APSTIPRINĀTS

SIA „DOBELES ŪDENS”

iepirkumu komisijas

2015.gada  30. oktobra  sēdē

protokols Nr.2

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

paraksts /Sanita Bēma/

Iepirkuma procedūras – atklāta konkursa

NOLIKUMS

“Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde”

(Identif.nr.  DŪ  2015/08)

Dobele

2015

Satura rādītājs

1.	Pasūtītājs un tā kontaktpersona	3

2.	Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents	3

3.	Saziņa, informācijas apmaiņa	3

4.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	4

5.	Piedāvājums	4

6.	Piedāvājuma derīguma termiņš	4

7.	Piedāvājuma noformējums	4

8.	Piedāvājuma nodrošinājums	6

9.	Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā	6

10.	Pretendenta kvalifikācijas prasības	7

11.	Tehniskaais piedāvājums	8

12.	Finanšu piedāvājums	8

13.	Iesniedzamie dokumenti	8

14.	Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana	10

15.	Iepirkuma līguma nosacījumi, Preces apmaksas noteikumi un līguma saistību izpildes nodrošinājums	12

16.	Pielikumi un piedāvājumu sagatavošanas veidnes	13

A. pielikums Tehniskā specifikācija	14

B. Veidnes piedāvājuma sagatavošanai	18

B.1. pielikums Pretendenta pieteikums	19

B.2. pielikums Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes paraugs	21

B.4. pielikums Apakšuzņēmējiem nododamo	23

pakalpojumu daļu saraksts	23

B.5. pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājums	24

B.6.pielikums Tehniskais piedāvājums	25

B.7. pielikums Finanšu piedāvājuma veidne	33

B.8. pielikums Līguma izpildes garantijas veidnes paraugs	34

# Pasūtītājs un tā kontaktpersona

  - Pasūtītājs:  SIA „DOBELES  ŪDENS”

Adrese: Noliktavas iela 5 , Dobele, LV-3701

Reģistrācijas Nr. 45103000470

Tālruņa Nr. + 371 63725502 , Fakss: + 371 63721096.

mājaslapa: www.dobelesudens.lv  sadaļā Iepirkumi

  - Pasūtītāja kontaktpersona: iepirkumu komisijas priekšsēdētāja - Sanita Bēma  tālrunis: 63725502, e-pasts:sanita.bema@dobele.lv.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs - DŪ  2015/08

  - Izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

# Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents

  - Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā piegādāt asenizācijas mašīnu.

  - Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu. Iepirkuma procedūras dokumentācija (Nolikums), ir publiski pieejama Pasūtītāja mājas lapā  www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi.

  - Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

  - Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās - ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

    - Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

    - Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

    - pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „2.5.1.” un „2.5.2.” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

    - visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „2.5.1.” un „2.5.2.” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

    - Pretendenta pilnvarota persona.

# Saziņa, informācijas apmaiņa

  - Saziņas apmaiņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu.

  - Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu

  - Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

  - Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk  kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājuma  iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs  atbildes un  papildus informāciju sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Papildus informāciju pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājas lapā internetā www.dobelesudens.lv sadaļā „Iepirkumi”, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādejādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas iepirkuma procedūras dokumentu prasības.

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju nolikumam, visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem un aktuālākai informācijai  pasūtītāja mājas lapā internetā: www.dobelesudens.lv  sadaļā „Iepirkumi”.

  - Ar nolikumu klātienē var iepazīties SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, 2.stāvā, Dobelē, Noliktavas ielā 5, LV-3701 darbdienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 16:00, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 3.decembrim  plkst.10.00.

  - Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums pastāvīgi sekot informācijai, kas tiks publicēta saistībā ar šo iepirkuma procedūru un to ievērot sagatavojot piedāvājumu.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Pasūtītājs iepirkuma procedūru veic saskaņā  ar Iepirkuma uzraudzības biroja 19.03.2014. apstiprinātajām Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts – vienas jaunas asenizācijas mašīnas iegāde (turpmāk - Prece) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums).

  - Iepirkuma līguma paredzamā līgumcena – līdz 143 000,00 EUR (bez PVN) (viens simts četrdesmit trīs tūkstoši eiro un nulle centi). Asenizācijas mašīna tiks iegādāta finanšu līzingā.

  - Preces piegādes vieta – SIA “DOBELES ŪDENS” Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV – 3701.

  - Preces piegādes termiņš

Prece jāpiegādā Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2016. gada 30. aprīlim

# Piedāvājums

Piedāvājuma iesniegšanas  un atvēršanas vieta, laiks kārtība

  - Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

  - Piegādātāji piedāvājumus iepirkuma procedūrai var iesniegt  līdz  2015.gada 3. decembrim plkst.10.00. SIA „DOBELES ŪDENS”  birojā, 2.stāvā, Dobelē, Noliktavas ielā 5,  LV-3701. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 5.2.punktā norādītajā adresē, līdz noteiktajam laikam un termiņam.

  - Piedāvājumi tiks atvērti  2015.gada 3. decembrī plkst.10.00, Dobelē, Noliktavas ielā 5,  SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, 2.stāvā,  apspriežu telpā.

  - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc  piedāvājuma atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma veidnei norādīta piedāvātā cena.

  - Piedāvājumu, kas  iesniegts pēc  piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums, nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un to atdod atpakaļ Pretendentam.

# Piedāvājuma derīguma termiņš

  - Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit dienas) kalendārās dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

  - Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

  - Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas, kura izsniegusi piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

# Piedāvājuma noformējums

  - Piedāvājums sastāv no 4 (četrām) šādām daļām:

    - Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem  -1 (viens) orģināls un 2 (divas) kopijas;

    - Piedāvājuma nodrošinājuma 1(viens) oriģināls un 2 (divas) kopijas;

    - Tehniskā   piedāvājuma  1(viens) orģināls un 2 (divas) kopijas;

    - Finanšu piedāvājuma 1(viens) orģināls un 2 (divas) kopijas.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

  - Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

    - norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

    - Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

    - apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

  - Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

    - norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

    - Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

    - apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

  - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

    - norādi “KOPIJA PAREIZA”,

    - Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

    - apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

  - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

    - Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

    - Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

    - pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot 7.6.1. un 7.6.2. punktos noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

    - visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot 7.6.1. un 7.6.2. punktos noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

    - Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot 7.6.1. un 7.6.2. un 7.6.5. punktos noteikto.

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

    - Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

    - Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

    - Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi,

    - Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

    - atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai – atklātam konkursam ”Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde “(Id. Nr.DŪ 2015/08). Neatvērt līdz 2015.gada 3. decembrim, plkst.10.00”.

  - Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

    - atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,

    - Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

    - atzīmi „Piedāvājums iepirkuma procedūrai - atklātam konkursam ”Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde”( Id. Nr. DŪ 2015/08)

  - Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

    - atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

    - Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

    - piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, “Piedāvājuma nodrošinājums”,“Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”).

# Piedāvājuma nodrošinājums

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu EUR 2850,00 (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit eiro) apmērā (bez PVN). Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (B2 pielikums) vai Piedāvājuma nodrošinājuma veidnē paredzētajiem noteikumiem.

  - Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    - līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs,

    - līdz dienai, kad Pretendents, kuram būtui piešķiramas līgumsa slēgšanas tiesības un iesniedzis līguma izpildes nodrošinājumu (B8 pielikums).

  - Pasūtītājs izmanto piedāvājuma nodrošinājumu gadījumos, ja:

    - Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - Pretendents, kura piedāvājums izvēlēts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos noteikto līguma izpildes nodrošinājumu;

    - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:

    - Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,

    - pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām

    - Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

# Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

    - Pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība);

    - Personām, t.sk. apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās.

  - Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

  - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.

  - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

  - Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tas tiek likvidēts;

  - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

# Pretendenta kvalifikācijas prasības

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents, personālsabiedrība vai visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), normatīvos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts  Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai jāreģistrējas Latvijas Republikas Komercreģistrā līdz Līguma noslēgšanas dienai.

    - Pretendentam, personālsabiedrība vai visi personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja Pretendents pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ir tiesības paredzētajā līguma periodā pārdot Preci (asenizācijas mašīnu), veikt Preces garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanu. Ja Pretendents nav Preces ražotājs, pretendentam ir ražotāja pilnvarojums piegādāt Preci, veikt Preces garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanu. Ja Preces sastāvdaļu: Šasijas un tvertnes ar aprīkojumu ražotāji ir dažādi, tad pilnvarojums jāsniedz par katru iepriekš minēto Preces sastāvdaļu.

    - Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundu tarifa likme nav mazāka par 80 procentiem no darba ņēmēju vidējās stundas tarifu likmes attiecīgajā profesiju grupā.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2012.,2013.,2014.) nodrošinājis vismaz vienas līdzvērtīgas jaunas asenizācijas mašīnas piegādi, kā arī veicis piegādāto asenizācijas mašīnas tehniskās pārbaudes, lietošanas apmācību, nodrošinājis garantiju un garantijas apkopi. Par līdzvērtīgu tiks uzskatīta asenizācijas mašīna, kura atbilst tehniskās specifikācijas (A pielikuma) 2.1. un 3.1. punktam. Pretendentam iespējams pierādīt savu atbilstību Nolikuma prasībām, sniedzot informāciju arī par 2015. gadu.

    - Pretendentam ir vismaz viena ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja atzīta garantijas remonta servisa pakalpojumu sniegšanas vieta (ne tālāk kā 150 km attālumā no Dobeles pilsētas), kurā ir iespējams nodrošināt asenizācijas mašīnas garantijas remontu.

# Tehniskaais piedāvājums

  - Tehniskais piedāvājums (B.6. pielikums) jāsagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijas nosacījumiem (A.pielikums). Pretendents, aizpildot šo veidni, sniedz apliecinājumu par prasību izpildi, aprakstot, kā tiks nodrošināta prasību izpilde, vai sniedz precīzu atsauci uz tehniskajam piedāvājumam pievienotajiem dokumentiem, kur minēto informāciju var atrast. Informācija norādāma tādā apjomā, lai iepirkuma komisija varētu veikt tehniskā piedāvājuma atbilstību pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu, atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

# Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finansu piedāvājuma veidnei (B.7.pielikums):

    - Piedāvatājā  cenā (bez PVN) jāiekļauj visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma darbības laikā.

    - Piedāvatājā  cenā (bez PVN) jāiekļauj arī Preces tehniskā pārbaude, reģistrācija, apdrošināšana, lietošanas apmācība, tehniskā apkope garantijas laikā, kā arī citas izmaksas, kas ir paredzētas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A Pielikums).

    - Piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa, aprēķinos jālieto cenas ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata. Atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokļa summu un  piedāvājuma cenu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

# Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir norādīti šajā sadaļā.

  - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

    - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (B.1. pielikums).

    - Pieteikumu  paraksta  Pretendenta  pārstāvis  ar  paraksta  tiesībām vai persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pilnvarota parakstīt attiecīgos dokumentus. Ja  pieteikumu  dalībai  iepirkumā  iesniedz personu  apvienība, pieteikumu dalībai iepirkumā  paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā vai persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pilnvarota parakstīt attiecīgos dokumentus.

    - parakstu tiesību apliecinošs dokuments. Ja  dokumentus paraksta  pilnvarotās  personas,  tad  piedāvājumam  ir  jāpievieno  attiecīgās pilnvaras  oriģināls  vai  tā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izveidots atvasinājums.

  - Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

    - Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) kā arī apakšuzņēmēju (ja Pretendents pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

    - Pievieno Pretendenta piedāvātā transportlīdzekļa ražotāja vai ražotāja autorizētas pārstāvniecības ar pārpilnvarojuma tiesībām izdots dokuments vai tā kopija, kas apliecina, ka pretendentam ir tiesības Latvijas teritorijā veikt piedāvātās asenizācijas mašīnas piegādi, un nodrošināt tā garantijas tehniskās apkopes un remontdarba iespējas, pēcpārdošanas apkalpošanu. Ja Preces sastāvdaļas (Šasija un tvertne ar aprīkojumu) ražotāji ir dažādi, tad dokuments vai dokumenti jāiesniedz no iepriekš norādīto Preces sastāvdaļu ražotājiem.

    - Pretendents iesniedz izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta, un piesaistīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

    - Pretendents sagatavo un pievieno sarakstu par servisiem (skaits un atrašanās vieta Latvijā), kuros var veikt piedāvātās asenizācijas mašīnas plānotās tehniskās apkopes un remontus, saglabājot  noteiktās ražotāja un pārdevēja garantijas.

    - Pretendentam jāiesniedz veikto piegāžu saraksts, kas sagatavots saskaņā ar B.3.pielikumu.

      - Pretendentam  jāiesniedz vismaz viena  pozitīva atsauksme no Pasūtītājiem, kuriem Pretendents veiksmīgi nodrošinājis vismaz vienas līdzvērtīgas asenizācijas mašīnas piegādi, kā arī veicis piegādātās asenizācijas mašīnas tehniskās pārbaudes, lietošanas apmācību, nodrošinājis garantiju un garantijas apkopi. Par līdzvērtīgu tiks uzskatīta asenizācijas mašīna, kura atbilst tehniskās specifikācijas (A pielikums) 2.1. un 3.1. punktam. Pretendentam iespējams pierādīt savu atbilstību Nolikuma prasībām sniedzot informāciju arī par 2015. gadu.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Pretendenta sagatavots Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (B.6. pielikums), un saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā minētajiem nosacījumiem(A.pielikums). Pretendents, aizpildot šo formu, sniedz apliecinājumu par prasību izpildi un, aprakstot, kā tiks nodrošināta prasību izpilde, vai sniedz precīzu atsauci uz tehniskajam piedāvājumam pievienotajiem dokumentiem, kur minēto informāciju var atrast. Informācija norādāma tādā apjomā, lai iepirkuma komisija varētu veikt tehniskā piedāvājuma atbilstību pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām

  - Finanšu piedāvājums

    - Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājums, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (B.7. pielikums) un ko parakstījis Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona.

  - Ja līguma izpildē Pretendendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendentam  jāiesniedz:

    - informācija  par  apakšuzņēmējiem, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (B.4. pielikums);

    - piesaistītā   apakšuzņēmēja  ņēmēja apliecinājumu par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (B.5. pielikums).

# Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas, iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

  - Pretendenta piedāvājums, kura piedāvātā līgumcena (bez PVN) pārsniedz Nolikuma 4.3.punktā minēto paredzamo līgumcenu, tiek noraidīts un netiek vērtēts.

  - Iepirkumu komisija  izvērtē  Pretendentu  piedāvājumus  un  lēmumus pieņem slēgtās sēdēs, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu, oriģinālo dokumentu kopiju un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam. Nepieciešamības gadījumos komisija ir tiesīga pretendentam  pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju  par piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.

  - Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, var tik noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajam noformējuma prasībām ir būtiska, un ietekmē Pretendenta piedāvājuma vērtēšanu.

  - Pretendenta piedāvājums, kura piedāvātie līguma izpildes termiņi pārsniedz Nolikumā 4.5. punktā noteikto maksimālo preces piegādes termiņu  tiek noraidīts.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents un persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta piedāvājumā norādītā ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

  - Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, vai Pretendents un persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilst Nolikuma 9.punktā minētajiem nosacījumiem dalībai iepirkumā.

  - Ja Iepirkuma komisija informāciju par Pretendenta atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajiem nosacījumiem nevar saņemt publiskās datu bāzēs, tā pieprasa, lai Pretendenti iesniedz kompetentu institūciju izziņas.

  - Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus iepirkuma komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas. Izziņas iesniegšanas termiņš (ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam) ir 10 darbdienas pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

    - Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas šī nolikuma noteiktie nosacījumi dalībai nolikumā gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša pretendenta vai personas uz kurām tas balstās apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

  - Izskatot Pretendneta atlases dokumentus Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu un personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents vai persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās:

    - neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkuma procedūrā vai

    - nav iesniedzis Pretendenta Kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta Kvalifikācijas prasībām, vai

    - ir sniedzis nepatiesu informāciju Kvalifikācijas novērtēšanai.

  - Pasūtītājs informāciju no publiskajām datubāzēm ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un vai persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās piekrišanu.

  - Iepirkuma komisija, pārbaudot informāciju publiskajās datu bāzēs:

    - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka nolikuma Pretendentam  nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar informāciju publiskajā datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai personai uz kuras tas balstās, dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts mājaslapā, ir konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, nosakot termiņu 10 dienas pēc informācijas nosūtīšanas dienas – apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas, ka attiecīgajai personai tajā dienā nebija nodokļu parādu. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto apliecinājumu, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

  - Iepirkumu komisija pārbauda Pretendentu iesniegtos tehniskos piedāvājumu un finanšu piedāvājumu atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru tehniskie piedāvājumi vai finanšu piedāvājumi, neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

  - Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendentu iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

  - Komisija pārbauda publiskajās datubāzēs vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanu.

    - Nodokļa parāda gadījumā, Komisija informē pretendentu par to, ka saskaņā ar publiskajā datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosakot termiņu 10 dienas pēc informācijas nosūtīšanas dienas – apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas, ka attiecīgajai personai tajā dienā nebija nodokļu parādu. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto apliecinājumu, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

      - ārvalstī reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents gadījumā, komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendentam lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienā  nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Izziņu iesniegšanas termiņš ir 10 darbdienas pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Komisija pieņem lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma līgumam ar Pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām, kura piedāvājums ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

  - Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai objektīvu iemeslu dēļ izbeigt iepirkuma procedūru neizvēloties nevienu pretendentu, nosūta normatīvajiem aktiem atbilstošu paziņojumu visiem Pretendentiem, un ievieto informāciju  mājas lapā www.dobelesudens.lv .

# Iepirkuma līguma nosacījumi, Preces apmaksas noteikumi un līguma saistību izpildes nodrošinājums

  - Iepirkuma priekšmets: Asenizācijas mašīna tiks iegādāta finanšu līzingā, noslēdzot trīspusēju līgums, kas tiks noslēgts starp Pārdevēju (Preces Piegādātāju), Līzinga devēju – Līzinga kompāniju vai komercbanku un Preces Pasūtītāju –SIA „DOBELES ŪDENS”.

  - Apmaksas noteikumi:

    - 15 % avansa maksājums par piegādāto preci,tiks veikta pēc trīspusēja Pirkuma Līguma ar Līzinga devēju parakstīšanas, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Piegādātāja rēķins.

    - 85 % pēcapmaksa par piegādāto preci, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad parakstīts preces pieņemšanas - nodošanas akts un saņemts Piegādātāja rēķins.

  - Pretendentam, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma saņemšanas brīža, jāierodas noslēgt Trīspusējo līgumu par Preces piegādi un apmaksu.

  - Līguma saistību izpildes nodrošinājums (līguma izpildes garantija).

  - Pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Trīspusēja Līguma noslēgšanas, iesniedz pasūtītājam neatsaucamu līguma izpildes nodrošinājumu -  bankas garantiju 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no līguma cenas (bez PVN), kuru izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Līguma izpildes garantijai ir jāatbilst Līguma izpildes garantijas veidnei (B8 pielikums) vai veidnē paredzētajiem noteikumiem.

    - Līguma izpildes garantija nepārtraukti jābūt spēkā līdz brīdim, kad abas Puses parakstījušas preces Pieņemšanas - Nodošanas aktu.

    - Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs atgriež Piegādātājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

    - Ja Piegādātājs kavē Preces piegādes termiņu ilgāk, Pasūtītājs ir tiesīgs  izmantot Līguma  izpildes garantiju.

# Pielikumi un piedāvājumu sagatavošanas veidnes

- pielikums Tehniskā specifikācija;

- pielikums Veidnes piedāvājuma sagatavošanai;

B.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

B.2. Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes paraugs - bankas

B.3. Pretendenta veikto Preču piegāžu saraksta veidne

B.4. Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu daļu saraksts

B.5. Apakšuzņēmēja apliecinājums

B.6.Tehniskais piedāvājuma sagatavošanas veidne

B.7. Finanšu piedāvājuma veidne

B.8. Līguma izpildes garantijas sagatavošanas paraugs

## A. pielikums Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija

| Asenizācijas mašīnu vienību skaits | viena vienība |
| --- | --- |
| Izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2015. gads |
| Piegādes termiņš | Prece jāpiegādā ne vēlāk kā līdz 2016. gada 30. aprīlim uz Pasūtītāja adresi Noliktavas iela 5, Dobele, LV-3701 |
| Nr. | PRASĪBAS |
| 1. | VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS |
| 1.1. | Precei jābūt jaunai (nedrīkst būt iepriekš lietota) un tai jāatbilst Latvijas Republikas Ceļu satiksmes noteikumu (MK Nr. 571 “Ceļu satiksmes noteikumi”) prasībām. |
| 1.2. | Precei jābūt piemērotai izmantošanai uz publiskiem ceļiem. |
| 1.3. | Piedāvājumā jāiekļauj pilna piedāvātās Preces tehniskā dokumentācija latviešu valodā saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. |
| 1.4. | Precei jābūt reģistrētai Latvijas Republikā un aprīkotai ar transporta līdzekļu numura zīmēm. Reģistrāciju un pirmo tehnisko apskati (TA) CSDD veic Piegādātājs uz Pasūtītāja vārda. Izmaksas, kas saistītas ar reģistrāciju, TA un transportlīdzekļa valsts nodevu sedz piegādātājs. Reģistrācijas un TA veikšanas procesā CSDD, pieaicināms Pasūtītāja pārstāvis. |
| 1.5. | Precei jābūt apdrošinātai, iekļaujot OCTA uz laika periodu - viens gads. |
| 1.6. | Preces bezatteikuma darbība jānodrošina pie gaisa temperatūras ziemā līdz - 20°C, vasarā līdz + 35°C |
| 1.7. | Automašīnai un aprīkojumam, jābūt ražotam un/vai sertificētam Eiropas Savienība |
| 1.8. | Iekārtām jābūt ar CE drošības sertifikātu |
| 1.9. | Precei jābūt apstrādātai ar pretkorozijas aizsardzību |
| 2. | ASENIZĀCIJAS MAŠĪNAS sastāvdaļas – Prasības Dzinējam un Šasijai |
| 2.1. | Abu tiltu piedziņa (4 x 4), Pilna masa robežās no 18,0 t. līdz 21,0 t. Lietderīgā kravnesība – pilns cisternu tilpums un aprīkojums. Automašīnas šasijai jāatbilst uzstādāmā aprīkojuma radītajai slodzei. |
| 2.2. | Preces kopējais augstums nedrīkst pārsniegt 4500 mm. Platums līdz 3000mm. Riteņu bāze ne lielāka par 4500 mm, atbilstoši aprīkojuma prasībām. Klīrenss ne mazāks par 300 mm. |
| 2.3. | Dīzeļdzinējs, ne mazāk kā sešu cilindru ar tiešo degvielas iešprici un turbīnu, minimālā jauda ne mazāk kā 200 kW. Gāzu izplūde atbilstoši EURO 6 prasībām. |
| 2.4. | Izplūdes gāzu izvads vertikāls. |
| 2.5 | Paaugstinātas caurejamības vissezonas riepas + Rezerves ritenis. Aizmugurējo riteņu spārni ar dubļu aizsargiem (aizmugures tiltam divi riteņi katrā pusē). |
| 2.6. | Griezes moments - ne mazāks kā 1100 Nm |
| 2.7. | Ātruma ierobežotājs 90 km/h. |
| 2.8. | Degvielas bāka (alumīnija) ar tilpumu ne mazāk kā 150 litri. Aizslēdzams degvielas tvertnes vāciņš. |
| 2.9. | Priekšējie un aizmugurējie dubļu sargi. Tērauda riteņu diski. Ventiļu pagarinājumi aizmugurējiem (iekšējiem) diskiem. Pneimo vads riepu pumpēšanai. |
| 2.10. | Tuvās un tālās gaismas, miglas, gabarīta un pagrieziena rādītāja lukturi atbilstoši ES standarta prasībām. Aizmugurējie lukturi ar metāla aizsargrežģi. Lukturu gaismas tāluma korekcija. |
| 2.11. | Aizmugurējā tilta starpasu bloķēšana, ar elektro vadību. |
| 2.13. | Manuālā pārnesuma kārba, minimāli 12 ātrumi uz priekšu + atpakaļgaita. |
| 2.14. | Priekšējam tiltam lokšņu atsperes ar stabilizatoriem, teleskopiskie amortizatori, aizmugures tiltam gaisa atsperojums vai lokšņu atsperes. |
| 2.15. | Bremžu noslodzes kontrole, automātiska bremžu regulēšanās (ABS). |
| 2.16. | Aizmugurē jābūt uzstādītam lielas slodzes sakabes āķim ar gaisa izvadiem un atbilstošiem elektroizvadiem. |
| 2.17. | Kabīne hidrauliski paceļama. Sēdvieta vadītājam un vismaz 2 pasažieriem.(2+1) |
| 2.18. | Apsildāmi un elektriski regulējami sfēriskie atpakaļskata spoguļi ar apsildāmiem platleņķa spoguļiem abās pusēs un tuvskata spoguli pasažieru pusē. Priekšskata spogulis. Elektriski logu pacēlāji. |
| 2.19. | Kondicionieris, ventilācijas gaisa filtrs. Stūres pastiprinātājs. Kruīza kontrole. Imobilaizers un signalizācija.Radio un CD atskaņotājs. Regulējams stūres augstums un slīpums. Papildus gumijas paklāji. |
| 2.20. | Āra temperatūras rādītājs, vadītāja info sistēma (ar pilnu vizuālo kontroli par ierīcēm - sūkņiem), degvielas patēriņa kontroles rādītājs, borta kompjūters. |
| 2.21. | 28V un ne mazāk kā 100 A ģenerators. Akumulatoru baterijas:ne mazāk kā 2x170 Ah. |
| 2.22. | Kompresors min 10 bar. Jaudas noņēmēji ar atbilstošu jaudu un pievienojumiem uzstādāmajam aprīkojumam |
| 2.23. | Ražotāja uzstādīta pretaizdzīšanas sistēma |
| 2.24. | Pastāvīgas dienas gaitas lukturu ieslēgšana. |
| 2.25. | Domkrats 10 t. Avārijas trijstūris. Riteņu bloķēšanas paliktņi 2 gab. |
| 2.23. | Aprīkots ar pirmās medicīniskās palīdzības komplekts. Pulvera ugunsdzēšamais aparāts, vismaz 4 kg, nostiprinātam kabīnē. Atstarojošā veste 2 gb. (Elektrozaļā krāsā). |
| 2.24. | Atpakaļgaitas pārnesuma skaņas un gaismas brīdinājuma signāls |
| 3. | ASENIZĀCIJAS MAŠĪNAS sastāvdaļas – Prasības TVERTNEI AR APRĪKOJUMU |
| 3.1. | Viena cilindriska dūņu tvertne ar tilpumu ne mazāk kā 6m3 un ne mazāk kā 6 mm biezām sienām, minimālais diametrs 1600mm. Retinājuma noturību pastiprinoši gredzeni. Tvertne no nerūsējošā tērauda vai pārklāta/apstrādāta ar antikorozijas epoksīda pārklājumu. Tvertnes garantijas laiks uz koroziju un deformāciju - vismaz 10 gadi. |
| 3.2. | Kanalizācijas ūdeņu indikātors aizmugurējā tvertnes vākā, dažādos līmeņos, jābūt vairākām garenām vizuālās indikācijas lūkām ar caurspīdīga materiāla stiklu. |
| 3.3. | Dūņu tvertnes hidrauliskais pacelšanas (līdz 35°) mehānisms dūņu iztukšošanai. Automatizēts, hidrauliski atverams/aizverams vāks (tvertnes tīrīšanai) pa visu tvertnes diametru. Vākam jābūt vismaz 4 hidrauliski darbināmiem noslēgmehānismiem. Aizmugures vākā jābūt diviem 4” pneimatiski darbināmiem vārstiem ar apsildi. Apakšējais 4” vārsts tvertnes apakšā, kas paredzēts tvertnes tukšošnai. Augšējais iesūkšanas 4” vārsts ar cauruli tvertnes iekšpusē, kas nodrošina notekūdeņu iesūkšanu vismaz ¾ tvertnes augstumā. Abi vārsti aprīkoti ar ātrajiem savienojumiem. Tvertnes aizmugurē jābūt slīpai teknei, lai aizsargātu iekārtu no netīrumiem iztukšošanas laikā. Tvertnes iztukšošanas laikā iespējama spiediena paaugstināšana tvertnē. |
| 3.4. | Tvertnes augšpusē jābūt hidrauliski vadāmai, grozāmai rokai ar 4” iesūkšanas šļūteni un 4” pneimatiski vadāmu vārstu pie ieplūdes tvertnē. Rokai jābūt hidrauliski paceļamai/nolaižamai, hidrauliski pagriežamai pa labi/pa kreisi vismaz par 320°. Rokai jābūt ar vismaz vienas pakāpes hidrauliski izbīdāmu pagarinājumu. |
| 3.5. | Vakuumiekārta aprīkota ar diviem mehāniskiem pludiņvārstiem. Viens uzstādīts tvertnē un viens atsevišķā pārplūdes nodalījumā. Vakuuma atbrīvošanas ventilis 0,9 bar. Spiediena drošības ventilis 0,7 bar. |
| 3.6. | Vakuuma iekārtas ražība pie atmosfēras spiediena vismaz 850 m3/h pie 60% vakuuma. Vakuuma efektivitāte vismaz 90%. Iekārtai jābūt aprīkotai ar vakuuma sūkņa darba stundu skaitītāju. |
| 3.7. | Sūknim jābūt uzstādītam iekārtas priekšpusē izolētā nodalījumā, un aprīkotam ar efektīvu dzesēšanas sistēmu un skaņas slāpētāju. Hidrauliskais pievads. Gaisa injekcijas dzesēšana bez ūdens un siltummaiņas elementiem. Pneimatiska vakuuma pārslēgšana „iesūkšana/ spiediens”. Jānodrošina automātiska apgriezienu samazināšana, lai pasargātu vakuuma sūkni palaišanas laikā. Pirms vakuuma sūkņa jābūt maināmam filtram. Jābūt aizsardzības sistēmai pret nogulšņu un dūņu iesūkšanu vakuuma sūknī, un tvertnes pārplūšanu. Sūknim paredzēt kondensāta atdalītāju. |
| 3.8. | Papildu šļūtenes 3gb x 2.7m. Aprīkojums šļūteņu pārvadāšanai – nerūsējošā metāla plaukts ar slēdzamu vāku, tvertnes kreisajā pusē, šļūteņu un to piederumu uzglabāšanai. Šļūtenēm jābūt aprīkotām ar papildus vienu otrā ievietojamiem veidgabaliem to savstarpējai savienošanai (unificētie savienojumi). |
| 3.9. | Sūkšanas un iztukšošanas ventiļi apsildāmi un aprīkoti ar siltumizolāciju, nodrošinot iekārtas darbību pie -20o C. |
| 4. | VADĪBA UN SPECIĀLAIS APRĪKOJUMS |
| 4.1. | Iekārtas panelim ar visām nepieciešamajām vadības funkcijām ir jāatrodas tvertnes aizmugurējā daļā, labajā pusē, slēgtā, nerūsējošā tērauda apsildāmā skapī, kas nepieļauj kondensāta veidošanos ar pogu aizsargvāku. Visiem slēdžiem jābūt ar pretnodiluma funkciju uzrakstiem latviešu valodā. |
| 4.2. | Vadības panelim jānodrošina dzinēja apgrieziena regulēšana, vakumsūkņa vadība, cisternas hidrauliskā pacelšana/nolaišana, aizmugures cisternas vāka atvēršana un aizvēršana, spiediens/vakuums pneimatiskās pārslēgšanas vadība, aizmugurējā vāka hidraulisko aizslēgu vadīšana, avārijas slēdzis, vakuuma manometrs, dzinēja tahometrs, papildus apgaismojuma slēdzis u.c. Vadības panelim t.sk. manometriem jānodrošina apsilde (pret aizsvīšanu, aizsalšanu). |
| 4.3. | Viens divviru skapis iekārtas labās puses aizmugurē un viens instrumentu skapis iekārtas kreisās puses aizmugurē apakšā. Abi skapji no nerūsējoša materiāla ar slēdzamām durvīm. |
| 4.4. | Iekārtas labās puses aizmugurē apakšā jābūt nogrābšņu kastei ar drenāžu, kas ir izgāžama uz labajiem sāniem. |
| 4.5. | Alumīnija kāpnes ne garākas kā 4m, kas stiprinātas pie tvertnes. |
| 4.6. | Jāpiegādā speciālo instrumentu komplekts iekārtas un komunikāciju apkalpošanai, atbilstoši ekspluatācijas rokasgrāmatai. |
| 4.7. | Automašīnas sānu un aizmugurējās daļas drošības konstrukcijas atstarotāji ar krāsojumu saskaņā ar CSN prasībām. Oranžas rotējošas signālgaismas 4 gab. (divas uz kabīnes, divas cisternas aizmugurē, katra savā pusē). |
| 4.8. | Darba apgaismojums mašīnas aizmugurējā daļā darbam tumšā diennakts laikā – 2 gab 24V |
| 4.9. | Pastiprināti filtru un cita aprīkojuma stiprinājumi. |
| 4.10. | Sūkšanas un iztukšošanas ventiļiem ir jābūt apsildāmiem, un aprīkotiem ar siltumizolāciju. |
| 4.11. | Krāsojums: Kabīne-balta vai pelēka, iekārta-zila (par cita veida krāsojumu jāsaskaņo ar Pasūtītāj). |
| 5. | APMĀCĪBAS, REMONTI, GARANTIJA |
| 5.1. | Iesniedzama transporta un iekārtu tehniskā dokumentācija latviešu valodā, ieskaitot ekspluatācijas rokasgrāmatu, rezerves daļu katalogu, uzturēšanas un apkopes instrukciju (Latviešu valodā 3 eks.) un elektronisko versiju CD. |
| 5.2. | Apmācība veicama latviešu valodā vismaz 3 (trim) darbiniekiem. Apmācību ilgums min. 2 dienas (ne mazāk kā 7 stundas dienā) Preces piegādes vietā. |
| 5.3. | Visai Precei kopumā jānodrošina garantija vismaz 24 mēnešu periodam vai 200.000 km nobraukuma ierobežojums, bez tvertnes aprīkojumu darba stundu skaita ierobežojuma, no brīža, kad Prece tiek nodota lietotājam. Nodošana tiek dokumentēta ar pieņemšanas–nodošanas aktu starp Pasūtītāju un Piegādātāju. |
| 5.4. | Preces garantijas remonts un garantijas apkope jāveic saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas noteikumiem. Garantijas remontu un garantijas apkopi veic ražotāja apmācīti tehniskie/mehāniskie speciālisti, kas ir spējīgi sniegt pilnu regulāru apkopi 24 stundu laikā. Rezerves daļu piegāde jānodrošina 3 darba dienu laikā. Servisa centram jāatrodas ne vairāk kā 150 km attālumā no Dobeles. |
| 5.5. | Garantijas periodā jānodrošina Precei (gan šasijas, gan tvertnes) bezmaksas izbraukuma remonts Preces glabāšanās vietā. Iekļaujot nepieciešamo rezerves daļu, materiālu bezmaksas piegādi un nomaiņu, nepieciešamības gadījumā evakuatora izmaksas, kas saistītas ar transportēšanu uz servisa vietu. |
| 5.6. | Piedāvājumā jāiekļauj rezerves daļas, materiāli, kas saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas noteikumiem obligāti jānomaina garantijas perioda laikā. |
| 5.7. | Jāsniedz informācija par rezerves daļu pieejamību (vietu, laiku) pēc garantijas periodā ne mazāk kā 5 gadu periodā. |

# B. Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

## B.1. pielikums Pretendenta pieteikums

SIA „DOBELES ŪDENS”

LV 4510300470

Noliktavas iela 5, Dobele,

Dobeles novads, LV- 3701

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

“Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde”

(Ident.Nr. DŪ 2015/08)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese> (turpmāk – Pretendents)

- [Iepazinušies]/[Iepazinies] ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

- [iesniedzam]/[iesniedzu] piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:

- piegādāt vienu jaunu asenizācijas mašīnu SIA “DOBELES ŪDENS”, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A pielikums):

Asenizācijas mašīnas  cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)  <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro)

Asenizācijas mašīnas cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

- Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

- tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

- apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs nodarboties ar komercdarbību un piegādāt Pasūtītājam tehniskā specifikācijā minēto asenizācijas mašīnu;

- Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:__________________________

<Personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>]

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

## B.2. pielikums Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes paraugs

Bankas garantijas veidne

SIA „DOBELES ŪDENS”

LV 4510300470

Noliktavas iela 5, Dobele,

Dobeles novads, LV-3701

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

Atklāts  konkurss ”Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde” (Ident.Nr. DŪ 2015/08)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents) iesniedz savu piedāvājumu SIA „DOBELES ŪDENS”                                                                                 LV 4510300470,  Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701   (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras - atklāta konkursa ”Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde” (Ident.Nr. DŪ 2015/08)” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies <5> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka: Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu>, izmaksāt

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

B.3. pielikums Pretendenta veikto Preču piegāžu saraksta veidne

PRETENDENTA VEIKTO PREČU PIEGĀŽU SARAKSTS

| Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas nr., adrese, kontaktinformācija un kontaktpersona | Preces raksturojums (Norādīt šasijas marku, tvertnes ar aprīkojumu marku, tilpumu, tvertnes materiālu) | Preces piegādes cenu EUR bez PVN | Ar preču piegādi saistīto pakalpojumu apraksts (tehniskā pārbaude, apmācība, garantijas, pēcpārdošanas apkalpošana) | Preču piegādes un/vai ar to saistīto pakalpojumu sniegšanas uzsākšana un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…………..> | <…………..> | <…………..> | <…………..> | <…………..> |

- Veikto piegāžu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par asenizācijas mašīnas piegādes līgumiem, kas apliecina Nolikuma 10.2.1.apakšpunktā prasīto pieredzi;

- Jāpievieno vismaz viena pozitīva atsauksme no Pasūtītāja, kuriem Pretendents veiksmīgi nodrošinājis vienas līdzvērtīgas asenizācijas mašīnas piegādi, kā arī veicis piegādātās asenizācijas mašīnas tehniskās pārbaudes, lietošanas apmācību, nodrošinājis garantiju un garantijas apkopi, un apliecina 10.2.1. apakšpunktā prasīto pieredzi.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts Datums |  |

## B.4. pielikums Apakšuzņēmējiem nododamo

## pakalpojumu daļu saraksts

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PAKALPOJUMA DAĻU SARAKSTS

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamās preces piegādes daļas apjoms (% no preces kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja veicamās Preces daļas apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts> Datums

## B.5. pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājums

SIA „DOBELES ŪDENS„

LV 45100300470

Noliktavas iela 5, Dobele, LV 3701

APAKŠUZŅĒMĒJA / PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Iepirkuma procedūra “Jaunas asenizācijas mašīnas  iegāde” (Id. Nr. DŪ 2015/08)

Ar šo <Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā norādītajam>]

[un nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

## B.6.pielikums Tehniskais piedāvājums

TEHNISKAIS  PIEDĀVĀJUMS

________________________								_____________

Vieta										     Datums

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |

1.Iepirkuma priekšmeta (Preces) detalizēts apraksts:

| PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | PRETENDENTA PIEDĀVĀTAIS APRAKSTS, norādot piedāvātos tehniskos un funkcionālos parametrus |
| --- | --- |
| Jānorāda automašīnas ražotājs un modelis Jānorāda aprīkojuma ražotājs |  |
| Tehnikas vienību skaits | viena vienība |  |
| Izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2015. gads |  |
| Piegādes termiņš | Prece jāpiegādā ne vēlāk kā līdz 2016. gada 30 aprīlim uz Pasūtītāja adresi Noliktavas iela 5, Dobele, LV-3701 |  |
| 1. | VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS |  |
| 1.1. | Precei jābūt jaunai (tā nedrīkst būt iepriekš lietota) un tai jāatbilst Latvijas Republikas Ceļu satiksmes noteikumu (MK Nr. 571 “Ceļu satiksmes noteikumi”) prasībām. |  |
| 1.2. | Precei jābūt piemērotai izmantošanai uz publiskiem ceļiem. |  |
| 1.3. | Piedāvājumā jāiekļauj pilna piedāvātās Preces tehniskā dokumentācija latviešu valodā saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. |  |
| 1.4. | Precei jābūt reģistrētai Latvijas Republikā un aprīkotai ar transporta līdzekļu numura zīmēm. Reģistrāciju un pirmo tehnisko apskati (TA) CSDD veic Piegādātājs uz Pasūtītāja vārda. Izmaksas, kas saistītas ar reģistrāciju, TA un transportlīdzekļa valsts nodevu sedz piegādātājs. Reģistrācijas un TA veikšanas procesā CSDD, pieaicināms Pasūtītāja pārstāvis. |  |
| 1.5. | Precei jābūt apdrošinātai, iekļaujot OCTA uz laika periodu - viens gads. |  |
| 1.6. | Preces bezatteikuma darbība jānodrošina pie gaisa temperatūras ziemā līdz - 20°C vasarā līdz + 35°C |  |
| 1.7. | Automašīnai un aprīkojumam jābūt ražotam un/vai sertificētam Eiropas Savienība |  |
| 1.8. | Iekārtām jābūt ar CE drošības sertifikātu |  |
| 1.9. | Precei jābūt apstrādātai ar pretkorozijas aizsardzību |  |
| 2. | ASENIZĀCIJAS MAŠĪNAS sastāvdaļas – Prasības Dzinējam un Šasijai |  |
| 2.1. | Abu tiltu piedziņa (4 x 4), Pilna masa robežās no 18,0 t. līdz 21,0 t. Lietderīgā kravnesība – pilns cisternu tilpums un aprīkojums. Automašīnas šasijai jāatbilst uzstādāmā aprīkojuma radītajai slodzei. |  |
| 2.2. | Preces kopējais augstums nedrīkst pārsniegt 4500 mm. Platums līdz 3000mm. Riteņu bāze ne lielāka par 4500 mm, atbilstoši aprīkojuma prasībām. Klīrenss ne mazāks par 300 mm. |  |
| 2.3. | Dīzeļdzinējs, ne mazāk kā sešu cilindru ar tiešo degvielas iešprici un turbīnu, minimālā jauda ne mazāk kā 200 kW. Gāzu izplūde atbilstoši EURO 6 prasībām. |  |
| 2.4. | Izplūdes gāzu izvads vertikāls. |  |
| 2.5 | Paaugstinātas caurejamības vissezonas riepas + Rezerves ritenis. Aizmugurējo riteņu spārni ar dubļu aizsargiem ( aizmugures tiltam 2 riteņi katrā pusē). |  |
| 2.6. | Griezes moments ne mazāks kā 1100 Nm |  |
| 2.7. | Ātruma ierobežotājs 90 km/h. |  |
| 2.8. | Degvielas bāka (alumīnija) ar tilpumu ne mazāk kā 150 litri. Aizslēdzams degvielas tvertnes vāciņš. |  |
| 2.9. | Priekšējie un aizmugurējie dubļu sargi. Tērauda riteņu diski. Ventiļu pagarinājumi aizmugurējiem (iekšējiem) diskiem. Pneimo vads riepu pumpēšanai. |  |
| 2.10 | Tuvās un tālās gaismas, miglas, gabarīta un pagrieziena rādītāja lukturi atbilstoši ES standarta prasībām. Aizmugurējie lukturi ar metāla aizsargrežģi. Lukturu gaismas tāluma korekcija. |  |
| 2.11 | Aizmugurējā tilta starpasu bloķēšana, ar elektro vadību. |  |
| 2.13 | Manuālā pārnesuma kārba, minimāli 12 ātrumi uz priekšu + atpakaļgaita. |  |
| 2.14 | Priekšējam tiltam lokšņu atsperes ar stabilizatoriem, teleskopiskie amortizatori, aizmugures tiltam gaisa atsperojums vai lokšņu atsperes. |  |
| 2.15 | Bremžu noslodzes kontrole, automātiska bremžu regulēšanās (ABS). |  |
| 2.16 | Aizmugurē jābūt uzstādītam lielas slodzes sakabes āķim ar gaisa izvadiem un atbilstošiem elektroizvadiem. |  |
| 2.17 | Kabīne hidrauliski paceļama. Sēdvieta vadītājam un vismaz 2 pasažieriem.(2+1) |  |
| 2.18 | Apsildāmi un elektriski regulējami sfēriskie atpakaļskata spoguļi ar apsildāmiem platleņķa spoguļiem abās pusēs un tuvskata spoguli pasažieru pusē. Priekšskata spogulis. Elektriski logu pacēlāji. |  |
| 2.19 | Kondicionieris, ventilācijas gaisa filtrs. Stūres pastiprinātājs. Kruīza kontrole. Imobilaizers un signalizācija.Radio un CD atskaņotājs. Regulējams stūres augstums un slīpums. Papildus gumijas paklāji. |  |
| 2.20 | Āra temperatūras rādītājs, vadītāja info sistēma (ar pilnu vizuālo kontroli par ierīcēm - sūkņiem), degvielas patēriņa kontroles rādītājs, borta kompjūters. |  |
| 2.21 | 28V un ne mazāk kā 100 A ģenerators. Akumulatoru baterijas:ne mazāk kā 2x170 Ah. |  |
| 2.22 | Kompresors min 10 bar. Jaudas noņēmēji ar atbilstošu jaudu un pievienojumiem uzstādāmajam aprīkojumam |  |
| 2.23 | Ražotāja uzstādīta pretaizdzīšanas sistēma |  |
| 2.24 | Pastāvīgas dienas gaitas lukturu ieslēgšana. |  |
| 2.25 | Domkrats 10 t. Avārijas trijstūris. Riteņu bloķēšanas paliktņi 2 gab. |  |
| 2.23 | Aprīkots ar pirmās medicīniskās palīdzības komplekts. Pulvera ugunsdzēšamais aparāts, vismaz 4 kg, nostiprinātam kabīnē. Atstarojošā veste 2 gb. (Elektrozaļā krāsā). |  |
| 2.24 | Atpakaļgaitas pārnesuma skaņas un gaismas brīdinājuma signāls |  |
| 3. | ASENIZĀCIJAS MAŠĪNAS sastāvdaļas – Prasības TVERTNEI AR APRĪKOJUMU |  |
| 3.1. | Viena cilindriska dūņu tvertne ar tilpumu ne mazāk kā 6m3 un ne mazāk kā 6 mm biezām sienām un minimālo diametru 1600mm. Retinājuma noturību pastiprinoši gredzeni. Tvertne no nerūsējošā tērauda vai pārklāta/apstrādāta ar antikorozijas epoksīda pārklājumu. Tvertnes garantijas laiks uz koroziju un deformāciju vismaz 10 gadi. |  |
| 3.2. | Kanalizācijas ūdeņu indikātors, Aizmugurējā tvertnes vākā, dažādos līmeņos, jābūt vairākām garenām vizuālās indikācijas lūkām ar caurspīdīga materiāla stiklu. |  |
| 3.3. | Dūņu tvertnes hidrauliskais pacelšanas (līdz 35°) mehānisms dūņu iztukšošanai. Automatizēts, hidrauliski atverams/aizverams vāks (tvertnes tīrīšanai) pa visu tvertnes diametru. Vākam jābūt vismaz 4 hidrauliski darbināmiem noslēgmehānismiem. Aizmugures vākā jābūt diviem 4” pneimatiski darbināmiem vārstiem ar apsildi. Apakšējais 4” vārsts tvertnes apakšā, kas paredzēts tvertnes tukšošnai. Augšējais iesūkšanas 4” vārsts ar cauruli tvertnes iekšpusē, kas nodrošina notekūdeņu iesūkšanu vismaz ¾ tvertnes augstumā. Abi vārsti aprīkoti ar ātrajiem savienojumiem. Tvertnes aizmugurē jābūt slīpai teknei, lai aizsargātu iekārtu no netīrumiem iztukšošanas laikā. Tvertnes iztukšošanas laikā iespējama spiediena paaugstināšana tvertnē. |  |
| 3.4. | Tvertnes augšpusē jābūt hidrauliski vadāmai, grozāmai rokai ar 4” iesūkšanas šļūteni un 4” pneimatiski vadāmu vārstu pie ieplūdes tvertnē. Rokai jābūt hidrauliski paceļamai/nolaižamai, hidrauliski pagriežamai pa labi/pa kreisi vismaz par 320°. Rokai jābūt ar vismaz vienas pakāpes hidrauliski izbīdāmu pagarinājumu. |  |
| 3.5. | Vakuumiekārta aprīkota ar diviem mehāniskiem pludiņvārstiem. Viens uzstādīts tvertnē un viens atsevišķā pārplūdes nodalījumā. Vakuuma atbrīvošanas ventilis 0,9 bar. Spiediena drošības ventilis 0,7 bar. |  |
| 3.6. | Vakuuma iekārtas ražība pie atmosfēras spiediena vismaz 850 m3/h pie 60% vakuuma. Vakuuma efektivitāte vismaz 90%. Iekārtai jābūt aprīkotai ar vakuuma sūkņa darba stundu skaitītāju. |  |
| 3.7. | Sūknim jābūt uzstādītam iekārtas priekšpusē izolētā nodalījumā un aprīkotam ar efektīvu dzesēšanas sistēmu un skaņas slāpētāju. Hidrauliskais pievads. Gaisa injekcijas dzesēšana bez ūdens un siltummaiņas elementiem. Pneimatiska vakuuma pārslēgšana „iesūkšana/ spiediens”. Jānodrošina automātiska apgriezienu samazināšana, lai pasargātu vakuuma sūkni palaišanas laikā. Pirms vakuuma sūkņa jābūt maināmam filtram. Jābūt aizsardzības sistēmai pret nogulšņu un dūņu iesūkšanu vakuuma sūknī un tvertnes pārplūšanu. Sūknim paredzēt kondensāta atdalītāju. |  |
| 3.8. | Papildu šļūtenes 3gb x 2.7m. Aprīkojums šļūteņu pārvadāšanai – nerūsējošā metāla plaukts ar slēdzamu vāku, tvertnes kreisajā pusē, šļūteņu un to piederumu uzglabāšanai. Šļūtenēm jābūt aprīkotām ar papildus vienu otrā ievietojamiem veidgabaliem to savstarpējai savienošanai (unificētie savienojumi). |  |
| 3.9. | Sūkšanas un iztukšošanas ventiļi apsildāmi un aprīkoti ar siltumizolāciju, nodrošinot iekārtas darbību pie -20o C. |  |
| 4. | VADĪBA UN SPECIĀLAIS APRĪKOJUMS |  |
| 4.1. | Iekārtas panelim ar visām nepieciešamajām vadības funkcijām ir jāatrodas tvertnes aizmugurējā daļā, labajā pusē, slēgtā, nerūsējošā tērauda apsildāmā skapī, kas nepieļauj kondensāta veidošanos ar pogu aizsargvāku. Visiem slēdžiem jābūt ar pretnodiluma funkciju uzrakstiem latviešu valodā. |  |
| 4.2. | Vadības panelim jānodrošina dzinēja apgrieziena regulēšana, vakumsūkņa vadība, cisternas hidrauliskā pacelšana/nolaišana, aizmugures cisternas vāka atvēršana un aizvēršana, spiediens/vakuums pneimatiskās pārslēgšanas vadība , aizmugurējā vāka hidraulisko aizslēgu vadīšana, avārijas slēdzis, vakuuma manometrs, dzinēja tahometrs, papildus apgaismojuma slēdzis u.c. Vadības panelim t.sk. manometriem jānodrošina apsilde (pret aizsvīšanu, aizsalšanu). |  |
| 4.3. | Viens divviru skapis iekārtas labās puses aizmugurē un viens instrumentu skapis iekārtas kreisās puses aizmugurē apakšā. Abi skapji no nerūsējoša materiāla ar slēdzamām durvīm. |  |
| 4.4. | Iekārtas labās puses aizmugurē apakšā jābūt nogrābšņu kastei ar drenāžu, kas ir izgāžama uz labajiem sāniem. |  |
| 4.5. | Alumīnija kāpnes ne garākas kā 4m, kas stiprinātas pie tvertnes. |  |
| 4.6. | Jāpiegādā speciālo instrumentu komplekts iekārtas un komunikāciju apkalpošanai, atbilstoši ekspluatācijas rokasgrāmatai. |  |
| 4.7. | Automašīnas sānu un aizmugurējās daļas drošības konstrukcijas atstarotāji ar krāsojumu saskaņā ar CSN prasībām. Oranžas rotējošas signālgaismas 4 gab. (divas uz kabīnes, divas cisternas aizmugurē, katra savā pusē). |  |
| 4.8. | Darba apgaismojums mašīnas aizmugurējā daļā darbam tumšā diennakts laikā – 2 gab 24V |  |
| 4.9. | Pastiprināti filtru un cita aprīkojuma stiprinājumi. |  |
| 4.10 | Sūkšanas un iztukšošanas ventiļiem ir jābūt apsildāmiem un aprīkotiem ar siltumizolāciju. |  |
| 4.11 | Krāsojums: Kabīne-balta vai pelēka,iekārta-zila, par cita veida krāsojumu jāsaskaņo ar Pasūtītāju. |  |
| 5. | APMĀCĪBAS, REMONTI, GARANTIJA |  |
| 5.1. | Iesniedzama transporta un iekārtu tehniskā dokumentācija latviešu valodā, ieskaitot ekspluatācijas rokasgrāmatu, rezerves daļu katalogu, uzturēšanas un apkopes instrukciju (Latviešu valodā 3 eks.) un elektronisko versiju CD. |  |
| 5.2. | Apmācība veicama latviešu valodā vismaz 3 (trim) darbiniekiem. Apmācību ilgums min 2 dienas (ne mazāk kā 7 stundas dienā) preces piegādes vietā. |  |
| 5.3. | Visai Precei kopumā jānodrošina garantija vismaz 24 mēnešu periodam vai 200.000 km nobraukuma ierobežojumam, bez tvertnes aprīkojumu darba stundu skaita ierobežojuma, no brīža, kad Prece tiek nodota lietotājam. Nodošana tiek dokumentēta ar pieņemšanas–nodošanas aktu starp Pasūtītāju un Piegādātāju. |  |
| 5.4. | Preces garantijas remonts un garantijas apkope jāveic saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas noteikumiem. Garantijas remontu un garantijas apkopi veic ražotāja apmācīti tehniskie/mehāniskie speciālisti, kas ir spējīgi sniegt pilnu regulāru apkopi 24 stundu laikā. Rezerves daļu piegāde jānodrošina 3 darba dienu laikā. Servisa centram jāatrodas ne vairāk kā 150 km attālumā no Dobeles. |  |
| 5.5. | Garantijas periodā jānodrošina Precei (gan šasijas, gan tvertnes) bezmaksas izbraukuma remonts Preces glabāšanās vietā. Iekļaujot nepieciešamo rezerves daļu, materiālu bezmaksas piegādi un nomaiņu, nepieciešamības gadījumā evakuatora izmaksas, kas saistītas ar transportēšanu uz servisa vietu. |  |
| 5.6. | Piedāvājumā jāiekļauj rezerves daļas, materiāli, kas saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas noteikumiem obligāti jānomaina garantijas perioda laikā. |  |
| 5.7. | Jāsniedz informācija par rezerves daļu pieejamību (vietu, laiku) pēc garantijas periodā ne mazāk kā 5 gadu periodā. |  |

2.Atbilstība standartiem

Prece atbilst šādiem standartiem:

<Norādīt kvalitātes, ekoloģiskos, drošības un citus standartus>

3.Iesniedzamo dokumentu saraksts

Vienlaikus ar Preci tiks iesniegti šādi dokumenti:

<dokumentu nosaukums un īss apraksts, eksemplāru skaits>

- Preces tehniskā pārbaude, reģistrācija, apdrošināšana

4.1. Precei tiks veiktas šādas pārbaudes

| Pārbaudes nosaukums | Pārbaudes apraksts |
| --- | --- |
| <………..> | <………..> |
| <………..> | <………..> |

4.2. Preces tiks reģistrēta Latvijas Republikā un reģistrēta uz Pasūtītāja vārda. Tiks veikta sekojoša apdrošināšana:_________________________ uz 1 (vienu) gadu.

- Lietošanas apmācības plāns

<Apraksts>

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amata nosaukums: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

## B.7. pielikums Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVAJUMS

iepirkuma procedūrā – atklātā konkursā

„Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde”

Id. Nr. DŪ 2015/08

________________________								_____________

Vieta										    Datums

| Nr.p.k | Izmaksu pozīcija | Mērvienība | Daudzums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asenizācijas mašīna (šasija, tvertne ar aprīkojumu) piegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju | gab. | 1 |  |
| Piedāvātā līgumcena (bez PVN)* |  |
| PVN 21%, EUR |  |
| PIEDĀVĀTĀ LĪGUMCENA, EUR ar PVN* |  |

* Līgumcenu norāda ar 2 (divām) zīmēm aiz komata.

Apliecinām, ka mūsu  iesniegtā piedāvājuma līgumcenā:

- Piedāvatājā  līgumcenā (bez PVN) tiek iekļautas visas iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma darbības laikā.

- Piedāvatājā cenā (bez PVN) tiek iekļautas arī Preces tehniskā pārbaude, reģistrācija, apdrošināšana, lietošanas apmācība, tehniskā apkope garantijas laikā, kā arī citas izmaksas, kas ir paredzētas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A Pielikums).

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amata nosaukums: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

## B.8. pielikums Līguma izpildes garantijas veidnes paraugs

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies <5> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu>, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka/apdrošināšanas sabiedrība.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

# Footnotes

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

Attiecas uz tām Personām, t.sk.apakšuzņēmējiem, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām