1.pielikums

## PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| Projektējamais objekts un tā grupa (atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem) | Kanalizācijas tīklu papalašināšana Dobeles agromerācijā. II grupa |
| --- | --- |
| Būvniecības ierosinātājs | SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV 3701 |
| Īpašnieka atbildīgais pārstāvis | SIA „DOBELES ŪDENS valdes loceklis Dainis Miezītis |
| Kontaktpersona | Agris Dermanis tālr. 29196423, e-pasts: agris.dermanis@dobele.lv |

BŪVPROJEKTĒŠANAS NOSACĪJUMI

| Projekta uzdevums | Izstrādāt Dobeles aglomerācijas Dobeles pilsētas un Bērzes pagasta Miltiņu ciema sadzīves notekūdeņu kanalizācijas paplašināšanas būvprojektu, nodrošinot iespēju pievienoties centralizētiem notekūdeņu kanalizācijas tīkliem blīvās apbūves teritorijās. Būvniecība vienā kārtā atbilstoši uzdevumam pievietotajiem pielikumiem. Pielikumi: kanalizācijas tīkla izbūves shēma Dobeles pilsētā, kanalizācijas tīkla izbūves shēma Bērzes pagasta Miltiņu ciemā. |
| --- | --- |
| Zemes gabalu apbūves veids | Dobeles pilsētas un Bērzes pagasta Miltiņu ciema mazstāvu (DzM) un savrupmāju (DzS) dzīvojamās apbūves teritorijās. Objekta kadastra numurs , īpašnieks Dobeles novada Dobeles pilsēta kad. Nr. 46010056923; 46010044437; 46010056824; 46010056823; 46010056709; 46010056622; 46010057047; 46010056621; 46010056921; 46010057138; 46010044436; 46010097215; 46010097309; 46010097414; 46010097413; 46010097210; 46010056623; 46010056926; 46010057140; 460100567046 – īpašnieks Dobeles novada pašvaldība Dobeles novada Bērzes pagasta Miltiņu ciems kad. Nr. 46520050362; 46520050366; 46520050392; 46520050359; 46520050386 – īpašnieks Dobeles novada pašvaldība |
| Būvniecības veids | Pašteces kanalizācijas tīklu, sūkņu stacijas un spiedvada jauna būvniecība. |
| Būvprojektēšanas stadijas | Projekts minimālā sastāvā - atbilstoši ar Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumu Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” (turpmāk tekstā - noteikumi Nr.551) 18.punkta prasībām. Būvprojekts izstrādājams vienā stadijā atbilstoši noteikumu Nr.551 40.punkta prasībām. Pirms būvprojekta izstrādes obligāti jāveic nepieciešamā topogrāfiskā un ģeoloģiskā izpēte, izmaksas ietverot kopējās projektēšanas darbu izmaksās. |
| Būvobjekta kārtas un adreses | Būvniecība vienā kārtā. Dobeles pilsēta Pašteces kanalizācijas tīkla izbūve Lauku ielā (posmā no Brīvības ielas līdz Robežu ielai), Robežu ielā, Nākotnes ielā, Virkus ielā, Jāņa ielā, Kalna ielā, Spodrības ielā (posmā no Brīvības ielas līdz Kooperācijas ielai), Kooperācijas ielā, Ceriņu ielā, Bērzes ielā (posmā no Brīvības ielas līdz Robežu ielai), Austrumu ielā, Lāčplēša ielā, Dzelzceļa ielā. Kanalizācijas spiedvada izbūve Dzelzceļa un Lāčplēša ielās. Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Dzelzceļa ielā . Miltiņu ciems, Bērzes pagasts Pašteces kanalizācijas tīkla izbūve autoceļa “Vērpīši” posmā no “Mazstrautiņiem” līdz autoceļam “Liepkalni – Vērpīši”, autoceļa “Liepkalni – Vērpīši” posmā no autoceļa “Vērpīši” līdz “Zīdām”, autoceļā “Ielejas”, autoceļā “Palejas” posmā no “Rašenbaumiem” līdz “Kalnājiem”, Liepu ielā posmā no autoceļa “Liepkalni – Vērpīši” līdz Liepu ielai 11. |
| Izejmateriāli | Topogrāfiskais plāns un ģeoloģiskās izpētes materiāli (pasūta Projektētājs un iekļauj projektēšanas izmaksās). Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti. Īpašumu robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni. Būvatļauja. Valsts vides dienesta Zemgales reģionālas vides pārvaldes tehniskie noteikumi (pieprasa projektētājs). Tehniskie noteikumi atbilstoši būvatļaujai (pieprasa Projektētājs). |
| Projekta apjoms | Būvprojekts ietver šādas daļas un sadaļas: 1. Vispārīgā daļa. Paskaidrojuma raksts. Topogrāfiskā izpēte (TI) Ģeotehniskā izpēte (ĢI) 2.Arhitektūras daļa Teritorijas sadaļa(ST): Būvobjekta ģenerālplāns, savietotais inženiertīklu plāns, vertikālais plānojums. 3.Inženierrisinājumu daļa. Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli (ŪKT) - sadzīves kanalizācijas tīkli, raksturīgie šķērsgriezumi, garengriezumi, inženierkomunikāciju šķērsojumi u.c. Elektroapgāde, ārējie tīkli (ELT). 4. Ekonomikas daļa: Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, specifikācijas (IS); Būvdarbu apjomu saraksts (BA); Izmaksu aprēķins (T). 5. Darbu organizācijas projekts (DOP). |

| Projektu iesniegšana pasūtītājam | Projekts minimālā sastāvā. Projektētājs iesniedz Pasūtītājam Dobeles būvvaldē akceptētu būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros papīra formātā sējumos, no tiem divi (2) eksemplāri cietos vākos, un 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā formā CD (rasējumi DWG un PDF formātā, teksta dokumenti *.doc un PDF formātā, materiālu un darbu apjomi *.xls formātā), kā arī būvprojekta tāmi 1 (vienā) eksemplārā papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā formā CD (*.xls formātā). |
| --- | --- |
| Plānošanas prasības | 1. Veikt sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklu un būvju projektēšanu, ievērojot pielikumos noteiktās robežas. 2. Projektētājs nodrošina inženiertopogrāfiskā plāna uzmērīšanu un nepieciešamās informācijas savākšanu tā, lai topogrāfijā tiktu atspoguļotas visas inženierkomunikācijas ar to iebūves dziļumiem, komunikāciju cauruļvadu un tekņu atzīmēm. 3. Projektētājs veic apsekošanas un nepieciešamos ģeotehniskās izpētes darbus atbilstoši normatīvo aktu (LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”) prasībām. 4. Projektētājs pieprasa un saņem nepieciešamos tehniskos noteikumus no attiecīgām institūcijām. Projektētājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo atļauju un apstiprinājumu saņemšanu tehniskā projekta apstiprināšanai. 5. Projektētājs veic visus nepieciešamos saskaņojumus ar Pasūtītāju, valsts institūcijām, trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas un Dobeles novada būvvaldi. 6. Paredzēt izmantot tikai Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā sertificētus materiālus un izstrādājumus, kuru ražotāja garantijas termiņš materiāliem ir ne mazāks par 5 gadiem (60 mēneši). 7. Projektā paredzēt kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas nepārtrauktības nodrošināšanu tīklu izbūves laikā. 8. Paredzēt kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) ar stiklplasta vai PE korpusu izbūvi Dobelē, Dzelzceļa ielā. Sūkņus un spiedvada diametru izvēlēties saskaņā ar LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”. Aprēķinu pievienot projekta dokumentācijai. KSS paredzēt 1 darba un 1 rezerves sūkņa uzstādīšanu, kuri nedrīkst darboties vienlaicīgi. Sūkņu vadības automātikai jānodrošina periodisku darbības pārslēgšanu starp sūkņiem katrai ieslēgšanās reizei. Paredzēt sūkņu darbības monitoringa SCADA ieviešanu ar pieslēgšanos WEB SCADA online sistēmai. 9. Spiedvadā KSS korpusā uzstādīt notekūdeņu plūsmas mērītāju ar datu izvadi uz automātikas vadības skapi un WEB SCADA online. 10. Izstrādāt projekta sadaļu KSS elektroapgādes nodrošināšanai saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, kuru pieprasījumu veic Projektētājs. 11. Kanalizācijas spiedvada pieslēguma vieta Dobeles pilsētas kanalizācijas tīklam – esošā PP skataka ø400 mm Lāčplēša ielā pie Brīvības ielas krustojuma. Pirms notekūdeņu ievadīšanas skatakā izbūvējama spiediena dzēšanas aka no dzelzbetona eirogrodiem ar gumijas starplikām ø1,0 m. Cauruļvadu atveres grodos rūpnieciski iestrādātas vai urbtas ar kroņurbi, mezglā uzstādot caurules aizsarguzmavu. Ķeta lūkas vāku paredzēt noslēdzamu ar viras stiprinājumu. Cauruļvadu pieslēgumus veikt ar elektrometināmiem PE veidgabaliem. 12. Izbūvēt laukumu ar šķembu segumu KSS apkalpošanai ar hidrodinamisko mašīnu. 13. Paredzēt jaunu saimnieciski – fekālās pašteces kanalizācijas vadu izbūvi saskaņā ar LBN 223-15 “Kanalizācijas būves” un LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums". Cauruļvada izbūve veicama ar PP caurulēm un polimēru skatakām. Vada iebūves dziļumam iespēju robežās jānodrošina piekļauto teritoriju apbūves kanalizācijas pieslēgumu veikšanu pašteces ceļā. Zaļajā zonā un ielās ar grants segumu paredzēt vāka korpusa aizsargapbetonējumu un atbalsta plātni. 14. Pieslēgumu vietas esošajiem kanalizācijas pašteces tīkliem: Dobeles pilsētā – Brīvības ielas kanalizācijas vada perspektīvo pieslēgumu atzari no PP caurulēm D250 mm Bērzes un Austrumu ielās, Miltiņu ciemā – esošajās skatakās no dzelzbetona grodiem ø1,0 m uz autoceļa “Palejas” pie “Kalnājiem”, Liepu ielā pie teritorijas Liepu ielā 11, uz autoceļa “Vērpīši” pie “Mazstrautiņiem”, tās demontējot un aizstājot ar polimēru skatakām. 15. Paredzēt perspektīvos pieslēgumus esošajām dzīvojamām mājām un perspektīvajām apbūves teritorijām ar PP caurulēm DN150 mm un polimēru skataku ø400 mm, izvadot atzarojumus ārpus ielas zonas līdz īpašnieka zemes kadastra robežām. |
| Apzaļumošana un labiekārtojums | Veikt ceļu segumu atjaunošanu un teritorijas labiekārtošanu. Maksimāli saglabāt atsevišķi augošos kokus ielu teritorijā. Projektā uzrādīt nepieciešami nozāģējamos kokus. |