2017.gada   9.janvārī

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU  IEVĒRĪBAI !

Atklātā konkursa „Būvdarbu veikšanu projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana  Dobeles  aglomerācijā “ ietvaros „ ( Id Nr. DŪ 2016/13/KF)

Papildus informācija Nr. 1

Ar šo sniedzam atbildes  un  skaidrojumus  uz  Ieinteresēto piegādātāju    29.12. 2016, 04.01.2017., 09.01.2017   saņemtiem   jautājumiem par  Nolikumu.

| Ieinteresētā piegādātāja jautājums Nr.1. A Pielikums Tehniskā specifikācijā norādīts 4. Materiāli 4.1.materiālu raksturojums ūdensapgādes tīkliem 4.1.1. Ūdensapgādes cauruļvadiem jābūt no augsta blīvuma polietilēns (PE100), spiediena klase PN10, noturīgiem pret punktveida slodzēm un plaisu rašanos, kā arī pret to izplešanos ilgtermiņā un tiem jānodrošina attiecīgās spiediena klases SDR17, PN10. Savukārt cauruļvadiem ar Dn32 un mazāku PE100 PN16.“ Jautājums: Norādītās prasības atbilst vienīgi PE 100-RC materiālam. Tas nozīmē, ka caurulei jāatbilst PAS 1075, tips 2 prasībām? | Iepirkumu komisijas atbilde Nr.1. Saskaņā ar būvprojekta dokumentāciju ūdensapgādes cauruļvadiem jābūt no augsta blīvuma polietilēna (PE100) materiāla, spiediena klase PN10. Ūdensapgādes cauruļvadiem jāatbilst standartam LVS EN 12201-2. Ūdensapgādes tīklus paredzēts izbūvēt ar atklātas tranšejas metodi. Skatīt Nolikuma B pielikumā pievienotā būvprojekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” 2. sējuma 3.sadaļas Inženierisinājumu daļa 3.2.1. punkta “Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu skaidrojošais apraksts” 3.3. un 5.3. apakšpunktus.” |
| --- | --- |
| Nr.2. A Pielikums Tehniskā specifikācijā norādīts 4.2. Kanalizācijas cauruļvadu materiāli, diametri un slīpumi 4.2.1. Pašteces kanalizācijas cauruļvadiem jābūt no PP monolītsienu caurulēm, stiprības klase SN8, atbilstoši LV EN 13476. Jautājums: Tas nozīmē, ka pašteces kanalizācijas cauruļvadam jābūt gludsienu PP caurulei ar ieguldes klasi SN 8 un atbilstoši LV EN 13476-2 standartam ? | Nr.2. Pašteces kanalizācijas cauruļvadiem ir jābūt gludsienu PP caurulei ar ieguldes klasi SN8 un atbilstoši LV EN 13476-2 standartam vai monolītsienu caurule ar monolītas konstrukcijas ribām atbilstoši LV EN 13476 standartam. Vietās, kur pašteces sadzīves kanalizāciju paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi - cauruļvadu materiāls PE100-RC, spiediena klase SDR17, PN10, atbilstoši PAS 1075, tips 2 prasībām |
| Nr.3. A Pielikums Tehniskā specifikācijā norādīts 4.2. Kanalizācijas caurļvadu materiāli, diametri un slīpumi 4.2.2. Kanalizācijas spiedvadu cauruļvadiem jābūt no augsta blīvuma polietilēns (PE100), spiediena klase PN10, ar polipropilēna (PP) aizsargslāni, noturīgiem pret punktveida slodzēm un plaisu rašanos, kā arī pret to izplēšanos ilgtermiņā un tiem jānodrošina attiecīgās spiediena klases SDR17, PN6. Savukārt būvdarbu Tāmē norādīts Loklā tāme 2.3. SPIEDKANALIZĀCIJA K1S Lāčplēša ielā (K1S no Lp -K1S-1 līdz Lp-K1-17) Caurule SDR17 PE100-RC OD75 PN10;H2.0m; montāža ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi. Jautājums: Montāžai ar beztranšejas metodi pareizi būtu izmantot cauruli, kura ražota no PE 100-RC materiāla un atbilst PAS 1075, tips 2 prasībām. Vai kanalizācijas spiedvadu cauruļvadiem jābūt PE 100-RC materiāliem un jāatbilst PAS 1075, tips2.Prasībām un atbilstošu spiediena klasi SDR17, PN 10? | Nr.3. Vietās, kur sadzīves kanalizācijas spiedvadu paredzēts izbūvēt ar atklātas tranšejas metodi cauruļvadiem jābūt no augsta blīvuma polietilēna (PE100) materiāla, spiediena klase PN10. Cauruļvadiem jāatbilst standartam LVS EN 12201-2, savukārt vietās, kur sadzīves kanalizācijas spiedvadu paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi - cauruļvadu materiāls PE100-RC, spiediena klase SDR17, PN10. |
| Nr.4. A Pielikums Tehniskā specifikācijā norādīts 5.14. Skatakas – vispārīgās prasības 5.14.2.Kanalizācijas skatakas PP vai ekvivalentas plastmasas akas (atbilstoši LVS EN 13598-2:2009) ir jāpiegādā un jāiebūvē saskaņā tehnisko projektu pēc ražotāja rekomendācijām. Piegādes komplektā jābūt attiecīgā ražotāja izgatavotai pamatnei un pārsedzei. Cauruļu ievadīšana šajās akās veicama, izmantojot ražotāja apstiprinātos veidgabalus. Pieslēgumu vietām plastmasas skatakām jābūt izveidotām ražotāja rūpnīcā attiecīgi iemetinot (iekausējot) cauruļvada pievienošanai nepieciešamo plastmasas veidgabalu (uzmavu). Pārsvarā projektētas PP DN400 un PP DN630. Jautājums: Vai var tikt izmantotas PE OD 560/500 mm plastmasas skatakas atbilstoši LVS EN 13598-2:2009 standartam? | Nr.4. Saskaņā ar būvprojekta dokumentāciju izbūvējamas polipropilēna (PP) skatakas D400/315 vietās ar iebūves dziļumu līdz 3,0 m, savukārt ielu krustojumos un vietās, kur kanalizācijas tīkli izbūvējami dziļumā, kas pārsniedz 3,0 m - polipropilēna (PP) skatakas D630/400. Var tik paredzētas plastmasas skataku D560/500 izmantošana projektā, kas atbilst spēkā esošajam LVS EN 13598-2:2016 standartam. A Pielikums Tehniskā specifikācijā norādīts 5.14. Skatakas – vispārīgās prasības 5.14.2.Kanalizācijas skatakas PP vai ekvivalentas plastmasas akas (atbilstoši LVS EN 13598-2:2009) ir jāpiegādā un jāiebūvē saskaņā tehnisko projektu pēc ražotāja rekomendācijām. Piegādes komplektā jābūt attiecīgā ražotāja izgatavotai pamatnei un pārsedzei. Cauruļu ievadīšana šajās akās veicama, izmantojot ražotāja apstiprinātos veidgabalus. Pieslēgumu vietām plastmasas skatakām jābūt izveidotām ražotāja rūpnīcā attiecīgi iemetinot (iekausējot) cauruļvada pievienošanai nepieciešamo plastmasas veidgabalu (uzmavu). Pārsvarā projektētas PP DN400 un PP DN630. |
| Nr.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas interneta vietnē http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=17610 ir atrodamas iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas piemērojamas Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (turpmāk – Kohēzijas fonds) un Eiropas reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējuma saņēmēju (turpmāk – Finansējuma saņēmējs), kā arī Pasūtītājs) Kohēzijas fonda vai ERAF projektu (turpmāk – Projekts) ietvaros veiktajiem iepirkumiem, kas veikti, lai nodrošinātu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 4. un 7. pantā minētās darbības šajos pantos noteiktajās jomās un kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, bet ir lielāka par 4 000 EUR piegāžu un pakalpojumu līgumiem un par 14 000 EUR būvdarbu un būvniecības līgumiem. Šo vadlīniju 6.9. punktā “Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošana” ir atsauce, ka, gatavojot iepirkuma nolikumu, kā paraugu ir jāizmanto iepriekš minētajā interneta vietnē atrodamais nolikums, šai gadījumā “Nolikums. Būvdarbi NS-1 Iepirkuma līgums. Būvdarbi LP-1 (*.docx)”. Salīdzinot iepriekšminētās nolikuma vadlīnijas ar iepirkuma „Būvdarbu veikšana projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros” (Iepirkuma identifikācijas numurs DŪ 2016/13/KF) nolikumu, esam konstatējuši vairākas atkāpes no iepriekšminētajām vadlīnijām, kā rezultātā aicinām pasūtītāju sniegt skaidrojumus par mūsu konstatētajām atkāpēm. 1. Standartizētajā nolikuma formā “Nolikums. Būvdarbi NS-1 Iepirkuma līgums. Būvdarbi LP-1 (*.docx)”, paskaidrojošajā daļā attiecībā uz kvalifikācijas kritēriju izvirzīšanu Pretendentiem, noteikts ka: nevar noteikt specifiskas prasības iepriekšējai Pretendenta/tā piedāvāto speciālistu pieredzei attiecībā uz līguma izpildē nepieciešamajiem darbiem ar konkrētiem tehniskajiem parametriem katrā no noteikta skaita projektiem/līgumiem, jo Pretendents līguma izpildei nepieciešamo pieredzi, izpildot līguma izpildei nepieciešamos darbus ar konkrētiem tehniskajiem parametriem, varētu būt ieguvis vairāku dažādu līgumu ietvaros, kaut arī katrs no līgumiem visus minētos nosacījumus neietvertu. Prasībām attiecībā uz būvobjektu skaitu un jaudām, jābūt samērīgām ar līguma priekšmetu, nav vēlams prasīt no Pretendenta pieredzi vairāk nekā 3 objektos (piemēram, ja ir paredzēts izbūvēt 5 km tīklus, nevar prasīt iepriekšējo pieredzi par 10 km tīklu izbūvi; ja ir paredzēts izbūvēt 2 KSS, nevar prasīt pieredzi 5 KSS izbūvē un ar jaudu, kas pārsniedz paredzēto, jaunbūvējamo, KSS jaudu u.tml.); prasībām attiecībā uz pieredzi līgumu izpildē konkrētā naudas izteiksmē jābūt pamatotām un samērīgām ar iepirkuma paredzamo līgumcenu (piemēram, ja paredzamā šī iepirkuma līgumcena ir plānota 10 000 EUR, tad nevar prasīt pretendenta/tā speciālistu iepriekšējo pieredzi trīs līgumu izpildē, kur katra vērtība ir ne mazāka kā 5 000 EUR, vai divu līgumu izpildē, kur katra vērtība ir ne mazāka kā 8 000 EUR). | Nr.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas interneta vietnē ievietotā informācija bija saistoša projektu ieviesējiem 2007. – 2013. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas periodā un arī tikai izmantojama kā paraugs atbilstoši papildinot ar Pasūtītāja izvirzītiem nosacījumiem un prasībām. 2014. - 2020. gada Eiropas savienības finanšu plānošanas periodā projekta ieviesējiem šādu metodisko materiālu par iepirkumu organizēšanu nav. Nolikuma 4.punktā “Informācija par iepirkuma priekšmetu “ ir norādīts, ka Pasūtītājs atklāto konkursu organizē saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) 2014.gada 19.marta vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. Pasūtītāja izvirzītās kvalifikācijas prasības Pretendentam un attiecībā uz būvobjektu skaitu, iekārtu jaudu finanšu apgrozījumu , līgumcenu ir samērīgas un pamatotas un tās netiek grozītas. |
| Nr.6. Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka Iepirkuma Nr. DŪ 2016/13/KF nolikuma 9.3.1. punktā noteiktas prasības attiecībā uz pretendenta pieredzi, proti, Pretendents pēdējo piecu (2012; 2013; 2014; 2015. un 2016.) gadu laikā ir veicis un pabeidzis (objekti nodoti ekspluatācijā) būvdarbus vismaz 2 (divos) ūdenssaimniecības infrastruktūras objektos, kuri atrodas vismaz 2 (divās) dažādās apdzīvotās vietās, pilsētvidē un/vai ciematā ar iedzīvotāju skaitu vismaz 5 000 ( ja kāds no ūdenssaimniecības objektiem ir realizēts vairākās kārtās, tad šāds objekts tiek uzskatīts kā viens objekts) izbūvējot vismaz: a) 2 (divas) kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu ne mazāku kā 15 m3/h (katrai KSS); ārējos kanalizācijas tīklus ar kopējo garumu vismaz 5,0 km ( katrā līgumā); b)kanalizācijas spiedvadus ar kopējo garumu vismaz 0,3 km ( katrā līgumā); c)asfalta segumu (seguma atjaunošana pēc inženierkomunikāciju izbūves) vismaz 2500 m2 platībā (katrā līgumā); d)minerālmateriālu) (grants/šķembu) segumu (seguma atjaunošana pēc inženierkomunikāciju izbūves) vismaz 9500 m2 platībā (katrā līgumā); e)ārējo ūdensapgādes tīklus ar kopējo garumu vismaz 0,3 km ( katrā līgumā). Lūdzam skaidrot Pasūtītāja izvirzīto kvalifikācijas prasību iepirkuma nolikuma 9.3.1. punkta visos apakšpunktos, tā kā minētā prasība ir pretrunā ar publicētajām vadlīnijām, kas nosaka, ka Pretendents līguma izpildei nepieciešamo pieredzi, izpildot līguma izpildei nepieciešamos darbus ar konkrētiem tehniskajiem parametriem, varētu būt ieguvis vairāku dažādu līgumu ietvaros, kaut arī katrs no līgumiem visus minētos nosacījumus neietvertu, un nevis viena konkrēta līguma ietvaros, kā tas ir noteikts nolikumā. | Nr.6. Pretendents savu atbilstību Nolikuma 9.3. punktā minētām tehniskajām un profesionālajām spējām var apliecināt ne tikai divu, bet arī vairāku un dažādu būvdarbu līgumu ietvaros izbūvēto darbu apjomiem, kas atbilst Nolikuma 9.3.1..a.;b.;c.;d.;e punktos minētām prasībām. Piemēram : Vienā līgumā izbūvēta 1 KSS ar jaudu - 15 m3/h, , savukārt otrā līgumā 1 KSS ar jaudu 20 m3/h Vienā līgumā izbūvēti ārējie kanalizācijas tīkli ar kopējo garumu 5,0 km, savukārt otrā līgumā – 7 km. u.t.t.. Nolikumā nav izvirzītas prasības un norādes par to, ka visiem darbu apjomiem jābūt veiktiem viena konkrēta līguma ietvaros ! |
| Nr.7. Lūdzam skaidrot Pasūtītāja izvirzīto kvalifikācijas prasību iepirkuma nolikuma 9.3.1. punkta visos apakšpunktos, tā kā minētā prasība ir pretrunā ar publicētajām vadlīnijām, un ir nesamērīga ar līguma priekšmetu. Minētajos kritērijos tiek prasīta divas reizes lielāka iepriekšējā pieredze, pret projektā paredzēto izbūvējamo būvdarbu apjomu. Piemēram, d) apakšpunktā pretendentam jāapliecina, ka viņš ir veicis un pabeidzis būvdarbus vismaz 2 (divos) ūdenssaimniecības infrastruktūras objektos, kur tika veikta minerālmateriālu (grants/šķembu) segumu (seguma atjaunošana pēc inženierkomunikāciju izbūves) vismaz 9500 m2 platībā (katrā līgumā). Ar to saprotam, ka no Pretendentiem faktiski tiek prasīta kopējā pieredze vismaz 19000 m2 minerālmateriālu (grants/šķembu) segumu atjaunošana (seguma atjaunošana pēc inženierkomunikāciju izbūves), pie tam 2 līgumu ietvaros, un ne vairāk. Pēc līdzīga principa lūdzam skaidrojumu par visiem nolikuma 9.3.1. punkta apakšpunktiem. | Nr.7. Pretendents ir neprecīzi interpretējis Nolikumā izvirzītās prasības un līgumu skaita ierobežojumus.. Nolikuma 9.3.1. d. apakšpunktā noteikts: “ minerālmateriālu (grants/šķembu) segumu (seguma atjaunošana pēc inženierkomunikāciju izbūves) vismaz 9500 m2 platībā (katrā līgumā). Pretendents var apliecināt savu pieredzi arī ne tikai divu, bet arī vairāku līgumu ietvaros veiktiem darbu apjomiem, ar nosacījumu, ka katrā līgumā ir veikta minerālmateriālu (grants/šķembu) segumu (seguma atjaunošana pēc inženierkomunikāciju izbūves) vismaz 9500 m2 platībā Pasūtītāja prasības ir pamatotas un samērīgas attiecībā pret iepirkuma priekšmetu. |
| Nr.8. Lūdzam skaidrot, kāpēc nolikuma 9.3.1. a) punktā noteiktā prasība paredz KSS ar definētu minimālo jaudu un ārējo kanalizācijas tīklu ar definētu minimālo izbūves garumu, kā vienotu kvalifikācijas kritēriju, un nav pieļaujama šīs pieredzes iegūšana dažādu līgumu ietvaros. | Nr.8. Pretendents var apliecināt savu atbilstību dažādu līgumu ietvaros , ar nosacījumu, ka KSS jaudai jābūt vismaz 15 m3/h. |
| Nr.9. Lūdzam skaidrot, ar kādu mērķi Nolikumā ietverta kvalifikācijas prasība par konkrēto būvdarbu apjomu izpildi apdzīvotā vietā ar iedzīvotāju skaitu virs tieši virs 5 000 (pieci tūkstoši). Saskaņā ar likumu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” par apdzīvotu vietu tiek uzskatītas pilsētas, ciemi un viensētas, kuru kopējais skaits visā Latvijā sastāda vairākus tūkstošus, bet tikai 39 apdzīvotās vietās ir iedzīvotāju skaits virs 5 000 (pieci tūkstoši). Ņemot vērā faktus par līdzīgu būvdarbu realizāciju Latvijā iepriekšējos 5 gados, esam konstatējuši, ka lielāks būvdarbu apjoms pēc fiziskajiem indikatoriem nekā konkrētā līguma ietvaros realizējamais, ir veikts arī apdzīvotās vietās ar mazāku iedzīvotāju skaitu nekā 5000 (pieci tūkstoši). Papildus norādām, ka Latvijas būvnormatīvu akti komunikāciju izbūvei ir vienādi, neskatoties uz iedzīvotāju skaitu apdzīvotā vietā, kur tiek veikti būvdarbi. Tāpat vēlamies norādīt, ka Standartizētajā nolikuma formā “Nolikums. Būvdarbi NS-1 Iepirkuma līgums. Būvdarbi LP-1 (*.docx)”, attiecībā uz Pretendenta pieredzi nav izvirzītas prasības darbu veikšanai apdzīvotā vietā ar konkrētu iedzīvotāju skaitu. Izvērtējot Standartizēto nolikuma formu “Nolikums. Būvdarbi NS-1 Iepirkuma līgums. Būvdarbi LP-1 (*.docx)”, uzskatām, ka atbilstoši konkrētajam iepirkumam un Iepirkuma vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem būtu Nolikuma 9.3.1. punkta kritēriji, kas izteikti šādā redakcijā: Pretendents pēdējo piecu (2012; 2013; 2014; 2015. un 2016.) gadu laikā ir veicis un pabeidzis (objekti nodoti ekspluatācijā) būvdarbus vismaz 2 (divos) ūdenssaimniecības infrastruktūras objektos, ( ja kāds no ūdenssaimniecības objektiem ir realizēts vairākās kārtās, tad šāds objekts tiek uzskatīts kā viens objekts) izbūvējot vismaz: 2 (divas) kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu ne mazāku kā 15 m3/h (katrai KSS); ārējos kanalizācijas tīklus ar kopējo garumu vismaz 5,0 km; kanalizācijas spiedvadus ar kopējo garumu vismaz 0,3 km; asfalta segumu (seguma atjaunošana pēc inženierkomunikāciju izbūves) vismaz 2500 m2 platībā; minerālmateriālu (grants/šķembu) segumu (seguma atjaunošana pēc inženierkomunikāciju izbūves) vismaz 9500 m2 platībā; ārējo ūdensapgādes tīklus ar kopējo garumu vismaz 0,3 km. Nolikuma 9.3.2.2. punktā noteikta prasība, ka Pretendentam jānodrošina Atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš kā atbildīgais būvdarbu vadītājs pēdējo piecu gadu ( 2012; 2013; 2014; 2015. un 2016.) laikā vismaz 2 objektos ir vadījis (objekti nodoti ekspluatācijā) vismaz: ielu/ceļu asfaltseguma atjaunošanas darbus pēc inženierkomunikāciju izbūves vismaz 2500 m2 (katrā līgumā); minerālmateriālu (grants/šķembu) seguma atjaunošanas pēc inženierkomunikāciju izbūves darbus vismaz 9500 m2 (katrā līgumā);Minētie darbi var būt arī veikti dažādu būvdarbu līgumu ietvaros. Lūdzam skaidrot kapēc Pasūtītājs ir izvirzījis prasību nodrošināt viena līguma izpildei 2 atbildīgos būvdarbu vadītājus, jo arī 9.3.2.1. punktā ir izvirzīta prasība atbildīgajam būvdarbu vadītājam. | Nr.9. Būvdarbi tiek plānoti Dobeles aglomerācijas teritorijā, kurā iedzīvotāju skaits ir virs 10 000. Seguma atjaunošanas un izbūves darbi pārsvarā notiks pilsētvidē. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi, IX. nodaļā noteikts, galvenais būvdarbu veicējs var nozīmēt vairākus atbildīgos būvdarbu vadītājus. Pasūtītājs uzskatot ka projekts ir samērā komplicēts, būvdarbi pārsvarā norisināsies Dobeles pilsētas teritorijā, ir izvirzījis samērīgas un pamatotas prasības Pretendentam nodrošināt līguma izpildei 2 atbildīgos būvdarbu vadītājus. Nolikuma 9.3.2.1. un 9.3.2.2. apakšpunktos minētās prasības netiek grozītas. |
| Nr.10 Lūdzam skaidrot 9.3.2.2. punktā izvēlēto kvalifikācijas kritērija pamatotību, ievērojot to, ka Standartizētajā nolikuma formā “Nolikums. Būvdarbi NS-1 Iepirkuma līgums. Būvdarbi LP-1 (*.docx)”, noteikts, ka būvobjektu skaitam jābūt samērīgām ar līguma priekšmetu. Šajā gadījumā tas ir noteikts 2 reizes lielāks. | Nr.10 Nolikuma 4.punktā “Informācija par iepirkuma priekšmetu “ ir norādīts, ka Pasūtītājs atklāto konkursu organizē saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) 2014.gada 12.marta vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem Nolikuma 9.3.2.2. punkta izvirzītie kvalifikācijas kritēriji ir pamatoti, samērīgi ar līguma priekšmetu un netiek grozīti. |
| Nr.11. Lūdzam skaidrot, kādu pieredzi Pasūtītājs atzīs par atbilstošu, ievērojot, ka nolikuma 9.3.2.2. punkta b) apakšpunktā ir noteikts, ka “Minētie darbi var būt arī veikti dažādu būvdarbu līgumu ietvaros”. | Nr.11. Nolikuma 9.3.2.2.punktā norāde “Minētie darbi var būt arī veikti dažādu būvdarbu līgumu ietvaros” nozīmē to, ka Pretendents savas pieredzes atbilstību Nolikuma 9.3.2.2. prasībām var apliecināt ar diviem vai vairākiem dažādiem būvdarbu līgumiem , ja tajos izbūvētie apjomi atbilst Nolikuma 9.3.2.2. a un b apakšpunktos izvirzītām prasībām. |
| Nr.12. Lūdzam skaidrot vai par atbilstošu 9.3.2.2. punkta prasībām Pasūtītājs uzskatīs būvdarbu vadītāju, kas atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām ir nodrošinājis būvdarbu vadību kā sertificēts ceļu būvdarbu vadītājs, ievērojot Pasūtītāja prasības par darbu veidiem un apjomiem, tai pat laikā nebūdams atbildīgais būvdarbu vadītājs. Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves objektos, saistību rakstu kā atbildīgais būvdarbu vadītājs sniedz būvdarbu vadītājs, kas ir sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves būvdarbu vadīšanā, bet nolikuma 9.3.2.2. punktā prasītajam būvdarbu vadītājam ir jābūt ar pieredzi segumu atjaunošanā pēc inženierkomunikācijas izbūves darbiem . | Nr.12. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi, IX. nodaļā noteikts, ka galvenā būvdarbu veicēja pienākums ir nozīmēt atbildīgo būvdarbu vadītāju. Galvenais būvdarbu veicējs var nozīmēt vairākus atbildīgos būvdarbu vadītājus. Vispārīgais regulējums paredz, ka konkrētā objektā tiek nozīmēts atbildīgais būvdarbu vadītājs, taču gadījumos, kad realizējami ir vairāki objekti un atbildību ir iespējams nodalīt galvenajam būvdarbu veicējam ir tiesības nozīmēt būvobjektā vairākus atbildīgos būvdarbu vadītājus. Saistību rakstu kā atbildīgais būvdarbu vadītājs sniedz būvdarbu vadītājs , gan arī būvnieka norīkotie būvdarbu vadītāji attiecīgajā jomā, šajā gadījumā - atbildīgais ceļu būvdarbu vadītājs. |
| Nr.13. Nolikuma 10.3.11. punktā noteikts, “ka Pretendentam ir jāiesniedz Atbildīgo būvdarbu vadītāju saistību raksti un Pasūtītāja apliecinājumi par izbūvētiem objektiem ar kuriem tiek apliecināta Pretendenta atbilstība Nolikuma 9.3.2.prasībām”. Izvērtējot Standartizēto nolikuma formu “Nolikums. Būvdarbi NS-1 Iepirkuma līgums. Būvdarbi LP-1 (*.docx)”, konstatējam, ka ir noteikts sekojošais: Gadījumā, ja tiek pieprasītas atsauksmes, lai apliecinātu pieredzi, nevar prasīt, lai: atsauksme būtu par konkrētu speciālistu (objekts var tikt izbūvēts pirms vairākiem gadiem un šādu atsauksmi var būt neiespējami iegūt) – Pasūtītājam jāizvērtē iespēja iesniegt citus dokumentus pieredzes apliecināšanai, piemēram, attiecīgā speciālista saistību rakstu kopiju. Lūdzam precizēt vai Pasūtītājs šajā gadījumā akceptēs jebkuru citu LR normatīvajos aktos definētu dokumentu, kurā ir apliecinājums/ pierādījums speciālista dalībai konkrētā būvobjekta realizācijā. | Nr.13. Pasūtītājs atklāto konkursu organizē saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) 2014.gada 19.marta vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem Atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts neapliecina faktu par objekta izbūvi un objekta nodošanu ekspluatācijā, tādēļ papildus saistību rakstam ir jāiesniedz Pasūtītāja apliecinājums par objekta izbūves pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā. Pretendents var iesniegt arī būvvaldes izsniegtā akta par būves nodošanu-pieņemšanu ekspluatācijā kopiju Pretendents var iesniegt Pasūtītāju atsauksmes. Nolikuma 10.3.7.punkta prasības “Lai apliecinātu faktu, ka Pretendenta piedāvājumā norādītie būvdarbi ir pabeigti un būvobjekti nodoti ekspluatācijā, Pretendents iesniedz: būvvaldes izsniegtā akta par būves nodošanu-pieņemšanu ekspluatācijā kopiju vai atbildīgo būvdarbu vadītāju saistību rakstus (kopijas) un vismaz 2 ( divas ) Pasūtītāju atsauksmes, kurās norādīti izbūvēto objektu parametri, kas atbilst Nolikuma prasībām attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām” netiek grozītas. |
| Nr. 14 Konkursa kvalifikācijas prasības, attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, punktā 9.3.2.2. noteikts, ka Pretendents var nodrošināt “Atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš kā atbildīgais būvdarbu vadītājs pēdējo piecu gadu (012;20113;2014;2016. un 2016.) laikā vismaz 2 objektos ir vadījis ( objekti nodoti ekspluatācijā) vismaz: ielu/ceļu asfaltseguma atjaunošanas darbus pēc inženierkomunikāciju izbūves vismaz 2500 m2 (katrā līgumā); minerālmatriālu (grants/šķembu) seguma atjaunošanas pēc inženierkomunikāciju izbūves darbus vismaz 9500 m2 (katrā līgumā); Minētie darbi var būt arī veikti dažādu būvdarbu līguma ietvaros. Tā kā šis speciālistam nepieciešamā pieredze tiek noteikta inženierkomunikāciju izbūves objektos, vēršam Pasūtītāja uzmanību uz to, ka šāda tipa ūdenssaimniecības attīstības objektos par atbildīgo būvdarbu vadītāju tiek noteikts speciālists, kurš ir sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs. Lūdzam pasūtītāju apstiprināt, ka Nolikuma 9.3.2.2. punktā minētā speciālista pieredzi varam apliecināt ar objektiem, kuros tas darbus vadījis kā ceļu būvdarbu vadītājs. | Nr.14 Atklātā konkursa nolikuma 9.3.2.2. punktā minētā speciālista pieredzi var apliecināt arī ar ūdenssaimniecības attīstības objektiem, kuros Pretendenta piedāvātais speciālists darbus vadījis kā ceļu būvdarbu vadītājs. Pasūtītājs norāda, ka savukārt plānotā būvdarbu līguma veikšanas periodā būvdarbu veicējam būs jānorīko divi atbildīgie būvdarbu vadītāji : atbildīgais būvdarbu vadītāju ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā, atbildīgais būvdarbu vadītājs ceļu būvdarbu vadīšanā Saistību rakstus kā atbildīgie būvdarbu vadītāji iesniegs abi būvnieka norīkotie atbildīgie būvdarbu vadītāji attiecīgajās jomās. Pretendents var piedāvāt arī vienu atbildīgo būvdarbu vadītāju, ja tā profesionālā kvalifikācija un pieredze ir atbilstoša Nolikumā 9.3.2.punkta prasībām |

Iepirkuma komisija vērš ieinteresēto piegādātāju uzmanību, ka Tehniskā rakstura kļūdas dēļ Nolikuma 6.1.1. punktā “ Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 27. janvārim, plkst.10.00,  SIA “DOBELES ŪDENS”, Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Ierodoties personīgi, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. “ ir norādīts neprecīzs gads “2016.” tā vietā jābūt “2017. gads”.

Iepirkumu komisijas vārdā

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 	      	     paraksts             	       Sanita Bēma