APSTIPRINĀTS

SIA „DOBELES ŪDENS”

iepirkumu komisijas

2018. gada  10. janvāra  sēdē

protokols Nr.2

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

paraksts  /Ieva Lukša/

Atklāta konkursa

„Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde”

(Identifikācijas Nr.  DŪ  2018/1)

NOLIKUMS

Dobele

2018

SATURS

1. Pasūtītājs, Pasūtītāja  kontaktpersonas	3

2. Iepirkumu procedūra	3

3. Informācija par iepirkuma priekšmetu……………………………………………………………………………………………3

4. Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents	3

5. Saziņa	4

6. Piedāvājums	4

7. Piedāvājuma nodrošinājums	6

8. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi	7

9. Pretendenta kvalifikācijas prasības	7

10. Iesniedzamie dokumenti………………………………………………………………………………………………………………8

11. Tehniskais piedāvājums	9

12. Finanšu piedāvājums	9

13. Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana	9

14. Iepirkuma līgums	10

15.  Pielikumi un piedāvājumu sagatavošanas veidnes……………………………………………………………………..11

A. pielikums Tehniskā specifikācija…………………………………………………………………………………..12

B. Veidnes piedāvājuma sagatavošanai…………………………………………………............................17

B.1. pielikums Pretendenta pieteikums…………………………………………………………………………...18

B.2. pielikums Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes paraugs…………………………………….…….19

B.3. pielikums Pretendenta veikto preču piegāžu saraksts………………………………………….…...20

B.4. pielikums Apakšuzņēmējiem nododamo……………………………………………………………….....21

pakalpojumu daļu saraksts…………………………………………………………………………………………......21

B.5. pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājums………………………………………………………………....22

B.6.pielikums Tehniskais piedāvājums………………………………………………………………..……….....23

B.7. pielikums Finanšu piedāvājuma veidne……………………………………………………..………….....32

B.8. pielikums Līguma izpildes garantijas veidnes paraugs ……………………………………..……….33

# 1. Pasūtītājs, Pasūtītāja  kontaktpersonas

1.1. Pasūtītājs:

SIA „DOBELES ŪDENS”

Reģistrācijas numurs: 451003000470

Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

Tel.nr.:  637 25502  / Faksa nr.: 637 21096

Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv

1.2. Kontaktpersona par atklāta konkursa dokumentāciju:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ieva Lukša

Tel.nr.: 637 25502 / Faksa nr.: 637 21096, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

1.3. Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un  tehniskajos jautājumos:

Transporta pārraugs  Andris Buiko

Tālr.nr.: 22027671, Faksa nr.: 637 21096, e-pasts: andris.buiko@dobele.lv

# 2.  Iepirkumu procedūra

  - Pasūtītājs iepirkuma procedūru veic saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja 2017. gada 8. maija apstiprinātajām „Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un šo Nolikumu.

  - Iepirkuma procedūras nosaukums - Atklāts konkurss „Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde “.

  - Atklāta konkursa identifikācijas numurs: DŪ 2018/1.

# 3.  Informācija par iepirkuma priekšmetu

3.1.   Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Vienas jaunas asenizācijas mašīnas iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums).

3.2.   Iepirkuma līguma paredzamā līgumcena – līdz   82 000,00 EUR (astoņdesmit divi tūkstoši euro 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa. Asenizācijas mašīna tiks iegādāta finanšu  līzingā.

3.3.   Līguma izpildes termiņš:

Jaunā asenizācijas mašīna jāpiereģistrē uz Pasūtītāja vārda un jānogādā Noliktavas ielā 5, Dobelē,  ne vēlāk  kā 6 (sešu) mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža.

# 4.  Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents

4.1. Piegādātājs ir juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas attiecīgi  piedāvā tirgū  piegādāt Pasūtītāja noteiktajām vajadzībām asenizācijas mašīnu.

4.2.   Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis atklāta konkursa dokumentus. Atklāta konkursa dokumentācija ir  publiski  pieejama Pasūtītāja interneta mājas lapā  www.dobelesudens.lv sadaļā iepirkumi,  kā arī SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

4.3.   Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

4.4.  Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās  - ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

4.5. Pretendentu atklāta konkursa ietvaros pārstāv - Pretendenta paraksttiesīga amatpersona  vai Pretendenta pilnvarota persona.

# 5.  Saziņa

5.1.  Saziņa starp Pasūtītāju (Iepirkuma komisiju) un Ieinteresētajiem piegādātājiem atklāta konkursa ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, pa faksu vai  e – pastu:   ieva.luksa@dobele.lv, norādot tematā atklātā konkursa nosaukumu. Saziņas dokumentā  ietver  atklāta konkursa nosaukumu. Pa e-pastu nosūtītā informācija uzskatāma par saņemtu, ja Pasūtītāja kontaktpersona nosūtījusi apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās sūtītājam.

5.2.  Ieinteresētais piegādātājs papildus informāciju var pieprasīt laikus. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā  6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

5.3.   Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas  visiem Ieinteresētajiem  piegādātājiem  vienlaikus nosūta šo informāciju, norādot uzdoto jautājumu un ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājas lapas interneta vietnē: www.dobelesudens.lv  sadaļā Iepirkumi, kurā ir  pieejams Nolikums.

5.4.   Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kur pieejams Nolikums.

5.5.  Ieinteresēto  piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālai informācijai Pasūtītāja mājas lapas vietnē internetā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi un ievērot to sagatavojot savu piedāvājumu.

# 6. Piedāvājums

  - Piedāvājuma iesniegšana un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

    - Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

    - Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 12. februārim, plkst: 10.00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus  iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.  Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

    - Piedāvājumi tiks atvērti 2018. gada 12. februārī plkst: 10.00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās (2. stāvs), Noliktavas ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701. Piedāvājumu atvēršanas sēde ir atklāta.

    - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

    - Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu  pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

6.2.1.  Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit)  dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

6.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

6.2.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

  - Piedāvājuma noformējums

    - Piedāvājums sastāv no 4 (četrām) daļām:

- Pieteikums dalībai atklātā konkursā un Atlases dokumentiem (1 oriģināls un  1 kopija);

- Piedāvājuma nodrošinājuma (1 oriģināls un  1  kopija);

- Tehniskais  piedāvājums (1  oriģināls un  1  kopija);

- Finanšu piedāvājums  (1 oriģināls un 1  kopija).

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

    - Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu;

- Pretendenta (tā pārstāvja) parakstu un paraksta atšifrējumu;

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi „TULKOJUMS PAREIZS”;

- Pretendenta (tā pārstāvja) parakstu un paraksta atšifrējumu;

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi „KOPIJA PAREIZA”;

- Pretendenta (tā pārstāvja) parakstu un paraksta atšifrējumu;

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Pretendenta pieteikumu dalībai atklātā konkursā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecina:

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona);

- Pretendenta pilnvarota persona.

    - Iesniedzot piedāvājumu Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu vai tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

    - Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;

- Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru;

- Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;

- Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru;

- Atzīmi „Piedāvājums atklātam konkursam  „Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde” (Id. Nr. DŪ 2018/1). Neatvērt  līdz  2018. gada 12. februārim, plkst.10:00.

    - Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

- atzīmi „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJAS”;

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru;

- Atzīmi „Piedāvājums atklātam konkursam „Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde” (Id. Nr. DŪ 2018/1). Neatvērt  līdz  2018. gada 12. februārim, plkst.10.00.

    - Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

- atzīmi „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”;

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru;

- piedāvājuma daļas nosaukumu („Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, „Tehniskais piedāvājums” vai „Finanšu piedāvājums”).

    - Komisija pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD)**** kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var Komisijai iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

(****Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) (vietnē https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv)):

      - Aizpildot EPSD veidlapu, Pretendentam obligāti jāaizpilda veidlapas IV daļas A un C sadaļas.

      - Ja Pasūtītājs pieņēmis lēmumu par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kurš sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām EPSD, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja informatīvās vēstules par iespējamo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nosūtīšanas dienas Pasūtītājam jāiesniedz kvalifikācijas apliecinošie pirmdokumenti.

# 7. Piedāvājuma nodrošinājums

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu EUR 1 640,00 (viens tūkstotis seši simti četrdesmit euro 00 centi) apmērā (bez PVN) no līgumcenas. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta Apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (B.2.pielikums) vai Piedāvājuma nodrošinājuma veidnē paredzētajiem noteikumiem.

  - Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    - līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs;

    - līdz dienai, kad Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības ir iesniedzis līguma izpildes nodrošinājumu.

  - Pasūtītājs izmanto piedāvājuma nodrošinājumu gadījumos, ja:

    - Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - Pretendents, kura piedāvājums izvēlēts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam atklāta konkursa dokumentos noteikto līguma izpildes nodrošinājumu;

    - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:

    - Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu - pēc līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas;

    - pārējiem Pretendentiem - pēc atklāta konkursa lēmuma paziņošanas;

  - Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām

# 8. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi

  - Pretendentu izslēdz no dalības atklātā konkursā jebkurā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmās daļās 1. – 11. punkta noteiktajiem gadījumiem.

# 9. Pretendenta kvalifikācijas prasības

9.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

9.1.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

9.1.2. Pretendentam ir tiesības paredzētajā līguma periodā pārdot jaunu asenizācijas mašīnu, veikt asenizācijas mašīnas garantijas un pēc pārdošanas apkalpošanu. Ja Pretendents nav asenizācijas mašīnas ražotājs, Pretendentam ir ražotāja pilnvarojums piegādāt jaunu asenizācijas mašīnu, veikt asenizācijas mašīnas garantijas un pēc pārdošanas apkalpošanu.

9.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

9.2.1.  Pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) nodrošinājis vismaz vienas līdzvērtīgas jaunas asenizācijas mašīnas piegādi, kā arī veicis piegādāto asenizācijas mašīnas tehniskās pārbaudes, lietošanas apmācību, nodrošinājis garantiju un garantijas apkopi. Par līdzvērtīgu tiks uzskatīta asenizācijas mašīna, kura atbilst Tehniskajā specifikācijā (A pielikums) norādītajam.

9.2.2.  Pretendentam ir vismaz 1 (viena) ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja atzīta garantijas remonta servisa pakalpojumu sniegšanas vieta (ne tālāk  kā līdz 70 km attālumā no Dobeles pilsētas), kurā ir iespējams nodrošināt asenizācijas mašīnas garantijas remontu.

10. Iesniedzamie dokumenti

(Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir norādīti šajā sadaļā).

10.1.  Pieteikums dalībai atklātā konkursā.

Pretendenta pieteikumu dalībai atklātā konkursā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (B.1. pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai atklātā konkursā iesniedz kopā ar:

10.1.1.  kvalifikācijas dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai atklātā konkursā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem);

10.1.2.  dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu atklāta konkursa ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku atklāta konkursa ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgas amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

10.2. Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai atklātā konkursā

Komisija Pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmās daļās 1. – 11. punkta noteiktajā kārtībā.

10.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

10.3.1. Par Nolikuma 9.1.1. punkta prasības:

- Komisija pārliecinās par Pretendenta reģistrācijas faktu, saņemot izziņas Elektronisko iepirkumu sistēmā (https://www.eis.gov.lv/).

- Ārvalstī reģistrēts Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu regulējumu, un vienlaicīgi norāda, kurā tīmekļvietnē paskatoties Pasūtītājs par to var pārliecināties.

10.3.2. Pievieno Pretendenta piedāvātās asenizācijas mašīnas ražotāja vai ražotāja autorizētas pārstāvniecības ar pārpilnvarojuma tiesībām izdotu dokumentu vai tā kopiju, kas apliecina, ka Pretendentam ir tiesības Latvijas teritorijā veikt piedāvātās asenizācijas mašīnas piegādi, un nodrošināt tās garantijas tehniskās apkopes un remontdarba iespējas, pēc pārdošanas apkalpošanu.

10.3.3.Pretendenta  sagatavots, apliecināts un pievienots  saraksts par servisiem (skaits un atrašanās vieta Latvijā), kuros var veikt Pretendenta piedāvātās asenizācijas mašīnas plānotās tehniskās apkopes un remontus, saglabājot  noteiktās ražotāja un pārdevēja garantijas.

10.3.4.Pretendentam  jāiesniedz vismaz 1 (viena)  pozitīva atsauksme no Pasūtītājiem, kuriem Pretendents veiksmīgi nodrošinājis vismaz 1 (vienas) līdzvērtīgas asenizācijas mašīnas piegādi, kā arī veicis piegādātās asenizācijas mašīnas tehniskās pārbaudes, lietošanas apmācību, nodrošinājis garantiju un garantijas apkopi. Par līdzvērtīgu tiks uzskatīta asenizācijas mašīna, kura atbilst Tehniskajā specifikācijā (A. pielikums) norādītajam.

# 11. Tehniskais piedāvājums

11.1.   Pretendents  iesniedz Tehnisko piedāvājumu, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (B.6. pielikums), un saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā minētajiem nosacījumiem (A. pielikums). Pretendents, aizpildot šo formu, sniedz apliecinājumu par prasību izpildi un apraksta, kā tiks nodrošināta prasību izpilde, vai sniedz precīzu atsauci uz tehniskajam piedāvājumam pievienotajiem dokumentiem, kur minēto informāciju var atrast. Informācija norādāma tādā apjomā, lai Iepirkuma komisija varētu veikt tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši  Nolikumā  noteiktajām prasībām.

# 12. Finanšu piedāvājums

12.1. Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājums, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (B.7. pielikums) un ko parakstījis Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona.

12.2. Piedāvātāja  līgumcenā (bez PVN) tiek iekļautas visas ar Iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma darbības laikā.

12.3. Ja līguma izpildē Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendentam  jāiesniedz:

12.3.1. informācija  par  apakšuzņēmējiem, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (B.4. pielikums);

12.3.2. piesaistītā   apakšuzņēmēja  ņēmēja apliecinājumu par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (B.5. pielikums).

# 13. Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

13.1. Pēc Pretendentu iesniegto piedāvājumu atvēršanas Iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

13.2. Pretendenta piedāvājums, kura piedāvātā  cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) pārsniedz  Nolikum 3.2. punktā minēto paredzamo līgumcenu, tiek noraidīts un netiek vērtēts.

13.3. Pretendenta piedāvājums, kura līguma izpildes laiks pārsniedz  Nolikumā 3.3.  punktā minēto, tiek noraidīts un netiek vērtēts.

13.4. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

13.5. Komisija Pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmās daļās 1. – 11. punkta noteiktajā kārtībā.

13.6.   Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda:

13.6.1. Pretendentu un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai atklātā konkursā un atlasa Pretendentus,

13.6.2.   Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

13.6.3. Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka Pretendents savas kvalifikācijas atbilstībai:

- nav iesniedzis dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai atklātā konkursā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai atklātā konkursā, vai

- nav iesniedzis Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, vai

- ir sniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai, piedāvājums  tiek noraidīts.

13.7.  Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

13.8.   Piedāvājumu vērtēšanas laikā, Iepirkumu komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas. Konstatētās kļūdas Iepirkumu komisija izlabo un par to informē Pretendentu.

13.9. Iepirkumu komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu par jaunas asenizācijas mašīnas iegādi no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma un tā pielikumu prasībām. Ņemot vērā, ka sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājumu izvēlē, Pasūtītājs, lai izvēlētos saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmanto tikai cenu.

# 14. Iepirkuma līgums

14.1.  Iepirkuma priekšmets – Jauna asenizācijas mašīna tiks iegādāta finanšu līzingā, noslēdzot trīspusējo līgumu, kas tiks noslēgts starp Pārdevēju (Asenizācijas mašīnas piegādātājs), Līzinga devēju (Līzinga kompānija vai komercbanka) un Pasūtītāju  (SIA „DOBELES ŪDENS”).

14.2.   Pretendentam, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma saņemšanas brīža, jāierodas 3 (trīs) darba dienu laikā noslēgt trīspusējo līgumu par asenizācijas mašīnas piegādi un apmaksu.

14.3.    Apmaksas noteikumi:

14.3.1.  10 % avansa maksājums par piegādāto asenizācijas mašīnu tiks veikts pēc trīspusēja Pirkuma Līguma ar Līzinga devēju parakstīšanas, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Piegādātāja rēķins.

14.3.2.  90 % pēcapmaksa par piegādāto asenizācijas mašīnu, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad parakstīts preces pieņemšanas - nodošanas akts un saņemts Piegādātāja rēķins.

14.4.  Pretendentam, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma saņemšanas brīža, jāierodas noslēgt Trīspusējo līgumu par Preces piegādi un apmaksu.

14.5.   Līguma saistību izpildes nodrošinājums (līguma izpildes garantija).

14.6.   Pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Trīspusēja Līguma noslēgšanas, iesniedz pasūtītājam neatsaucamu līguma izpildes nodrošinājumu -  bankas garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas (bez PVN), kuru izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Līguma izpildes garantijai ir jāatbilst Līguma izpildes garantijas veidnei (B.8. pielikums) vai veidnē paredzētajiem noteikumiem.

14.7.  Līguma izpildes garantija nepārtraukti jābūt spēkā līdz brīdim, kad abas Puses parakstījušas preces Pieņemšanas - Nodošanas aktu.

14.8.   Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs atgriež Piegādātājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

14.9.  Ja Piegādātājs kavē Preces piegādes termiņu ilgāk, Pasūtītājs ir tiesīgs  izmantot Līguma  izpildes garantiju.

14.10. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt vai neparaksta un neiesniedz Nolikumā noteiktajā termiņā trīspusēji līgumu, Komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents Komisijas noteiktajā termiņā atsakās slēgt Iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu izbeigt atklāto konkursu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

14.11. Pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē un par kuriem tas sniedzis informāciju Piedāvājumā, pēc trīspusējā līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja  rakstveida piekrišanu.

# 15. Pielikumi un piedāvājumu sagatavošanas veidnes

- pielikums Tehniskā specifikācija;

- pielikums Veidnes piedāvājuma sagatavošanai;

B.1. Pieteikums dalībai atklātā konkursā;

B.2. Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes paraugs

B.3. Pretendenta veikto Preču piegāžu saraksta veidne

B.4. Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu daļu saraksts

B.5. Apakšuzņēmēja apliecinājums

B.6.Tehniskais piedāvājuma sagatavošanas veidne

B.7. Finanšu piedāvājuma veidne

B.8. Līguma izpildes garantijas sagatavošanas paraugs

## A. Pielikums Tehniskā  specifikācija

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Jaunas asenizācijas mašīnas iegādei

| Nr. | PRASĪBAS |
| --- | --- |
|  | VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS |
|  | Precei jābūt pēc standarta eksporta specifikācijā un visās nozīmēs jāatbilst Pasūtītāja valsts Ceļu satiksmes prasībām un Produktu sertifikātiem. |
|  | Precei jābūt jaunai (nevar būt mazlietota) |
|  | Precei jābūt atbilstošai Pasūtītāja valsts (Latvija) klimatiskajiem apstākļiem un jāgarantē stabila un droša iekārtas ekspluatācija arī ziemas apstākļos līdz -20o C |
|  | Piedāvājumā jāiekļauj standarta pilna piedāvātās Preces tehniskā dokumentācija latviešu valodā saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. |
|  | Asenizācijas mašīnas pirmajai reģistrācijai jābūt veiktai Latvijas Republikā un aprīkotai ar transporta līdzekļu numura zīmēm. Reģistrāciju CSDD veic Piegādātājs uz Pasūtītāja vārda |
|  | Asenizācijas mašīnai jābūt apdrošinātām uz laika periodu viens gads: Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise. |
|  | Precei CSDD jāveic tehniskā apskate. Tehnisko apskati veic un transportlīdzekļa valsts nodevu maksā Piegādātājs. |
|  | Precei (asenizācijas mašīnai) jābūt piemērotai izmantošanai uz publiskiem ceļiem. |
|  | Darbībā esošas asenizācijas mašīnas skaņas līmenis nedrīkst būt lielāks par 90 dB |
| 1.10. | Preces kopējais augstums nedrīkst pārsniegt 3,20 m |
|  | ASENIZĀCIJAS MAŠĪNAS sastāvdaļas - ŠASIJA TEHNISKIE PARAMETRI |
| 2.1. | Šasijas izgatavošanas gads ne vēlāk kā 2017. gads |
| 2.2. | Dīzeļdzinējs, jauda ne mazāk par 130 kW |
| 2.3. | Izgatavota kompānijā kurai ir oficiāli dīleri un servisa centri Latvijā, nodrošinot, ka servisa centra atrašanās vietas vidējais attālums ir līdz 70 km attālumā no Dobeles. |
| 2.4. | Dzinējam jāatbilst ES prasībām EURO 6 attiecībā uz atgāžu normām |
| 2.5. | Degvielas bāka ne mazāka par 100 l |
| 2.6. | Viens dzenošais (aizmugurējais) tilts un nodrošināta tā bloķēšana, riteņu formula 4x2 |
| 2.7. | Priekšējie un aizmugurējie pretšļakatu dubļu sargi |
| 2.8. | Tērauda riteņu diski. |
| 2.9. | Ventiļu pagarinājumi aizmugurējiem diskiem |
| 2.10. | Pretkorozijas aizsardzības apstrāde |
| 2.11. | Rezerves ritenis ar priekšējo riteņu izmēru nostiprināts pie rāmja |
| 2.12. | Dzenošais tilts aprīkots ar M + S riepu komplektu (4 gab.) |
| 2.13. | Bremžu sistēma: disku bremzes vai „trumuļu bremzes”, ABS |
| 2.14. | Darba spriegums 24 V |
| 2.15. | Asimetriskie galvenie tuvās un tālās gaismas lukturi un miglas lukturi atbilstoši ES standarta prasībām. |
| 2.16. | Priekšējie un aizmugurējie gabarīta un pagrieziena virziena rādītāja lukturi atbilstoši ES standarta prasībām. |
| 2.17. | Aizmugurējie lukturi standarta |
| 2.18. | Bremžu signāla, numura zīmes un atpakaļgaitas apgaismojuma aprīkojums atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem. |
| 2.19. | Atpakaļgaitas gaismas un skaņas brīdinājuma signāls. |
| 2.20. | Trīs oranžas, rotējošas bākugunis (divas uz kabīnes, viena tvertnes aizmugurē), darbojas arī pie izslēgtas aizdedzes. |
| 2.21. | Sānu un aizmugurējās daļas drošības konstrukcijas un gabarītgaismas saskaņā ar CSDD prasībām. |
| 2.22. | Kabīnes pacelšanas hidraulisks sūknis ar rokas piedziņu. |
| 2.23. | Mehāniskā kabīnes balstiekārta. |
| 2.24. | Sfēriskie platleņķa atpakaļ skata spoguļi un tuvā skata spogulis pasažiera pusē, .un spoguļi, kas nodrošina priekšējo riteņu pārredzēšanu atbilstoši ES standarta prasībām. |
| 2.25. | Atpakaļskata spoguļa apsilde |
| 2.26. | Elektriski vadāmi sānu logi |
| 2.27. | Ārējais saulessargs |
| 2.28. | Kabīnes krāsa rūpnīcas standarta izpildījumā, saskaņojama ar Pasūtītāju |
| 2.29. | Atgāzu izpūtējam jābūt izvietotam tā, lai ekspluatācijas laikā atgāzes neietekmētu un neapgrūtinātu apkalpojošā personāla un iekārtas darbu |
| 2.30. | Atbalsta karkasam, stiprinājumiem starp šasijas siju , kas neļauj iekārtas (vakuuma cisternas) grozīšanos un kustēšanos, jābūt tādiem, lai visi ceļa nelīdzenumi netiktu transformēti no šasijas uz vakuuma cisternas iekārtu. Automašīnas šasijai jāatbilst uzstādāmā aprīkojuma radītajai slodzei. Atbilstoši paredzētajai slodzei priekšējam tiltam jābūt aprīkotam ar paraboliskām atsperēm un aizmugurējam tiltam arī ar paraboliskajām atsperēm.. Lietderīgās pārvadājamās kravas svaram jābūt ne mazāk kā 3200 kg pie automašīnas pilnas masas ne lielākas kā 10 000 kg. |
| 2.31. | Dienas kabīne ar 2 sēdvietām |
| 2.32. | Stūre kreisajā pusē. Regulējams augstums un slīpums, ar stūres pastiprinātāju. |
| 2.33. | Vinila interjers un sēdekļu apdare tumšā krāsā |
| 2.34. | Komfortabls, vadītāja sēdeklis un standarta pasažieru sēdeklis |
| 2.35. | Kabīne nodrošināta ar ventilāciju, apsildi, kondicionēšanas sistēmu |
| 2.36. | Radio |
| 2.37. | Digitālais tahogrāfs, ES standarta. Tiek nodrošināta datu nolasīšana no tahogrāfa. |
| 2.38. | Ugunsdzēšamais aparāts, drošības un pirmās palīdzības komplekts un brīdinājuma trīsstūri |
| 2.39. | šasijas un tvertnes ar aprīkojumu apkalpošanai instrumentu komplekts |
| 2.40. | Iekārtai jānodrošina divi grozāmi stacionāri gaismas prožektori (darbojas, kad ir izslēgta aizdedze), uzstādāmi aizmugurē un viens pārvietojams prožektors, stiprināms ar magnētu, kura kabeļa garums ne mazāk kā 15m, jānodrošina kabeļa automātiska satīšana |
|  | Asenizācijas mašīnas sastāvdaļas - tvertne AR aprīkojumu TEHNISKIE PARAMETRI |
| 3.1. | Asenizācijas tvertnes tilpums ne mazāks kā – 3 m3 aprīkota ar vakuumsūkšanas iekārtu |
| 3.2. | Tvertnei jābūt izgatavotai no tērauda ar biezumu vismaz 6,0 mm un stiegrojuma gredzeniem Tvertnes krāsojuma pārklājuma biezums: iekšējā virsma – ne mazāk par 40 mikroniem ar 2K epoksīdu pārklājumu, ārējās virsmas – ne mazāk par 140 mikroniem ar 2K epoksīdu pamatpārklājumu |
| 3.3. | Izgatavota kompānijā, kurai ir oficiāli servisa centri Latvijā un attālums līdz servisa centram ir līdz 70 km attālumā no Dobeles. |
| 3.4. | Rotora tipa vakuuma sūknis, kas uzstādīts nekorodējoša materiālā skapī uz papildus rāmja un piedzenams ar hidropiedziņu. Vakuuma sūkņa dzesēšana jānodrošina ar gaisu. Vakuuma sūkņa max ražība pie 0% vakuuma ne mazāka kā 340 m3/h . Max vakuuma sūkņa efektivitāte 90%. Pacelšanas augstums 4 m. |
| 3.5. | Iekārtai jābūt aprīkotai ar vakuuma sūkņu darba stundu skaitītāju |
| 3.6. | Jānodrošina automātiska apgriezienu samazināšana vai arī manuāla apgriezienu samazināšana, lai pasargātu vakuuma sūkni palaišanas laikā |
| 3.7. | Vakuuma sūknim jānodrošina pneimatiskā pārslēgšana sūkšanas un spiediena režīmiem |
| 3.8. | Pirms vakuuma sūkņa jābūt maināmam, mazgājamam filtram |
| 3.9. | Jābūt aizsardzības sistēmai pret nogulšņu un dūņu iesūkšanu vakuuma sūknī |
| 3.10. | Vakuuma tvertnes vienos sānos ir jābūt nerūsējoša tērauda plauktam vai kastei ar atverēm sūkšanas šļūteņu pagarinājumu un palīgierīču novietošanai |
| 3.11. | Tvertnes kreisajā un labajā pusē uzstādīti nerūsējošā tērauda plaukti, paredzēti šļūteņu stiprināšanai ar siksnām drošai transportēšanai ar turēšanas āķiem pie tvertnes aizmugurējās sienas. (āķiem jābūt pieskrūvētiem nevis metinātiem) |
| 3.12. | Sūkšanas šļūtenes DN 80 pagarinājums 2x 3 m un2x7m, kas novietots kastes vai plaukta sānos un aprīkots ar ātriem savienojumiem |
| 3.13. | Pārejas veidgabals DN 100/DN 80. |
| 3.14. | Tvertnes aizmugures vāks neatverams, bet ar apkalpošanas lūku DN 600 diametrā, jābūt mehāniskiem piespiedējiem, kas piespiež apkalpošanas lūku. Lūkai jābūt atveramai uz sāniem. Sūkšanas un iztukšošanas ventīļi (manuālais bumbas vārsts), nodrošinot iekārtas darbību pie -20 0C. kontroles lūka DN600 tvertnes augšējā daļā - mehāniska stiprināšana |
| 3.15. | Tvertnei jābūt aprīkotai ar izturīga materiāla vizuālo līmeņa indikatoru ik pa 0.5m3aizmugurējās tvertnes daļas. |
| 3.16. | Tvertnes aizmugurē jābūt slīpai teknei, lai aizsargātu iekārtu no netīrumiem iztukšošanas laikā |
| 3.17 | Jābūt drošības vārstam pret pārplūdi |
| 3.18. | Pilnīgai iekārtas - tvertnes vadībai, monitoringam (iesūces sūknis, dzinēja akselerācijas vadība, pneimatiskie vārsti) jānotiek no vadības paneļa |
| 3.19. | Iekārtai jābūt aprīkotai ar datorizētu vadības bloku PLC vai analogu, lai nodrošinātu aprīkojuma drošu un pareizu darbību un pasargātu iekārtu no bojāšanas ja operators veic nepareizas darbības |
| 3.20. | Iekārtai jābūt aprīkotai ar 1 (vienu) sistēmas vadības paneli, kurš novietots uz sāniem labajā aizmugurējā daļā slēgtā skapī, kurš ir izgatavots no nerūsējoša materiāla ar pretkorozijas aizsardzību un nodrošina vadības panelim elektrodrošības klasi IP67 |
| 3.21. | Vakuuma manometram jābūt galvenajā kontroles panelī vai redzamā, pieejamā vietā |
| 3.22. | Visām vadības pogām jābūt aprīkotām ar uzrakstiem latviešu valodā |
| 3.23. | Pilnīgai tvertnes vadībai, monitoringam jānotiek no kontroles paneļiem. |
| 3.24. | Aprīkojuma ražotāja precei (tvertnei ar sūkni) jābūt jau vismaz vienai pārdotai Latvijas teritorijā un darbojošai vismaz gadu, lai var novērtēt kalpošanas efektivitāti. |
| 4. | APMĀCĪBAS |
| 4.1. | Apmācība veicama latviešu valodā vismaz 2 (diviem) darbiniekiem. Apmācību ilgums 2 dienas (ne mazāk kā 16 stundas) asenizācijas mašīnas piegādes vietā. Apmācība veicama saskaņā ar iesniegto apmācību programmu, kura pēc iepirkuma līguma noslēgšanas var tikt koriģēta atbilstoši SIA „DOBELES ŪDENS” vajadzībām. |
| 4.2. | Apmācība notiek tūlīt pēc asenizācijas mašīnas piegādes. |
| 4.3. | Pilna piedāvātās iekārtas tehniskā dokumentācija latviešu valodā ieskaitot lietotāja rokasgrāmatu, rezerves daļu katalogu, uzturēšanas un apkopes instrukcijas 2 eksemplāros. |
| 5. | GARANTIJAS |
| 5.1. | Visai Precei – asenizācijas mašīnai kopumā , kas sastāv no Šasijas un Tvertnes ar aprīkojumu garantijai jābūt vismaz 24 mēnešu periodam bez nobraukuma ierobežojumiem un tvertnes ar aprīkojumu darba stundu skaita ierobežojuma, no brīža, kad Prece tiek nodota lietotājam. Nodošana tiek dokumentēta ar pieņemšanas – nodošanas aktu starp Pasūtītāju un Piegādātāju. |
| 5.2. | Preces sastāvdaļai – Šasijai, jāveic garantijas remonts un garantijas apkope saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas noteikumiem. Garantijas remontu un garantijas apkopi veic ražotāja apmācīti tehniskie/mehāniskie speciālisti, kas ir spējīgi sniegt pilnu regulāru apkopi 24 stundu laikā. Jānodrošina rezerves daļu piegāde 3 darba dienu laikā. Servisa centram jābūt ne vairāk kā 70 km attālumā no piegādes adreses. Ja asenizācijas mašīna tehnisku iemeslu dēļ nevar piedalīties ceļu satiksmē ŠASIJAS garantijas perioda remonts tiek veikts uz vietas pie Pasūtītāja. |
| 5.3. | Preces sastāvdaļai -Tvertnei ar aprīkojumu , jāveic garantijas remonts un garantijas apkope saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas noteikumiem. Tehniskās palīdzības serviss uz vietas pie Pasūtītāja, un kuru veic ražotāja apmācīti tehniskie/mehāniskie speciālisti, kas ir spējīgi sniegt pilnu regulāru apkopi 24 stundu laikā. Jānodrošina rezerves daļu piegāde 3 darba dienu laikā. |
| 5.4. | Garantijas periodā jānodrošina asenizācijas mašīnas, t.i., Šasijas un Tvertnes ar aprīkojumu bezmaksas garantijas remonts un tehniskā apkope, iekļaujot nepieciešamo rezerves daļu, materiālu bezmaksas piegādi un nomaiņu garantijas periodā, atbilstoši ražotāja ieteikumiem, un kuru veic ražotāja apmācīti tehniskie /mehāniskie speciālisti. Par garantijas apkopēm papildus samaksa netiks veikta un visas ar to tā saistītās izmaksas (materiāli, darba algas, ceļa izdevumi, nodokļi u.c.) jāiekļauj piedāvājuma cenā. II nodaļā ir dota orientējoša asenizācijas mašīnas ekspluatācijas noslodze. Tehniskā piedāvājuma 7. punktā ir jāsniedz apraksts par garantijas remontu, jānorāda rezerves daļas, materiāli ar izcenojumiem (bez PVN), kas saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas noteikumiem un pamatojoties uz orientējošo asenizācijas mašīnas ekspluatācijas laiku tiks mainīti garantijas periodā. |
| 5.5. | Garantijas laikā nomainītajai Preces detaļai no nomainīšanas brīža ir jādod 2 (divu) gadu garantija. Detaļas maiņa tiks dokumentēta. |
| 5.6. | Garantija no Šasijas ražotāja un Tvertnes ar aprīkojumu ražotāja par rezerves daļu pieejamību pēc- garantijas periodā ne mazāk kā 10 (desmit) gadu ilgā periodā |
| Piegādes termiņi |
| Ne ilgāk kā 6 (mēneši) no līguma noslēgšanas brīža. Ar piegādi uz Dobeli, Noliktavas ielu 5 |

B Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

## B.1. pielikums Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

„Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde”

(Ident. Nr. DŪ 2018/1)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

<Pretendenta nosaukums >

<reģistrācijas numurs>

<adrese> (turpmāk – Pretendents)

- [Iepazinušies] ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Atklāta konkursa nosaukums un identifikācijas numurs>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

- [iesniedzam] piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma,  Atlases dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:

- piegādāt 1 (vienu) jaunu asenizācijas mašīnu SIA „DOBELES ŪDENS”, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma A pielikums) noteikto:

Asenizācijas mašīnas cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)  <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro)

Asenizācijas mašīnas cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

- Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka:

a. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmās daļās 1. – 11. punkta noteiktie gadījumi;

b.  visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa;

c. piekrītu atklāta konkursa nolikuma prasībām, tai skaitā tehniskajai specifikācijai, un garantēju atklāta konkursa nolikuma prasību izpildi. Atklāta konkursa nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- Mūs atklātā konkursā pārstāv un līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt līgumu mūsu vārdā slēgs: (norādīt parakstiesīgās  amatpersonas amatu, vārdu, uzvārdu)

<Pretendenta nosaukums >

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

## B.2. pielikums: Piedāvājuma nodrošinājums  paraugs

Bankas garantijas veidne

SIA „DOBELES ŪDENS”

LV 4510300470

Noliktavas iela 5, Dobele,

Dobeles novads, LV-3701

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

Atklāts  konkurss „Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde” (Ident.Nr. DŪ 2018/1)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents) iesniedz savu piedāvājumu SIA „DOBELES ŪDENS”                                                                                 LV 4510300470,  Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701   (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras - atklāta konkursa ”Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde” (Ident.Nr. DŪ 2018/1)” ietvaros, kā arī to, ka atklāta konkursa nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies <5> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka: Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu>, izmaksāt

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

B.3. pielikums Pretendenta veikto Preču piegāžu saraksta veidne

PRETENDENTA VEIKTO PREČU PIEGĀŽU SARAKSTS

| Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese, kontaktinformācija un kontaktpersona | Preces raksturojums (Norādīt šasijas marku, tvertnes ar aprīkojumu marku, tilpumu, tvertnes materiālu) | Preces piegādes cenu EUR bez PVN | Ar preču piegādi saistīto pakalpojumu apraksts (tehniskā pārbaude, apmācība, garantijas, pēcpārdošanas apkalpošana) | Preču piegādes un/vai ar to saistīto pakalpojumu sniegšanas uzsākšana un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…………..> | <…………..> | <…………..> | <…………..> | <…………..> |

- Veikto piegāžu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par asenizācijas mašīnas piegādes līgumiem, kas apliecina Nolikuma 9.2.1.apakšpunktā prasīto pieredzi;

- Jāpievieno vismaz 1 (viena) pozitīva atsauksme no Pasūtītāja, kuriem Pretendents veiksmīgi nodrošinājis vienas līdzvērtīgas asenizācijas mašīnas piegādi, kā arī veicis piegādātās asenizācijas mašīnas tehniskās pārbaudes, lietošanas apmācību, nodrošinājis garantiju un garantijas apkopi, un apliecina Nolikuma 9.2.1. apakšpunktā prasīto pieredzi.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts Datums |  |

## B.4. pielikums Apakšuzņēmējiem nododamo

## pakalpojumu daļu saraksts

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PAKALPOJUMA DAĻU SARAKSTS

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamās preces piegādes daļas apjoms (% no preces kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja veicamās Preces daļas apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts> Datums

## B.5. pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājums

SIA „DOBELES ŪDENS„

LV 45100300470

Noliktavas iela 5, Dobele, LV 3701

APAKŠUZŅĒMĒJA / PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Atklāta konkursa „Jaunas asenizācijas mašīnas  iegāde” (Id. Nr. DŪ 2018/1)

Ar šo <Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Atklāta konkursa nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā norādītajam>]

[un nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

## B.6. pielikums Tehniskais piedāvājums

TEHNISKAIS  PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

________________________																						_____________

Vieta										     																		Datums

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |

1.Iepirkuma priekšmeta  detalizēts apraksts:

| Nr. | PRASĪBAS | Pretendenta piedāvājums, apraksts (norādīt konkrētus raksturlielumus) * |
| --- | --- | --- |
| Jānorāda automašīnas ražotājs un modelis Jānorāda aprīkojuma ražotājs | ________________________ _________________________ |
| 1. VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS |
| 1.1. | Precei jābūt pēc standarta eksporta specifikācijā un visās nozīmēs jāatbilst Pasūtītāja valsts Ceļu satiksmes prasībām un Produktu sertifikātiem. |  |
| 1.2. | Precei jābūt jaunai (nevar būt mazlietota) |  |
| 1.3. | Precei jābūt atbilstošai Pasūtītāja valsts (Latvija) klimatiskajiem apstākļiem un jāgarantē stabila un droša iekārtas ekspluatācija arī ziemas apstākļos līdz - 20o C |  |
| 1.4. | Piedāvājumā jāiekļauj standarta pilna piedāvātās Preces tehniskā dokumentācija latviešu valodā saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. |  |
| 1.5. | Asenizācijas mašīnas pirmajai reģistrācijai jābūt veiktai Latvijas Republikā un aprīkotai ar transporta līdzekļu numura zīmēm. Reģistrāciju CSDD veic Piegādātājs uz Pasūtītāja vārda |  |
| 1.6. | Asenizācijas mašīnai jābūt apdrošinātām uz laika periodu viens gads: Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise. |  |
| 1.7. | Precei CSDD jāveic tehniskā apskate. Tehnisko apskati veic un transportlīdzekļa valsts nodevu maksā Piegādātājs. |  |
| 1.8. | Precei (asenizācijas mašīnai) jābūt piemērotai izmantošanai uz publiskiem ceļiem. |  |
| 1.9. | Darbībā esošas asenizācijas mašīnas skaņas līmenis nedrīkst būt lielāks par 90 dB |  |
| 1.10. | Preces kopējais augstums nedrīkst pārsniegt 3,20 m |  |
| 2. ASENIZĀCIJAS MAŠĪNAS sastāvdaļas - ŠASIJA TEHNISKIE PARAMETRI |
| 2.1. | Šasijas izgatavošanas gads ne vēlāk kā 2017.gads |  |
| 2.2. | Dīzeļdzinējs, jauda ne mazāk par 130 kW |  |
| 2.3. | Izgatavota kompānijā kurai ir oficiāli dīleri un servisa centri Latvijā , nodrošinot, ka servisa centra atrašanās vietas vidējais attālums ir līdz 70 km attālumā no Dobeles. |  |
| 2.4. | Dzinējam jāatbilst ES prasībām EURO 6 attiecībā uz atgāžu normām |  |
| 2.5. | Degvielas bāka ne mazāka par 100 l |  |
| 2.6. | Viens dzenošais (aizmugurējais) tilts un nodrošināta tā bloķēšana,riteņu formula 4x2 |  |
| 2.7. | Priekšējie un aizmugurējie pretšļakatu dubļu sargi |  |
| 2.8. | Tērauda riteņu diski. |  |
| 2.9. | Ventiļu pagarinājumi aizmugurējiem diskiem |  |
| 2.10. | Pretkorozijas aizsardzības apstrāde |  |
| 2.11. | Rezerves ritenis ar priekšējo riteņu izmēru nostiprināts pie rāmja |  |
| 2.12. | Dzenošais tilts aprīkots ar M + S riepu komplektu (4 gab.) |  |
| 2.13. | Bremžu sistēma: disku bremzes vai „trumuļu bremzes”, ABS |  |
| 2.14. | Darba spriegums 24 V |  |
| 2.15. | Asimetriskie galvenie tuvās un tālās gaismas lukturi un miglas lukturi atbilstoši ES standarta prasībām. |  |
| 2.16. | Priekšējie un aizmugurējie gabarīta un pagrieziena virziena rādītāja lukturi atbilstoši ES standarta prasībām. |  |
| 2.17. | Aizmugurējie lukturi standarta |  |
| 2.18. | Bremžu signāla, numura zīmes un atpakaļgaitas apgaismojuma aprīkojums atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem. |  |
| 2.19. | Atpakaļgaitas gaismas un skaņas brīdinājuma signāls. |  |
| 2.20. | Trīs oranžas, rotējošas bākugunis (divas uz kabīnes, viena tvertnes aizmugurē), darbojas arī pie izslēgtas aizdedzes. |  |
| 2.21. | Sānu un aizmugurējās daļas drošības konstrukcijas un gabarītgaismas saskaņā ar CSDD prasībām. |  |
| 2.22. | Kabīnes pacelšanas hidraulisks sūknis ar rokas piedziņu. |  |
| 2.23. | Mehāniskā kabīnes balstiekārta. |  |
| 2.24. | Sfēriskie platleņķa atpakaļ skata spoguļi un tuvā skata spogulis pasažiera pusē, .un spoguļi, kas nodrošina priekšējo riteņu pārredzēšanu atbilstoši ES standarta prasībām. |  |
| 2.25. | Atpakaļskata spoguļa apsilde |  |
| 2.26. | Elektriski vadāmi sānu logi |  |
| 2.27. | Ārējais saulessargs |  |
| 2.28. | Kabīnes krāsa rūpnīcas standarta izpildījumā, saskaņojama ar Pasūtītāju |  |
| 2.29. | Atgāzu izpūtējam jābūt izvietotam tā, lai ekspluatācijas laikā atgāzes neietekmētu un neapgrūtinātu apkalpojošā personāla un iekārtas darbu |  |
| 2.30. | Atbalsta karkasam, stiprinājumiem starp šasijas siju , kas neļauj iekārtas (vakuuma cisternas) grozīšanos un kustēšanos, jābūt tādiem, lai visi ceļa nelīdzenumi netiktu transformēti no šasijas uz vakuuma cisternas iekārtu. Automašīnas šasijai jāatbilst uzstādāmā aprīkojuma radītajai slodzei. Atbilstoši paredzētajai slodzei priekšējam tiltam jābūt aprīkotam ar paraboliskām atsperēm un aizmugurējam tiltam arī ar paraboliskajām atsperēm. Lietderīgās pārvadājamās kravas svaram jābūt ne mazāk kā 3200 kg pie automašīnas pilnas masas ne lielākas kā 10 000 kg. |  |
| 2.31. | Dienas kabīne ar 2 sēdvietām |  |
| 2.32. | Stūre kreisajā pusē. Regulējams augstums un slīpums, ar stūres pastiprinātāju. |  |
| 2.33. | Vinila interjers un sēdekļu apdare tumšā krāsā |  |
| 2.34. | Komfortabls, vadītāja sēdeklis un standarta pasažieru sēdeklis |  |
| 2.35. | Kabīne nodrošināta ar ventilāciju, apsildi, kondicionēšanas sistēmu |  |
| 2.36. | Radio |  |
| 2.37. | Digitālais tahogrāfs, ES standarta. Tiek nodrošināta datu nolasīšana no tahogrāfa. |  |
| 2.38. | Ugunsdzēšamais aparāts, drošības un pirmās palīdzības komplekts un brīdinājuma trīsstūri |  |
| 2.39 | šasijas un tvertnes ar aprīkojumu apkalpošanai instrumentu komplekts |  |
| 2.40. | Iekārtai jānodrošina divi grozāmi stacionāri gaismas prožektori (darbojas, kad ir izslēgta aizdedze), uzstādāmi aizmugurē un viens pārvietojams prožektors, stiprināms ar magnētu, kura kabeļa garums ne mazāk kā 15m, jānodrošina kabeļa automātiska satīšana |  |
| 3. Asenizācijas mašīnas sastāvdaļas - tvertne AR aprīkojumu TEHNISKIE PARAMETRI |
| 3.1. | Asenizācijas tvertnes tilpums ne mazāks kā – 3 m3 aprīkota ar vakuumsūkšanas iekārtu |  |
| 3.2. | Tvertnei jābūt izgatavotai no tērauda ar biezumu vismaz 6,0 mm un stiegrojuma gredzeniem Tvertnes krāsojuma pārklājuma biezums: iekšējā virsma – ne mazāk par 40 mikroniem ar 2K epoksīdu pārklājumu, ārējās virsmas – ne mazāk par 140 mikroniem ar 2K epoksīdu pamatpārklājumu |  |
| 3.3. | Izgatavota kompānijā, kurai ir oficiāli servisa centri Latvijā un attālums līdz servisa centram ir līdz 70 km attālumā no Dobeles. |  |
| 3.4. | Rotora tipa vakuuma sūknis, kas uzstādīts nekorodējoša materiālā skapī uz papildus rāmja un piedzenams ar hidropiedziņu. Vakuuma sūkņa dzesēšana jānodrošina ar gaisu. Vakuuma sūkņa max ražība pie 0% vakuuma ne mazāka kā 340 m3/h . Max vakuuma sūkņa efektivitāte 90%. Pacelšanas augstums 4 m. |  |
| 3.5. | Iekārtai jābūt aprīkotai ar vakuuma sūkņu darba stundu skaitītāju |  |
| 3.6. | Jānodrošina automātiska apgriezienu samazināšana vai arī manuāla apgriezienu samazināšana, lai pasargātu vakuuma sūkni palaišanas laikā |  |
| 3.7. | Vakuuma sūknim jānodrošina pneimatiskā pārslēgšana sūkšanas un spiediena režīmiem |  |
| 3.8. | Pirms vakuuma sūkņa jābūt maināmam, mazgājamam filtram |  |
| 3.9. | Jābūt aizsardzības sistēmai pret nogulšņu un dūņu iesūkšanu vakuuma sūknī |  |
| 3.10. | Vakuuma tvertnes vienos sānos ir jābūt nerūsējoša tērauda plauktam vai kastei ar atverēm sūkšanas šļūteņu pagarinājumu un palīgierīču novietošanai |  |
| 3.11. | Tvertnes kreisajā un labajā pusē uzstādīti nerūsējošā tērauda plaukti, paredzēti šļūteņu stiprināšanai ar siksnām drošai transportēšanai ar turēšanas āķiem pie tvertnes aizmugurējās sienas. (āķiem jābūt pieskrūvētiem nevis metinātiem) |  |
| 3.12. | Sūkšanas šļūtenes DN 80 pagarinājums 2x 3 m un2x7m, kas novietots kastes vai plaukta sānos un aprīkots ar ātriem savienojumiem |  |
| 3.13. | Pārejas veidgabals DN 100/DN 80. |  |
| 3.14. | Tvertnes aizmugures vāks neatverams, bet ar apkalpošanas lūku DN 600 diametrā, jābūt mehāniskiem piespiedējiem, kas piespiež apkalpošanas lūku. Lūkai jābūt atveramai uz sāniem. Sūkšanas un iztukšošanas ventīļi (manuālais bumbas vārsts), nodrošinot iekārtas darbību pie -20 0C. kontroles lūka DN600 tvertnes augšējā daļā - mehāniska stiprināšana |  |
| 3.15. | Tvertnei jābūt aprīkotai ar izturīga materiāla vizuālo līmeņa indikatoru ik pa 0.5m3 aizmugurējās tvertnes daļas. |  |
| 3.16. | Tvertnes aizmugurē jābūt slīpai teknei, lai aizsargātu iekārtu no netīrumiem iztukšošanas laikā |  |
| 3.17 | Jābūt drošības vārstam pret pārplūdi |  |
| 3.18. | Pilnīgai iekārtas - tvertnes vadībai, monitoringam (iesūces sūknis, dzinēja akselerācijas vadība, pneimatiskie vārsti) jānotiek no vadības paneļa |  |
| 3.19. | Iekārtai jābūt aprīkotai ar datorizētu vadības bloku PLC vai analogu, lai nodrošinātu aprīkojuma drošu un pareizu darbību un pasargātu iekārtu no bojāšanas ja operators veic nepareizas darbības |  |
| 3.20. | Iekārtai jābūt aprīkotai ar 1 (vienu) sistēmas vadības paneli, kurš novietots uz sāniem labajā aizmugurējā daļā slēgtā skapī, kurš ir izgatavots no nerūsējoša materiāla ar pretkorozijas aizsardzību un nodrošina vadības panelim elektrodrošības klasi IP67 |  |
| 3.21. | Vakuuma manometram jābūt galvenajā kontroles panelī vai redzamā, pieejamā vietā |  |
| 3.22. | Visām vadības pogām jābūt aprīkotām ar uzrakstiem latviešu valodā |  |
| 3.23. | Pilnīgai tvertnes vadībai, monitoringam jānotiek no kontroles paneļiem. |
| 3.24. | Aprīkojuma ražotāja precei (tvertnei ar sūkni) jābūt jau vismaz vienai pārdotai Latvijas teritorijā un darbojošai vismaz gadu, lai var novērtēt kalpošanas efektivitāti. |  |
| 4. APMĀCĪBAS |
| 4.1. | Apmācība veicama latviešu valodā vismaz 2 (diviem) darbiniekiem. Apmācību ilgums 2 dienas (ne mazāk kā 16 stundas) asenizācijas mašīnas piegādes vietā. Apmācība veicama saskaņā ar iesniegto apmācību programmu, kura pēc iepirkuma līguma noslēgšanas var tikt koriģēta atbilstoši SIA „DOBELES ŪDENS” vajadzībām. |  |
| 4.2. | Apmācība notiek tūlīt pēc asenizācijas mašīnas piegādes. |  |
| 4.3. | Pilna piedāvātās iekārtas tehniskā dokumentācija latviešu valodā ieskaitot lietotāja rokasgrāmatu, rezerves daļu katalogu, uzturēšanas un apkopes instrukcijas 2 eksemplāros. |  |
| 5. GARANTIJAS |
| 5.1. | Visai Precei – asenizācijas mašīnai kopumā, kas sastāv no Šasijas un Tvertnes ar aprīkojumu garantijai jābūt vismaz 24 mēnešu periodam bez nobraukuma ierobežojumiem un tvertnes ar aprīkojumu darba stundu skaita ierobežojuma, no brīža, kad Prece tiek nodota lietotājam. Nodošana tiek dokumentēta ar pieņemšanas – nodošanas aktu starp Pasūtītāju un Piegādātāju. |  |
| 5.2. | Preces sastāvdaļai – Šasijai, jāveic garantijas remonts un garantijas apkope saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas noteikumiem. Garantijas remontu un garantijas apkopi veic ražotāja apmācīti tehniskie/mehāniskie speciālisti, kas ir spējīgi sniegt pilnu regulāru apkopi 24 stundu laikā. Jānodrošina rezerves daļu piegāde 3 darba dienu laikā. Servisa centram jābūt ne vairāk kā 70 km attālumā no piegādes adreses. Ja asenizācijas mašīna tehnisku iemeslu dēļ nevar piedalīties ceļu satiksmē ŠASIJAS garantijas perioda remonts tiek veikts uz vietas pie Pasūtītāja. |  |
| 5.3. | Preces sastāvdaļai - Tvertnei ar aprīkojumu, jāveic garantijas remonts un garantijas apkope saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas noteikumiem. Tehniskās palīdzības serviss uz vietas pie Pasūtītāja, un kuru veic ražotāja apmācīti tehniskie/mehāniskie speciālisti, kas ir spējīgi sniegt pilnu regulāru apkopi 24 stundu laikā. Jānodrošina rezerves daļu piegāde 3 darba dienu laikā. |  |
| 5.4. | Garantijas periodā jānodrošina asenizācijas mašīnas, t.i., Šasijas un Tvertnes ar aprīkojumu bezmaksas garantijas remonts un tehniskā apkope, iekļaujot nepieciešamo rezerves daļu, materiālu bezmaksas piegādi un nomaiņu garantijas periodā, atbilstoši ražotāja ieteikumiem, un kuru veic ražotāja apmācīti tehniskie /mehāniskie speciālisti. Par garantijas apkopēm papildus samaksa netiks veikta un visas ar to tā saistītās izmaksas (materiāli, darba algas, ceļa izdevumi, nodokļi u.c.) jāiekļauj piedāvājuma cenā. II nodaļā ir dota orientējoša asenizācijas mašīnas ekspluatācijas noslodze. Tehniskā piedāvājuma 7. punktā ir jāsniedz apraksts par garantijas remontu, jānorāda rezerves daļas, materiāli ar izcenojumiem (bez PVN), kas saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas noteikumiem un pamatojoties uz orientējošo asenizācijas mašīnas ekspluatācijas laiku tiks mainīti garantijas periodā. |  |
| 5.5. | Garantijas laikā nomainītajai Preces detaļai no nomainīšanas brīža ir jādod 2 (divu) gadu garantija. Detaļas maiņa tiks dokumentēta. |  |
| 5.6. | Garantija no Šasijas ražotāja un Tvertnes ar aprīkojumu ražotāja par rezerves daļu pieejamību pēc- garantijas periodā ne mazāk kā 10 (desmit) gadu ilgā periodā |  |
| Ne ilgāk kā 6 (mēneši) no līguma noslēgšanas brīža. Ar piegādi uz Dobeli, Noliktavas ielu 5 |  |

* Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amata nosaukums: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

## B.7. pielikums Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVAJUMS

atklātā konkursā

„Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde”

Id. Nr. DŪ 2018/1

________________________																				_____________

Vieta										   																		 Datums

< Pretendents > apņemas piegādāt asenizācijas mašīnu atklātā konkursā „Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde” ID. Nr. DŪ 2018/01 par kopējo līgumcenu:

| Nr.p.k | Izmaksu pozīcija | Mērvienība | Daudzums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asenizācijas mašīna | gab. | 1 |  |
| Piedāvātā līgumcena (bez PVN)* |  |
| PVN 21%, EUR |  |
| PIEDĀVĀTĀ LĪGUMCENA, EUR ar PVN* |  |

* Līgumcenu norāda ar 2 (divām) zīmēm aiz komata.

Apliecinām:

- ka mūsu  iesniegtā piedāvājuma līgumcenā (bez PVN) tiek iekļautas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma darbības laikā;

- asenizācijas mašīna tiks reģistrēta uz Pasūtītāja vārda un piegādāta uz Noliktavas ielu 5  ne ilgāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža;

- piedāvātajai asenizācijas mašīnai tiks nodrošināta spēkā esoša Tehniskā apskate, tā būs derīga ceļu satiksmē, un ir nomaksāti visi nodokļi/nodevas, kā arī uz automašīnu nav spēkā esoši apgrūtinājumi vai liegumi, kas traucētu Pasūtītājam asenizācijas mašīnu iegūt savā īpašumā.

| Parakstiesīgās personas vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amata nosaukums: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

## B.8. pielikums Līguma izpildes garantijas veidnes paraugs

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<Līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies <5> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

- <Izpildītāja nosaukums>

- <reģistrācijas numurs>

- <adrese>

(turpmāk – Izpildītājs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<Līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu>, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka/apdrošināšanas sabiedrība.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

# Footnotes

Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba un

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba.

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

Attiecas uz tām Personām, t.sk.apakšuzņēmējiem, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām