Noteikumi dalībai tirgus izpētē                                                   „Asenizācijas satura pieņemšanas un atjaukšanas sistēmas izbūve, elektriskās un uzskaites daļas izbūve”

(Id.Nr. DŪ-TI-2019/9)

Dobele

2019

# 1.   Pasūtītājs, Pasūtītāja  kontaktpersona

1.1. Pasūtītājs:

SIA „DOBELES ŪDENS”

Reģistrācijas numurs LV45103000470

Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

tel.nr.  637 25502

Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv

1.2. Kontaktpersona par tirgus izpētes dokumentāciju:

Juriste Ieva Lukša, tel.nr.28612902,  e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv.

# Informācija par tirgus izpētes priekšmetu

  - Tirgus izpētes priekšmets

Asenizācijas satura pieņemšanas un atjaukšanas sistēmas izbūve, elektriskās un uzskaites daļas izbūve, atbilstoši Tirgus izpētes noteikumiem, Tehniskai specifikācijai (A pielikums) un saistošo normatīvo aktu prasībām.

2.2.   Darbu veikšanas vieta

Notekūdeņu attīrīšanas ietaises „Krīgeri” teritorijā, Bērzes pagastā, Dobeles novadā.

  - Darbu izpildes termiņš

16 (sešpadsmit) kalendāro nedēļu laikā  no Līguma noslēgšanas dienas.

2.3.   Paredzamā līgumcena

Līdz ~100 000,00 EUR (bez PVN)

##### 3.   Ieinteresēto piegādātāju sanāksme, piedāvājuma sagatavošana

##### Ieinteresēto piegādātāju sanāksme, objekta  vietas apskate

Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) Ieinteresētiem piegādātājiem obligāti jāveic izbūvējamā objekta vietas apskate. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme (pēc sanāksmes objekta apskate) notiks  2019. gada 15. jūlijā, plkst.10.00.

SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē. Pēc sanāksmes notiks objekta vietas apskate.  Ieinteresētais piegādātājs  var veikt objekta vietas apskati gan patstāvīgi, gan arī iepriekš (bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas  pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa) sazinoties ar Noteikumos norādīto kontaktpersonu, vienojoties par objekta apskates laiku (darba dienās, darba laikā). Pretendentam „Piedāvājumā dalībai tirgus izpētē” ir iekļaujams Pasūtītāja izsniegts „Apliecinājums  par objekta apsekošanu” (E pielikums).

3.1. Piedāvājuma iesniegšana un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

3.1.1.  Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

3.1.2.  Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 5.augustam, plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV- 3701, piedāvājumus  iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.  Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

3.1.3. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošs Pretendentam, līdz līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

3.1.4.  Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

3.2. Piedāvājuma noformējums

3.2.1.  Piedāvājums sastāv no 3 ( trīs) daļām:

- Pieteikums dalībai tirgus izpētē un Atlases dokumentiem (1 oriģināls un  1 kopija);

- Tehniskais  piedāvājums (1  oriģināls un  1  kopija);

- Finanšu piedāvājums  (1 oriģināls un 1  kopija).

3.2.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

3.2.3.  Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu;

- Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

3.2.4.  Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi „TULKOJUMS PAREIZS”;

- Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

3.2.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi „KOPIJA PAREIZA”;

- Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

3.2.6. Pretendenta pieteikumu dalībai tirgus izpētei, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecina:

- Pretendenta paraksttiesīga pilnvarota amatpersona;

3.2.7. Iesniedzot piedāvājumu Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu vai tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

3.2.8.   Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

- Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

- Atzīmi Piedāvājums dalībai tirgus izpētei „Asenizācijas satura pieņemšanas un atjaukšanas sistēmas izbūve, elektriskās un uzskaites daļas izbūve” (Id.Nr. DŪ-TI-2019/9).  Neatvērt  līdz  2019. gada  5. augustam, plkst.10:00.

3.2.9.  Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopiju. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

- atzīmi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJAS”;

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru;

- Atzīmi Piedāvājums dalībai tirgus izpētei „Asenizācijas satura pieņemšanas un atjaukšanas sistēmas izbūve, elektriskās un uzskaites daļas izbūve” (Id.Nr. DŪ-TI-2019/9).  Neatvērt  līdz  2019. gada  5. augustam, plkst.10:00.

Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

- atzīmi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”;

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru;

- piedāvājuma daļas nosaukumu „Pretendenta pieteikums dalībai tirgus izpētē un atlases dokumenti”, „Tehniskais piedāvājums” vai „Finanšu piedāvājums”.

4. Nosacījumi dalībai tirgus izpētē

4.1.  Uz  Pretendentu  vai norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst tirgus izpētes dokumentos noteiktajām prasībām, tiek attiecināti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmās daļās 1. – 9. punkta izslēgšanas nosacījumi.

4.2.  Uz apakšuzņēmējiem, kuriem Pretendents plāno nodot vismaz 10 % (desmit procentus)  no kopējās līgumu vērtības, ir attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta  1.daļas 2.,3.,4.,5.,7., vai 8.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

# 5.  Pretendenta kvalifikācijas prasības

5.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai:

5.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

5.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), kas veiks būvdarbus, kuru sniegšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

5.1.3. Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem ir spēkā esoši sertifikāti/licences reglamentētajā un nereglamentētajā jomā.

5.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

5.2.1. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu (2016., 2017., 2018., un 2019. gadā – līdz piedāvājuma iesniegšanas  termiņa beigām) laikā ir realizējis vismaz vienu AVS (automātiskās vadības sistēmas) ieviešanas projektu, kurš ir veikts ūdenssaimniecības nozares objektos - kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijās vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, un kurās veikti asenizācijas satura pieņemšanas mezgla izbūves darbi.

5.2.2.  Pretendents ir saņēmis Pasūtītāja pozitīvas  atsauksmes par ūdenssaimniecības nozares objektos izbūvētām un uzstādītām AVS, atbilstoši Noteikumu 5.2.1. punkta  prasībām, un ar kurām Pretendents apliecina savas tehniskās un profesionālās spējas.

5.2.3.  Pretendents līguma izpildē nodrošina speciālistu Projektu vadīšanā, kurš pēdējo 3 (trīs) gadu (2016., 2017., 2018., un 2019. gadā – līdz piedāvājuma iesniegšanas  termiņam) laikā ir veicis asenizācijas satura pieņemšanas un atjaukšanas sistēmas projektēšanas un izbūves darbu vadīšanu.

5.2.4. Pretendents līguma izpildē nodrošina kvalifikācijai atbilstošus un  sertificētus  speciālistus:

5.2.4.1.Darbu vadītājs, kurš pēdējo 3 (trīs) gadu (2016., 2017., 2018., un 2019. gadā – līdz piedāvājuma iesniegšanas  termiņam) laikā ir vadījis vismaz 1 (vienas) AVS ierīkošanas darbus, AVS  tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi ūdenssaimniecības nozares objektā, un  kuram ir spēkā esošs:

a) sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu

vadīšanā;

b) sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu    vadīšanā (līdz 1 kV);

c) piešķirta „B” elektrodrošības grupas kvalifikācija.

5.2.4.2. Programmēšanas inženieris, kurš pēdējo 3 (trīs) gadu (2016., 2017., 2018., un 2019. gadā – līdz piedāvājuma iesniegšanas  termiņam) laikā  ir veicis programmēšanas darbus vismaz 1 (vienā) ūdenssaimniecības nozares AVS. (Programmēšanas inženierim ir  Pretendenta  piedāvāto iekārtu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegts sertifikāts vadības sistēmu programmēšanā);

5.2.4.3. Programmēšanas inženieris, kurš pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2016., 2017., 2018., un 2019. gadā – līdz piedāvājuma iesniegšanas  termiņam)  ir veicis ar programmējamo kontrolieru darbību un datu pārraides sistēmu 3G/4G tīklu saistītus programmēšanas darbus.

5.3.  Pretendents darbu izpildei var piedāvāt arī vienu speciālistu, ja piedāvātā speciālista  kvalifikācija un  pieredze  ir atbilstoša  Noteikumu 5.2.3.punktā  izvirzītām prasībām.

5.4.  Pretendenta speciālistiem ir jābūt spēkā esošiem Profesionālās  kvalifikācijas sertifikātiem visā Darbu veikšanas periodā.

# 6. Iesniedzamie dokumenti

6.1.    Pieteikums dalībai tirgus izpētē

(Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir norādīti šajā sadaļā).

Pretendenta pieteikumu dalībai tirgus izpētē sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (C1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai tirgus izpētē iesniedz kopā ar:

6.1.1. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai tirgus izpētē un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem),

6.1.2. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina Piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un Piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu tirgus izpētes ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku tirgus izpētes ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgas amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

6.2.   Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai tirgus izpētē:

6.2.1.   Par Noteikumu 4.1., 4.2.apakšpunktos minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās iegūstot informāciju  izmantojot  VARAM  Elektroniskās Informācijas sistēmas - (turpmāk - EIS) datu bāzi, kurā pieejama  informācija no  Sodu reģistra.

6.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas apliecina prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

6.3.1.  Par Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētajiem Pretendentiem Pasūtītājs informāciju iegūst Uzņēmuma reģistra datu bāzē.

6.3.2. Pretendents  piedāvājumā iekļauj visu darbu veikšanai  piedāvāto speciālistu  atbilstošo sertifikātu/apliecību apliecinātas  kopijas.

6.3.3 Par Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētajiem Pretendentiem/speciālistiem Pasūtītājs informāciju iegūst Būvkomersantu reģistra datu bāzē.

6.3.4. Ārvalstī reģistrēts Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu regulējumu, un vienlaicīgi norāda, kurā tīmekļvietnē paskatoties Pasūtītājs par to var pārliecināties.

6.4.  Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas apliecina Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas.

6.4.1.  Pretendenta apstiprināts, Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Darbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējo 3 (trīs) gadu (2016., 2017., 2018., un 2019. gadā – līdz piedāvājuma iesniegšanas  termiņa beigām) laikā veikto darbu saraksts atbilstoši „Veikto darbu saraksta veidnei” (C2 pielikums), kurā norādīta informācija atbilstoši  Noteikumu  5.2.1. punkta prasībām  attiecībā  uz  tirgus izpētes priekšmetu, un  attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

6.4.2.  Lai apliecinātu faktu, ka  Pretendenta piedāvājumā norādītie darbi  ir pabeigti,  Pretendents  iesniedz:

- Pasūtītāju  atsauksmes, kurās norādīti, veiktie Darbi, kas atbilst Noteikumu prasībām attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu, un attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

Veikto darbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem Darbiem,  kas apliecina Nolikuma 5.2.1.apakšpunktā prasīto pieredzi.

6.4.3.  Pretendenta piedāvātā speciālista projektu vadīšanā atbilstoša dokumenta kopija, kas apliecina, ka speciālists ir tiesīgs veikt asenizācijas satura pieņemšanas un atjaukšanas sistēmas projektēšanas un izbūves darbu vadīšanu.

6.4.4.  Pretendenta piedāvāto speciālistu sertifikāta vai atbilstoša dokumenta kopija, AVS programmēšanas un uzstādīšanas  jomā:

-  Pretendentam ir izsniegts sertifikāts vai atbilstošs dokuments, kas apliecina, ka speciālists ir tiesīgs veikt elektriskās uzskaites daļas projektēšanu un  izbūvi (atbilstoši tirgus izpētes priekšmetam, Tehniskās specifikācijas (A. pielikums) prasībām).

6.4.5.  Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (C3 pielikums).

6.4.6.  Pretendenta piedāvātā speciālista CV un pieejamības apliecinājums (C4 pielikums) saskaņā ar noslodzes laika grafiku.  Speciālistu  CV ir  jānorāda informācija par veiktiem darbiem/pakalpojumiem, kas  apliecina Noteikumu 5.2.3.1.,5.2.3.2. un  5.2.3.3. apakšpunktos minēto  pieredzi  attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu.

6.4.7. Pretendentam pieejamā tehniskā aprīkojuma apraksts atbilstoši Tehniskā aprīkojuma saraksta veidnei (C7 pielikums). Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums (brīvā formā), par to, ka visas projektēšanā izmantotās programmas ir licencētas.

6.4.8.    Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo Darbu vērtība ir 10 % (procenti) vai lielāka  no kopējās Līguma summas   katram šādam apakšuzņēmējam  Līguma izpildei nododamo Darbu daļu.

6.4.9.    Ja Pretendents Darbu veikšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:

- visu apakšuzņēmējiem nododamo Darbu daļu aprakstu atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Darbu daļu saraksta veidnei (C5 pielikums);

- apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās apliecinājuma veidnei (C6 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo Darbu daļu sarakstā norādītās Darbu daļas un/vai nodot Pretendenta rīcībā Darbu sniegšanai nepieciešamos resursus vai Pretendenta un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās līgums par sadarbību līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Līgums;

- dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilstību Noteikumiem dalībai tirgus izpētē;

- apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās,  tirgus izpētes ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

6.4.10. Līguma izpildes laikā nomainītajiem apakšuzņēmējiem pilnībā ir jāatbilst Noteikumos attiecībā  uz apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām.

# 7. Tehniskais piedāvājums

7.1. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums), Pasūtītāja organizētajā Ieinteresēto piegādātāju sanāksmē                         (2019. gada 15. jūlijā plkst. 10:00) un  objekta vietas apskatē iegūto informāciju.

7.2. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo brīvā formātā, atbilstoši Tehniskā piedāvājuma vadlīnijām (D pielikums), norādot izvirzīto darbu organizācijas prasību izpildi, tajā  norādītā Pretendenta personāla kvalifikācija, attiecīgo darbu veikšanai paredzētais tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams, lai Darbus veiktu 16 (sešpadsmit) kalendāro nedēļu laikā, kā arī  aprakstošās darbības par  iekārtu uzturēšanā, apkopju veikšanā,  rīcības garantijas laika periodā  konstatēto defektu novēršanā.

# 8.  Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumā jānorāda Līguma summa - kopējā cena, par kādu tiks veikti Darbi (Līguma summa), kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju cenas. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnēm (C8 pielikums) un Tehniskajai specifikācijai.

  - Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda PVN, 21 %, kā arī atsevišķi jānorāda  Darbu kopējā cena ar PVN (Līguma summa).

  - Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Darbu veikšanu. Visām Pretendenta izmaksām, kas saistītas ar tirgus izpētes priekšmetu, jābūt iekļautām veiktajos aprēķinos. Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas Finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot Līgumu.

# 9. Līgums

9.1.  Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, kurš atbilst Noteikumu prasībām, ar izvēlēto Pretendentu ir tiesīgs slēgt Līgumu atbilstoši Līguma projekta veidnei (B pielikums).

9.2. Pēc Darbu pabeigšanas, vienlaicīgi ar Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanu, Pasūtītājs ar Pretendentu (uz Līguma slēgšanas laiku - Izpildītāju) slēdz Vienošanos par Izpildītāja veicamajiem darbiem garantijas laika periodā (B3.pielikums).

- Līguma izpildes garantijas

10.1. Pretendentam jānodrošina Noteikumu 9.1. apakšpunktā noteikto garantiju savlaicīga iesniegšana, un to  uzturēšana spēkā.

10.2. Pretendents 5 (piecu ) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas iesniedz Apdrošināšanas sabiedrības/bankas  izsniegtu Līguma izpildes  garantiju, kas nav mazāka par avansa maksājuma (20 % apmērs no Līguma summas), kā garantijas saņēmēju norādot Pasūtītāju, un nodrošinot, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā 17 (septiņpadsmit)  kalendārās nedēļas.

Tirgus izpētes noteikumu pielikumi, veidnes piedāvājuma sagatavošanai, līgumu projekti

A Pielikums     Tehniskā specifikācija;

B Pielikums      Līguma projekta un līguma pielikumu veidnes;

B 1. pielikums  Darbu nodošanas-pieņemšanas akta veidne;

B 2 pielikums   Līguma izpildes garantijas veidne;

B 3 pielikums   Vienošanās projekts

C Pielikumi      Veidnes piedāvājuma sagatavošanai;

C 1 pielikums   Pretendenta pieteikums dalībai tirgus izpētē;

C 2 pielikums   Veikto darbu/pakalpojumu saraksts;

C 3 pielikums   Speciālistu saraksts;

C 4 pielikums   Speciālistu CV un pieejamības apliecinājums;

C 5 pielikums   Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu saraksts;

C 6 pielikums    Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu sarakstā norādīto pakalpojumu daļas;

C 7 pielikums    Tehniskā aprīkojuma saraksts;

C 8 pielikums    Finanšu piedāvājuma veidne;

D pielikums      Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas;

E pielikums       Apliecinājums par projektējamā objekta apsekošanu.

SIA „DOBELES ŪDENS”

Juriste                                  /paraksts/                                                                                I. Lukša

A Pielikums Tehniskā specifikācija

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.  Vispārīgā informācija, esošās situācijas apraksts

1.1. Dobeles aglomerācijā iekļaujas Dobeles pilsēta, Auru pagasta Liepziedu un Rūpnieku ciemi, Krimūnu pagasta Ceriņu ciems, Dobeles pagasta Lejasstrazdu ciems, Bērzes pagasta Šķibes un Miltiņu ciemi. Dobeles pilsētā pārsvarā ir izveidota centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu sistēma, tomēr ir vēl dzīvojamās mājas, kurās joprojām tiek izmantotas decentralizētās kanalizācijas sistēmas.

SIA „DOBELES ŪDENS” ir jāizbūvē jauns asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkts. Jauno pieņemšanas punktu plānots izveidot SIA „DOBELES ŪDENS” piederošā īpašumā (kadastra numurs 46520050278) Dobeles pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu „Krīgeri” teritorijā, kas atrodas Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros”. Objekts atrodas aptuveni 6 km attālumā no Dobeles. Asenizācijas pieņemšanas un apstrādes sistēmas izbūvi plānots izbūvēt izmantojot esošās ēkas, rezervuārus un pieejamās inženierkomunikācijas, tādējādi šādā veidā samazinot nepieciešamo investīciju apjomu. Lai noskaidrotu optimālās izmaksas, tiek veikta tirgus izpēte  „Asenizācijas satura pieņemšanas un atjaukšanas sistēmas izbūve, elektriskās un uzskaites daļas izbūve” ((Id.Nr. DŪ-TI-2019/9).

1.2. Objekta  nekustamā īpašuma zemes piederība, objekta  kadastra  numurs, īpašnieks

1.2.1. Objekta  adrese, atrašanās vieta:

„KRĪGERI”, Bērzes pagasts, Dobeles novads, kadastra numurs 46520050278.

1.2.2. Īpašnieks un tiesiskais valdītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”.

2.Tirgus izpētes priekšmeta apraksts

2.1. Tirgus izpētes priekšmets:

Asenizācijas satura pieņemšanas un atjaukšanas sistēmas izbūve, elektriskās un uzskaites daļas izbūve, atbilstoši saistošo normatīvo aktu prasībām.

2.1.1.     Projektējamās sistēmas darbības apraksts:

Projektējamā sistēmas noslodze - 30 minūšu cikls 6m3 asenizācijas mašīnai, laika uzskaiti sākot no pieslēgšanās brīža līdz asenizācijas mašīnas izbraukšanai no teritorijas.   Pieņemšanas punkta darba laiks-no plkst. 8:00 līdz 18:00 darba dienās.

Maksimālā noslodze pieņemšanas sistēmai -10 darbības stundās  120 m3.

2.1.2.    Visas asenizācijas pakalpojumu sniedzēju automašīnas aprīkotas ar GPS izsekošanas sistēmu. Dati integrējami SCADA sistēmā, lai varētu veidot automātiskas atskaites par sniegtajiem pakalpojumiem no asenizācijas pieņemšanas līdz nodošanas brīdim;

2.1.3.     Piekļuves kontroles sistēmas izveide, nodrošinot autorizācijas čipu vai kodu;

2.1.4.  Jāveic pieņemto asenizācijas notekūdeņu atšķaidīšana ar attīrītiem notekūdeņu attīrīšanas ietaišu (turpmāk -NAI) notekūdeņiem, lai, atbilstoši pH un temperatūras rādījumiem, neradītu traucējumus NAI darbībai.

2.2. Pasūtītāja Darba uzdevums Pretendentam                                                                                              2.2.1. Darba uzdevums Pretendentam norādīts Tabulā Nr.1 Darba uzdevums.

Tabula Nr1 Darba uzdevums

| Nr.p.k. | Darba apraksts | Papildus skaidrojums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izveidot asenizācijas satura notekūdeņu sistēmas tehnoloģisko shēmu un izstrādāt darbības aprakstu |  |
| 2. | Veikt visu nepieciešamo komunikāciju un iekārtu parametru, jaudas, dimensiju aprēķina darbus, iesniegt pasūtītājam iekārtu un materiālu specifikāciju |  |
| 3. | Veikt iekārtu piegādi un uzstādīšanu |  |
| 4. | Izveidot iekārtu vadības sistēmu |  |
| 5. | Veikt vadības sistēmas piegādi un uzstādīšanu |  |
| 6. | Veikt programmēšanas darbus, atskaites sistēmas izveides darbus |  |
| 7. | Integrēt GPS izsekošanas sistēmas datus SCADA sistēmā |  |
| 8. | Nodrošināt projekta vadību |  |

2.2.2. Veicamo Darbu sarakstā norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgās būves elementa, vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām, un ietverot visus nepieciešamos Darbus konkrētā darba izpildei.

2.2.3. Darbu nosaukumi un darbu apjomi (prognozējamie) Pretendentam norādīti                     Tabulā Nr.2.

Tabula Nr.2. Darbu nosaukumi, apjomi

| Nr.p.k. | Darba vai iekārtas pozīcijas nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Projektēšanas un projekta vadības izdevumi |
| 1 | Sistēmas darbības un tehnoloģiskās shēmas izstrāde | komplekts | 1 |  |
| 2 | Projekta vadības pakalpojumi | cilvēkdienas |  | Speciālistu noslodze |
| II Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas mezgls |
| 1 | Nažveida aizbīdnis ar piedziņu | komplekts | 1 |  |
| 2 | Rupjās restes | komplekts | 1 |  |
| 3 | Smalcinātājs | komplekts | 1 |  |
| 4 | Skaitītājs | komplekts | 1 |  |
| 5 | Skalošanas sistēma skaitītājam un pH mērītājam | komplekts | 1 |  |
| 6 | Skalošanas tvertne ar spiediena paaugstināšanas iekārtu | komplekts | 1 |  |
| 7 | Nerūsējošā tērauda AISI 316 pieņemšanas mezgla apsaiste | komplekts | 1 |  |
| III Sūknētava |
| 1 | Divi sūkņi ar vadulām | gb | 2 |  |
| 2 | Nerūsējošā tērauda AISI 316 sūkņu stacijas apsaiste | komplekts | 1 |  |
| 3 | Aizbīdnis | gb | 1 |  |
| 4 | Pretvārsts | gb | 1 |  |
| 5 | Noplūžu parametru vērtību (pH skābuma un temperatūras) sensors | komplekts | 1 |  |
| 6 | Līmeņa devēji | gb | 2 |  |
| IV Asenizācijas notekūdeņu šķaidīšanas mezgls |
| 1 | Aizbīdnis | gb | 1 |  |
| 2 | Divi sūkņi ar vadulām | gb | 2 |  |
| 3 | Pretvārsts | gb | 1 |  |
| 4 | Līmeņa devēji | gb | 2 |  |
| 5 | pH un temperatūras sensors | komplekts | 1 |  |
| 6 | Aizbīdnis | gb | 1 |  |
| 7 | Nerūsējošā tērauda AISI 316 šķaidīšanas mezgla apsaiste | komplekts | 1 |  |
| VI Elektriskās un uzskaites daļas izbūve |
| 1 | Vadības sadale VAS ar smalcinātāja vadību | komplekts | 1 |  |
| 2 | Nolasīšanas mezgls | gb | 1 |  |
| 3 | Video reģistrācijas sistēma | gb | 1 |  |
| 4 | Datu apstrādes, vadības un vizualizācijas sistēma | gb | 1 |  |
| 5 | Darba stacija/ serveris | gb | 1 |  |
| 6 | Programmēšanas darbi | komplekts | 1 |  |
| 7 | Kabeļu pieslēgšana sensoriem, vadāmajām un vadības iekārtām | komplekts | 1 |  |
| VII Ievadīšana ekspluatācijā |
| 1 | Autotransporta GPS sistēmas datu integrēšana SCADA sistēmā | komplekts | 1 |  |
| 2 | Sistēmas projekta izstrāde | komplekts | 1 |  |

2.2.4. Darbu apjomos ir jāņem vērā:

a) Veicamo Darbu sarakstā norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgās būves elementa, vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām, un ietverot visus nepieciešamos Darbus konkrētā darba izpildei.

b)  Izstrādājot piedāvājumu Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar esošā Objekta specifiku, jāiekļauj visi nepieciešamie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu Darbus atbilstoši konkrētā Pretendenta pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama Darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšanu pilnā apjomā.

c)   Materiālu, iekārtu  un programmu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajai un ar Pasūtītāju saskaņotai asenizācijas notekūdeņu sistēmas tehnoloģiskai shēmai un darbības aprakstam, ražotājfirmu un Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumiem.

2.2.5.  Pretendents savu finanšu piedāvājumu (tāmi) sagatavo atbilstoši 2017. gada 3. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501 – 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” noteiktajām prasībām.

2.2.6.   Informācija par Pasūtītāja veiktām  darbībām  objekta izbūvē.

Pasūtītājs pats saviem  resursiem veiks darbus, kas uzskaitīti Tabulā Nr.2.

Tabula Nr2.  Informācija par Pasūtītāja veiktām  darbībām  objekta izbūvē

| Nr.p.k. | Veicamo darbu apraksts | Papildus skaidrojums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skalošanas ūdens pievada izbūve |  |
| 2. | Spiedvada izbūve uz pieņemšanas ēku |  |
| 3. | Kabeļu kanalizācijas izbūve |  |
| 4. | Kabeļu piegāde un montāža kabeļu kanalizācijas trasēs |  |
| 5. | Elektrības kabeļa iebūve |  |
| 6. | GPS uzstādīšana asenizācijas automašīnām |  |
| 7. | Stabila interneta pieslēguma izveide |  |

Pretendentam šie darbi savā  piedāvājumā nav jāiekļauj

  - Objekta vietas apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas

2.3.1.  Līdz piedāvājuma iesniegšanai Ieinteresētajiem piegādātājiem obligāti  ir  jāveic Objekta vietas apsekošana un jāizvērtē veicamo Darbu apjoms, ievērtējot pasākumus, kas veicami, lai kvalitāti varētu izpildīt Darbus. Ieinteresētajam piegādātājam ir jāprecizē fiziskie izpildes indikatori, kuru orientējošie apjomi  norādīti šajā Tehniskajā specifikācijā. Līguma izpildes laikā netiks akceptēti papildus darbi.

2.3.2.  Pasūtītājs, 2019. gada 15. jūlijā, plkst.10:00,  organizē  Ieinteresēto piegādātāju sanāksmi Dobelē, Noliktavas ielā 5, biroja telpās, un pēc sanāksmes notiks  objekta vietas apsekošana Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros”. Pēc vietas  apsekošanas ir jāsaņem Pasūtītāja izdots „Apliecinājums par objekta apsekošanu” (Noteikumu E pielikums), kas iekļaujams piedāvājumā.

  - Darbu izpildes   termiņš

2.4.1. Maksimālais darbu izpildes termiņš ir 16 (sešpadsmit) kalendārās nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas.

2.4.2.  Darbi tiks uzskatīti par pabeigtiem pēc uzstādīto iekārtu darbības ieregulēšanas,  palaišanas ekspluatācijā un  objekta nodošanas  Pasūtītājam,  pēc abu pušu savstarpēji parakstīta Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un Vienošanās par Izpildītāja veicamajām darbībām garantijas laika periodā (B3.pielikums) parakstīšanas.

2.5. Sanāksmes

2.5.1.  Izpildītājam jāorganizē  sanāksmes un  darba tikšanās, lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu līguma saistību izpildi.

2.5.2.  Izpildītājam jānodrošina visu sanāksmju protokolēšana, kā minimums organizējot sekojošas sanāksmes:

a) Darbu uzsākšanas sanāksme – 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas;

b) Risinājumu apspriešanas darba tikšanās (pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi 2 (divās) kalendārās nedēļās.                                                                                                                 2.5.3.  Sanāksmes notiks SIA „DOBELES ŪDENS” telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

3. Darbu pieņemšana:

3.1. Darbu veicējam jāiesniedz Pasūtītājam visa izpildokumentācija t.sk.: akti par iekārtu un materiālu saskaņošanu.

3.2. Darbi ir izpildīti, pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas par visu Līgumā minēto Darbu izpildi.

4. Garantijas

4.1. Uzstādīto iekārtu, materiālu kvalitātes minimālais garantijas termiņš - ne mazāks kā  2 (divi) gadi jeb 24 (divdesmit četri) mēneši;

Izpildīto Darbu kvalitātes minimālais garantijas termiņš – ne mazāks kā 3 (trīs) gadi jeb 36 (trīsdesmit seši) mēneši;

4.2. Garantijas laika periods tiek skaitīts no abu Pušu savstarpēji akceptēta  Darbu   pieņemšanas - nodošanas  akta parakstīšanas dienas.

4.3. Izpildītājam jāuztur spēkā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Līguma summas apmērā  gan Līguma izpildes laikā, gan arī  Garantijas laika periodā.

4.4. Izpildītājam 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā jāiesniedz apdrošināšanas sabiedrības vai Bankas izsniegta Līguma izpildes garantija, kas nav mazāka par 20% (divdesmit procentiem) apmērā no Līguma summas. Līguma izpildes garantijas darbības periods -  17 (septiņpadsmit) kalendārās nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas, kā  garantijas saņēmēju norādot Pasūtītāju.

4.5. Ja objektā tiek konstatēti defekti un  Izpildītājs  savlaicīgi nereaģē uz Pasūtītāja paziņojumiem un nekavējoties (24 h) laikā  neierodas objektā  defektu konstatēšanai un novēršanai.

4.6. Garantijas laika periodā Izpildītājam jāievēro Vienošanos par Izpildītāja veicamajiem darbiem garantijas laika periodā (B3 .pielikums), nosacījumi.

B pielikums  Līguma projekta un līguma  pielikumu veidnes

LĪGUMS Nr. ______

(projekts)

Dobelē,							                                                                                 2019. gada ___.___

SIA „DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas Nr.45103000470, juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, turpmāk – Pasūtītājs, tās valdes locekļa Daiņa Miezīša personā, kurš darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

SIA „____”, reģ. Nr. ____, juridiskā adrese:_____, turpmāk – Pasūtītājs, kuru uz Statūtu pamata pārstāv tās_______, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā saukti kopā un atsevišķi Puses, Puse,

pamatojoties uz veiktās tirgus izpētes „_________”, Id. Nr._____ rezultātiem,

savstarpēji vienojoties noslēdz  līgumu, turpmāk tekstā saukts – Līgums, par sekojošo:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par Līgumā noteikto samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt asenizācijas satura pieņemšanas un atjaukšanas sistēmas izbūvi, uzstādīšanu un ieregulēšanu, elektriskās un uzskaites daļas izbūvi, turpmāk tekstā – Darbi, atbilstoši iesniegtajam Izpildītāja piedāvājumam tirgus izpētē „________”, Id. Nr._____  (1. pielikums).

  - Izpildītājs Darbus veic Objektā: notekūdeņu attīrīšanas ietaises (NAI) „Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads , turpmāk tekstā – Objekts.

  - Darbi sevī ietver asenizācijas satura pieņemšanas un atjaukšanas sistēmas izbūvi, uzstādīšanu un ieregulēšanu, elektriskās un uzskaites daļas izbūvi notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs „Krīgeri”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, darbiem nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, izpildu dokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kas izriet no Līguma.

  - Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar Objektu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Izpildītājs apliecina, ka Tāmē – specifikācijā, ir iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1.   Puses apliecina, ka ir sniegušas patiesu un pilnīgu informāciju.

2.2.  Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem, un ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.

2.3.  Līguma izpildes oficiālā un darba valoda ir latviešu valoda. Visām personām, kas iesaistītas Līguma izpildē, ir jānodrošina saziņa latviešu valodā atbilstoši šīs personas kompetencei Līguma izpildē. Visi ar Līguma izpildi saistītie dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kuri ir izdoti svešvalodā, jāpievieno normatīvo aktu noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā.

2.4.  Ja vien Līgumā nav tieši paredzēts pretējais, slēdzot Līgumu, visas iepriekšējās rakstiski noslēgtās vienošanās un mutiskās vienošanās starp Pusēm par Līguma priekšmetu zaudē spēku.

3. IZPILDĪTĀJA APLIECINĀJUMI

3.1.   Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka:

3.1.1.   Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības un lai izpildītu un nodotu Darbus Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu;

3.1.2.  ir apmeklējis Objektu un iepazinies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Līguma summu un Darbu izpildes termiņu, tajā skaitā iepazinies ar Darbu organizēšanas iespējām;

3.1.3. tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteikto Darbu veikšanai;

3.1.4.  Darbus nodos tikai tādiem Apakšuzņēmējiem, kuri ir saskaņoti ar Pasūtītāju un ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētās Darbu daļas veikšanai, vienlaikus uzņemoties pilnu atbildību par piesaistīto Apakšuzņēmēju darbu.

4. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

4.1.   Par kvalitatīvu un termiņā veiktu Darbu izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam samaksu EUR ____ (____ euro __ centi), bez 21% pievienotās vērtības nodokļa (PVN), turpmāk tekstā Līguma summa. Izpildītājam nav tiesību prasīt Līguma summas paaugstināšanu inflācijas u.c. apstākļu dēļ. PVN 21% ir EUR ___ (___ euro __centi). Atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likuma „142.panta nosacījumiem tiek piemērota PVN apgrieztā maksāšanas kārtība.

4.2.   Pasūtītājs veic:

4.2.1.  avansa maksājumu 20% apmērā no Līguma summas EUR ___ (____euro __centi) Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, un atbilstoši Līguma 6.2.punktam pēc Līguma izpildes garantijas iesniegšanas, pārskaitot to uz Izpildītāja kredītiestādes kontu pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas;

4.2.2.  starpmaksājumu 30% apmērā no Līguma summas EUR ____ (____euro __ centi) Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iekārtu uzstādīšanas, faktiski izpildīto Darbu nodošanas -pieņemšanas akta parakstīšanas, un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja puses;

4.2.3.  gala maksājums 50% apmērā no Līguma summas EUR ___ (___ euro ___ centi), Pasūtītājs maksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 1.1. punktā minēto Darbu pabeigšanas, gala Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas par visu Līgumā minēto Darbu izpildi, pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas, un Vienošanās par Izpildītāja veicamajiem darbībiem garantijas laika periodā parakstīšanas.

5. LĪGUMA UN DARBU VEIKŠANAS TERMIŅI

5.1.   Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir pilnībā izpildījušas visas savstarpējās saistības, kas izriet no Līguma noteikumiem.

5.2.   Izpildītājs Darbus apņemas uzsākt 2019. gada ____ mēnesī.

5.3.  Izpildītājs Darbus apņemas pabeigt 16 (sešpadsmit) kalendāro nedēļu laikā no Līguma parakstīšanas, līdz 2020. gada ___. ___, un tas ir maksimālais Līguma izpildes termiņš,  no Darbu uzsākšanas līdz Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai. Šajā punktā minētajā termiņā ir iekļauts arī laiks dokumentācijas sagatavošanai Darbu nodošanai.

5.4.  Izpildītājam laikus jāinformē Pasūtītājs par visiem apstākļiem, kas var kavēt Darbu izpildes termiņu.

5.5.	Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Darbu izpildi uz laiku, par to vismaz 2 (divas) nedēļas iepriekš rakstiski informējot Izpildītāju, veicot savstarpējos norēķinus un norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai Līguma izpilde tiktu atsākta.

6. APDROŠINĀŠANA UN LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

6.1.  Izpildītājam ir jānodrošina civiltiesiskā apdrošināšana un jāuztur tā spēkā Līguma darbības un garantijas laika periodā, iesniedzot Pasūtītājam  apdrošināšanas polises kopiju un vienlaicīgi uzrādot tās orģinālu. Apdrošināšanas polisē jābūt norādei par šo Līgumu. Šajā Līguma punktā noteiktās darbības jāveic ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu  laikā pēc Līguma noslēgšanas.

6.2.   Līguma izpildes garantija:

6.2.1.  Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu  laikā pēc Līguma noslēgšanas jāiesniedz Līguma izpildes garantija, kas nav mazāka par 20 (divdesmit) % no Līguma summas bez PVN apmērā;

6.2.3.  Līguma izpildes garantijai jābūt spēkā no Līguma noslēgšanas dienas 17 (septiņpadsmit) kalendārās nedēļas, t.i. līdz Vienošanās par Izpildītāja veicamajiem darbiem garantijas laika periodā parakstīšanas.

6.3.   Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

7. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA

7.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Apakšuzņēmēju un piesaistītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu un tikai Līgumā noteiktā kārtībā un gadījumos, ja piedāvātais personāls atbilst tirgus izpētes dokumentos personālam izvirzītajām prasībām. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēju viedokli par nomaiņas iemesliem.

7.2.  Pēc Līguma noslēgšanas un ne vēlāk kā uzsākot Darbu izpildi, Pasūtītājs pieprasa:

7.2.1.  lai Izpildītājs iesniedz Darbos iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu un kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus;

7.2.2. lai Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk ieskaitīts Darbu veikšanā vismaz 2 (divas) darba dienas pirms Izpildītājs iesaista Darbu izpildē jaunu apakšuzņēmēju vai nomaina Objektā strādājošo apakšuzņēmēju (šis nosacījums attiecināms arī uz apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem).

7.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

7.3.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām tirgus izpētes dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmēju;

7.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām  tirgus izpētē izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību tirgus izpētes dokumentos noteiktajām prasībām un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu tirgus izpētē izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību tirgus izpētes noteiktajām prasībām,;

7.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura izpildāmo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās Līguma vērtības;

7.3.4. apakšuzņēmēju maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši tirgus izpētes dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

7.4.  Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši tirgus izpētes dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

7.5.  Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma un normatīvo aktu noteikumiem.

7.6. Darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt Atbildīgo darbu vadītāju un Apakšuzņēmēju gadījumā, ja tie savus pienākumus veic nekvalitatīvi, neievēro Līguma noteikumus vai spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par Atbildīgā būvdarba vadītāja un Apakšuzņēmēja nomaiņu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

7.7.   Ja Izpildītājs neievēro Līguma 7. sadaļā noteikto iesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Darbu izpildes termiņš netiek pagarināts.

7.8.    Izpildītājam un apakšuzņēmējiem ir solidāra atbildība par Līguma saistību izpildi.

8. KVALITĀTES PĀRBAUDES

8.1.  Darbu kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka šis Līgums, saistošie normatīvi, Latvijas valsts standarti.

8.2.  Visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu un Darbu kvalitātes pārbaudes, izņemot Līguma 8.4. punktā minētās, jāveic Izpildītājam uz sava rēķina.

8.3.  Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāveic materiālu un Darbu kvalitātes papildu pārbaudes. Ja papildu pārbaudes rezultātā nekādi Defekti vai neatbilstības netiek konstatēti, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

8.4.   Pasūtītājs uz sava rēķina var veikt papildu Darbu un materiālu kvalitātes pārbaudes.

8.5.  Ja materiālu vai Darbu kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts Defekts vai neatbilstība, tad Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā, uz sava rēķina un ar saviem materiāliem un darbaspēku novērš Defektu. Defektu novēršana nevar būt par pamatu Līguma Darbu izpildes termiņa pagarināšanai.

9. DARBU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

9.1.  Līgumā noteiktie Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem tikai tad, kad Pasūtītājs un Izpildītājs ir parakstījuši Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

9.2.   Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.

9.3. Darbu nodošanas - pieņemšanas akts, pēc tā abpusējas parakstīšanas, kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

9.4.  Pasūtītājs vai nu noteiktajā termiņā paraksta Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, vai 5 (piecu) dienu laikā rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu aktu parakstīt.

9.5.  Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, norādot novēršamās nepilnības, kā arī to novēršanas termiņus. Novēršanas termiņš nedrīkst pārsniegt 1 (vienu) nedēļu.

9.6.  Ja nepilnības novērst nav iespējams, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata vai nu samazināt Līguma summu vai vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto kvalitatīvo Darbu apjomu un to vērtību.

9.7.   Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina.

9.8.   Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota Darbu nodošana un pieņemšana.

10. GARANTIJAS

10.1. Izpildītājs garantē kvalitāti - veiktajiem Darbiem 3 (trīs) gadus jeb 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus,  iekārtām, materiāliem 2 (divus) gadus jeb 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, un novērš garantijas laikā radušos Defektus.

10.2. Ja garantijas laikā tiek konstatēti Defekti, tad Izpildītājam bez maksas tie jānovērš Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Nosakot konstatēto Defektu novēršanas termiņu, Pasūtītājs ņem vērā tehnoloģiski pareizai Darbu veikšanai nepieciešamo laiku.

10.3. Pasūtītājs var noteikt citu garantijas termiņā konstatēto Defektu novēršanas uzsākšanas laiku.

10.4. Izpildītāja tālrunis un e-pasts Defektu paziņojumu pieņemšanai:

10.4.1. tālrunis: _____;

10.4.2. e-pasts: ______.

10.5. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos Defektus vai neatbilstības, vai neuzsāk to novēršanu noteiktā laikā, vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot citai personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam vai citām personām visus zaudējumus un izmaksas, kas radušās no savlaicīgas garantijas darbu neizpildes.

10.6. Ja Puses nevar vienoties par Defekta esamību, tad Pasūtītājs pieaicina neatkarīgu ekspertu. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kurai eksperta lēmums bijis nelabvēlīgs.

11. LĪGUMSODI

11.1. Ja Izpildītājs ir pārsniedzis Līguma 5.3. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavētu dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas

11.2. Pasūtītājs par Līgumā paredzēto maksājumu saistību kavējumu, maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no laikā nesamaksātās naudas summas par katru nokavētu dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no nesamaksātās naudas summas.

11.3. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.

11.4. Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, Pasūtītājs iesniedz rēķinu Izpildītājam. Rēķina apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no rēķina saņemšanas dienas.

11.5. Ja Pasūtītājam jāmaksā līgumsods Izpildītājam, Izpildītājs iesniedz rēķinu pasūtītājam. Rēķina apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no rēķina saņemšanas dienas.

11.6. Ja Izpildītājam tiek piemērots līgumsods, tad turpmākie norēķini tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.

11.7. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Izpildītājam aprēķinātos līgumsodus no tam izmaksājamām summām.

12. DEFEKTI

12.1. Izpildītājs garantijas laikā radušos Defektus novērš saskaņā ar Līguma 10.sadaļas nosacījumiem.

12.2. Defektu novēršanu Izpildītājam var uzdot Pasūtītājs vai Pasūtītāja norīkota persona nosūtot paziņojumu uz Līguma 10.4.2.punktā norādīto e-pastu vai zvanot uz Līguma 10.4.1. punktā norādīto tālruni.

12.3. Izpildītājs Līguma izpildes gaitā un Līguma noteiktā garantijas laikā atbild par savu piesaistīto Apakšuzņēmēju veiktajiem Darbiem, kā arī par viņu pieļautām kļūdām. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja nodarbināto Apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

12.4. Ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Izpildītāja un/vai Apakšuzņēmēju pieļautiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem, Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam.

13. LĪGUMA IZBEIGŠANA

13.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot Izpildītājam līgumsodu, bet brīdinot par Līguma izbeigšanu Izpildītāju rakstiski 10 (desmit) dienas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:

13.1.1. ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņu ilgāk par 20 (divdesmit) dienām vai Darbi netiek veikti ilgāk par 20 (divdesmit) dienām, izņemot Līgumā atrunātajos gadījumos;

13.1.2.ja Izpildītājs nav veicis paredzēto Darbu apjomu apguvi saskaņā ar kalendāro grafiku un tādējādi kavē kalendārā grafika izpildi kādā no sadaļām ilgāk par 20 (divdesmit) dienām;

13.1.3.ja Izpildītājs nav uzsācis Darbus 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās;

13.1.4.ja pret Izpildītāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība ir izbeigta vai pārtraukta.

13.2. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 13.1.2., 13.1.3.punktu, Pasūtītājs var piemērot Izpildītājam līgumsodu līdz 10% no Līguma summas, izvērtējot samērīgumu. Izpildītājs līgumsodu samaksā  10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu un attiecīga rēķina saņemšanas.

13.3. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās maksājuma saistības ilgāk nekā 20 (divdesmit) dienas.

14. KONFIDENCIALITĀTE

14.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

14.2.  Pusēm ir tiesības sniegt informāciju, ja šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei.

14.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.

14.4. Izpildītājs drīkst veikt publikācijas par veicamajiem Darbiem tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Ierobežojums neattiecas uz informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

14.5. Līguma 14. sadaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

- NEPĀRVARAMA VARA

15.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās radušās nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, stihiskas nelaimes, epidēmijas, varas un  pārvaldes institūciju rīcību un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

15.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt otras Puses pārstāvi, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda paredzamais termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

15.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Pusei par minēto apstākļu beigšanos.

15.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Puses, rakstiski vienojoties, var pagarināt Darbu izpildes termiņu par tādu termiņu, par kāds tas bijis apturēts.

- PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

16.1. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darbu izpildi ir valdes loceklis Dainis Miezītis, tālr.:63725502, e-pasts: dobelesudens@dobele.lv .

16.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darbu izpildi un pabeigšanu ir Atbildīgais darbu vadītājs:____, mob.tālr.:____, e-pasts: _____.

16.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi, ievērojot Līguma 7. sadaļā noteikto. Puse nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvja nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

16.4. Līguma 16.sadaļā norādītie Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvji ir tiesīgi pieņemt lēmumus un parakstīt dokumentus savas kompetences un pilnvaru robežās.

17. STRĪDI

Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti saskaņā ar normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.

18. LĪGUMA GROZĪJUMI

18.1.  Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos.

18.2. Līgumā ir pieļaujami nebūtiski grozījumi, bet būtiskus grozījumus Līgumā drīkst izdarīt Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā.

18.3.  Līgumā noteiktos termiņus var grozīt šādos gadījumos:

18.3.1.   ja tiek veiktas izmaiņas Darbu daudzumos saskaņā ar Līguma 6. sadaļā noteikto;

18.3.2.   Darbu vai to daļas apturēšana no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tajā skaitā, tādu, ko ietekmē valsts vai inženierkomunikāciju īpašnieku rīcība;

18.3.3.   Darbu veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;

18.3.4.  Darbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

18.4. Ja Darbu izpildes gaitā ir nepieciešamas Līguma termiņa izmaiņas, tad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pamatojumu termiņa pagarinājumam, kurā iekļauj Darbu izpildes termiņa kavēšanas iemeslus, pieprasītā termiņa pagarinājuma pamatojumu, Darbu izpildes kalendāro grafiku, kā arī citu Pasūtītāja pieprasītu informāciju.

18.5. Gadījumos, kad papildus Darbus iespējams veikt paralēli citiem Darbiem un to veikšana neprasa būtisku papildus darbaspēka resursu piesaistīšanu, Līguma izpildes termiņš papildus Darbu dēļ pagarināts netiek.

18.6. Piegādātāju vai apakšuzņēmēju saistību pret Izpildītāju neizpilde nevar būt pamatojums būvdarbu Līguma izpildes termiņa pagarinājumam.

19. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

19.1. Pretrunu gadījumā starp Līguma pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.

19.2. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.

19.3. Pušu reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma izbeigšanai. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses saistību pārņēmējam.

19.4. Ja Līguma izpildes ietvaros, tiek iegūti dokumenti vai informācija, kas satur vai var saturēt fizisko personu datus, tad Pusēm ir tiesības apstrādāt, no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi un normatīvajos aktos noteikto Pušu saistību izpildi, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

19.5. Veicot fizisko personu datu apstrādi, katra Puse ir atbildīga par fizisko personu datu apstrādes nodrošināšanu saskaņā ar šo Līgumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto. Puses ir atbildīgas par savu darbinieku, kas tiks iesaistīti Vienošanās izpildē, datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

19.6. Katrai Pusei ir pienākums šī Līguma ietvaros īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka fizisko personu datu apstrāde notiek saskaņā ar fizisko personu datu apstrādi regulējošiem normatīviem aktiem.

19.7.  Līgumam pievienoti šādi pielikumi:__________

19.8. Līgums ir sagatavots 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.

20. PUŠU REKVIZĪTI

| Pasūtītājs | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| SIA „DOBELES ŪDENS” | SIA „______” |

B.1 Darbu nodošanas -pieņemšanas akta veidne

DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā [,kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk – Izpildītājs), no vienas puses,

un

<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā [,kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk – Pasūtītājs), no otras puses,

sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu „<Līguma nosaukums>” (Nr.<Līguma numurs>; turpmāk – Līgums)

Izpildītājs ir veicis un Pasūtītājs pieņem šādus darbus:

<Darbu vai Darbu daļas raksturojums>,

kopā par summu <…> EUR(<summa vārdiem>euro),

summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

pievienotās vērtības nodoklis <…>% ir <..  EUR (<summa vārdiem> euro).

| Darbus nodeva: Izpildītājs: | Darbus pieņēma: Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Izpildītāja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | <Pasūtītāja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

B.2.Līguma izpildes garantijas veidne

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<Līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> / neatsaucami apņemamies 5 darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem>EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas/ apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

B.3. Vienošanās projekts

VIENOŠANĀS (projekts)

Par Izpildītāja veicamajiem darbiem garantijas laikā

Dobelē,							                                                                                  2019. gada ___.___

SIA „DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas Nr.45103000470, juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, turpmāk – Pasūtītājs, tās valdes locekļa Daiņa Miezīša personā, kurš darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

SIA „____”, reģ. Nr. ____, juridiskā adrese:_____, turpmāk – Pasūtītājs, kuru uz Statūtu pamata pārstāv tās_______, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā saukti kopā un atsevišķi Puses, Puse,

## pamatojoties uz 2020. gada ___.__ noslēgto līgumu Nr.___ par asenizācijas satura pieņemšanas un atjaukšanas sistēmas izbūves, elektriskās un uzskaites daļas izbūves darbu veikšanu, notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (NAI) „Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads, turpmāk tekstā – Līgums, savstarpēji vienojas par sekojošo:

## 1. Izpildītājs apņemas par saviem līdzekļiem nodrošināt Līguma ietvaros veikto darbu, uzstādīto iekārtu un sistēmas darbību garantijas, noteiktajā garantiju laika periodā.

## 2. Izpildītājs garantē kvalitāti - veiktajiem Darbiem 3 (trīs) gadus jeb 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus,  iekārtām, materiāliem 2 (divus) gadus jeb 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc Līgumā noteiktā Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

3. Garantijas laiku sāk skaitīt no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līgumā noteikto gala Darbu nodošanas-pieņemšanu aktu, un tas ir sākot ar 2020. gada __.__.

4. Izpildītājs garantē, ka piegādātās iekārtas atbilst iekārtas ražotājfirmas noteiktajiem standartiem.

5. Pasūtītājam ir tiesības iekārtas garantijas termiņā pieteikt Izpildītājam pretenzijas par iekārtas kvalitāti un apslēptiem defektiem, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemot iekārtu, kurus Izpildītājs novērš uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Gadījumā, ja konstatētos iekārtas defektus nav iespējams novērst, tad Izpildītājs uz sava rēķina veic iekārtas vai tās daļu nomaiņu pret visiem Līguma nosacījumiem atbilstošu iekārtu vai tās daļu Pasūtītāja noteiktajā termiņā skaitot no dienas, kad beidzas Pasūtītāja noteiktais termiņš, kas paredzēts iekārtas defektu novēršanai.

6. Vienošanās darbības laikā par Pasūtītāja pilnvaroto personu tiek noteikts (amats, vārds/uzvārds, telefona numurs, e-pasts) un par Izpildītāja pilnvaroto personu tiek noteikts (amats, vārds/uzvārds, telefona numurs, e-pasts).

7. Izpildītāja reaģēšanas laiks pēc Pasūtītāja izsaukuma saņemšanas ir ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā. Izpildītājs reaģēt uz Pasūtītāja saņemto izsaukumu var attālināti, pieslēdzoties sistēmas elektriskās un uzskaites daļai,  ja attālināti pieslēdzoties nav iespējams novērst radušos defektus vai avāriju, tad Izpildītājam ir jāierodas Objektā šajā punktā noteikto stundu laikā.

8. Pasūtītāja izsaukuma veidi piesakot radušos problēmu ir:

8.1. telefoniski uz norādīto tel.nr._____

8.2. rakstiski uz norādīto e-pasta adresi: _____.

9. Defektu un avārijas novēršanas laiks:

9.1. Izpildītāja uzstādītajām iekārtām ir jānovērš iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā pēc Vienošanās 7. punktā minētā reaģēšanas laika no izsaukuma brīža;

9.2. sistēmas elektriskās un uzskaites daļā ir jānovērš iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pēc Vienošanās 7. punktā minētā reaģēšanas laika no izsaukuma brīža;

9.3. radusies avārijas situācija jānovērš atbilstoši Vienošanās 9.1. vai 9.2. punktos minētajam novēršanas laikam.

10. Par Izpildītāja konstatēto konkrēto defektu, Puses sastāda defektācijas aktu, tajā norādot Izpildītāja ierašanās laiku (ja Izpildītājs ir ieradies Objektā), Izpildītāja darbinieka (vārds/uzvārds, telefona numurs), bojājumus, neatbilstības un/vai trūkumus darbos, izmantotajos materiālos, uzstādītajās iekārtās vai sistēmas darbībā.

Attiecīgi par Izpildītāja izpildītiem defektu vai avāriju novēršanas darbiem Puses paraksta aktu par defektu un/vai avāriju novēršanu.

11. Ja Vienošanās 9. punktā iestājoties kādam no gadījumiem defektu novēršanai ir nepieciešams ilgāks laiks, tad Izpildītājs defektu aktā norāda garāku defektu novēršanas termiņu un iesniedz to saskaņošanai Pasūtītājam. Ja Pasūtītājs nesaskaņo Izpildītāja norādīto defektu novēršanas termiņu, tad Izpildītājs defektus novērš Vienošanās 9. punktā minētajā termiņā.

12. Gadījumā, ja Puses, sastādot defekta aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veiktajos darbos, izmantotajos materiālos, uzstādītajās iekārtās kvalitāti, vai sistēmas darbībā trūkumiem, Puses 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz 3 (trim) ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus sedz Puse, kurai ekspertu atzinums ir nelabvēlīgs.

13. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā tiesā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicināt trešās personas, un, ja strīds tiek izšķirts par labu Pasūtītājam, Izpildītājs sedz ar defektu novēršanu saistītos zaudējumus.

14. Soda sankcijas neievērojot Vienošanās noteiktās prasības garantijas laikā:

14.1. ja Izpildītājs neievēro Vienošanās 7. punktā minēto reaģēšanas laiku, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot naudas sodu EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi) apmērā, soda nauda tiek aprēķināta attiecīgi par katru nokavējuma dienu;

14.2. ja Izpildītājs neievēro Vienošanās 9. punktā kādu no minētajiem defektu vai avārijas novēršanas laikiem, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot naudas sodu EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi) apmērā, soda nauda tiek aprēķināta attiecīgi par katru nokavējuma dienu;

14.3. ja Izpildītājs kavē Vienošanās 5. punktā noteikto iekārtu vai tās daļu defektu novēršanas un/vai iekārtas maiņas termiņu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam naudas sodu EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi) apmērā par katru kavējuma dienu.

15. Uz Vienošanās 14. punkta pamata aprēķinātās soda naudas Izpildītājam ir jānomaksā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis no Pasūtītāja rēķinu par noteikto soda naudu aprēķināšanu.

16. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Vienošanās pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Vienošanās noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

17. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Vienošanās izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā tiesā.

18. Pusei ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā rakstveidā paziņot otrai Pusei par šajā Vienošanās norādīto rekvizītu un adrešu maiņu, pretējā gadījumā nepaziņojusī Puse nevar atsaukties uz saistību neizpildi, ko izraisījis nepaziņošanas fakts.

19. Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Vienošanās noteikumiem un atzīst tos par saprotamiem, saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās zināšanas, pieredze, darbaspēks un materiāltehniskais nodrošinājums veicamo darbu izpildei garantijas laikā.

20. Vienošanās ir sagatavota uz ____ (___) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

21. Vienošanās ir pievienoti pielikumi:_________, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

22. Pušu rekvizīti

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |

C pielikums  Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

C1. pielikums: Pieteikums  dalībai tirgus izpētē

PIETEIKUMS

dalībai tirgus izpētē „Asenizācijas satura pieņemšanas un atjaukšanas sistēmas izbūve, elektriskās un uzskaites daļas izbūve”

(Id. Nr. DŪ-TI-2019/9)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

<Pretendenta nosaukums >

<reģistrācijas numurs>

<adrese> (turpmāk – Pretendents)

- [Iepazinušies] ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās tirgus izpētes „<Noteikumu nosaukums un identifikācijas numurs>” noteikumiem (turpmāk – Noteikumi), pieņemot visas Noteikumos noteiktās prasības.

- [iesniedzam] piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk viss kopā – Piedāvājums).

- gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu, apņemamies:

- <Tirgus izpētes priekšmeta raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Noteikumu A pielikums) (turpmāk – Darbi) par  cenu (bez PVN): EUR (<summa vārdiem>euro),

PVN <21>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro)

Kopējā  cena ar PVN: <…> EUR(<summa vārdiem> euro),

b.  apliecinot, ka  esam iepazinušies ar  tirgus izpētes dokumentāciju,

c. slēgt līgumu atbilstoši Noteikumos ietvertajai līguma veidnei (Noteikumu B pielikumam),

d. veikt  asenizācijas satura pieņemšanas un atjaukšanas sistēmas izbūves, elektriskās un uzskaites daļas izbūves darbus,  saskaņā ar [manu]/[mūsu] Tehnisko piedāvājumu līgumā noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

- Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Noteikumu noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Saskaņā ar Noteikumiem, apakšā parakstījies apliecinu, ka:

a. uz mani neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmās daļās 1. – 9. punkta noteiktie gadījumi;

b.  visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa;

c. piekrītu Noteikumu prasībām, tai skaitā tehniskajai specifikācijai, un garantēju Noteikumu prasību izpildi, noteikumi ir skaidri un saprotami.

- Mūs Tirgus izpētē pārstāv un līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt līgumu mūsu vārdā slēgs: (norādīt parakstiesīgās  amatpersonas amatu, vārdu, uzvārdu)

<Pretendenta nosaukums >

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

## C2. pielikums: Veikto darbu (pakalpojumu) saraksta  veidne

VEIKTO DARBU (PAKALPOJUMU) SARAKSTS

(tikai ar tirgus izpētes priekšmetu saistītie darbi)

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums, veikto darbu/pakalpojumu īss apraksts, kas apliecina Pretendenta pieredzi atbilstoši Noteikumu 5.2.3. un 5.2.4. apakšpunktu prasībām, tirgus izpētes priekšmetam) | Kopējās izmaksas bez PVN (EUR) | Pašu spēkiem veikto darbu/ pakalpojumu apjoms (%) no izmaksām (bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona, e-pasts, telefons) | Darbu, pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

- Pretendentam ir jānorāda informācija par veiktajiem darbiem/pakalpojumiem, ar kuriem tiek apliecināta  Noteikumu 5.2.3. un 5.2.4 apakšpunktos prasītā pieredze.

- Pretendents Piedāvājumā  iekļauj atsauksmes par katru „Veikto darbu/pakalpojumu  sarakstā” norādīto objektu.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts> Datums

C3. pielikums: Speciālistu saraksta veidne

SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta/ apliecības numurs | Izglītība /kvalifikācija atbilstoši Noteikumos noteiktajām prasībām | Profesionālā pieredze atbilstoši Noteikumu prasībām | Statuss (Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgais Darbu vadītājs ts.k.: | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| AVS projekta vadība, izbūve un uzturēšana /apkope |  |  |  |  |  |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūvē |  |  |  |  |  |
| Elektroietaišu (līdz 1 kV) izbūvē |  |  |  |  |  |
| Elektrodrošības grupa “B” sertifikāts |  |  |  |  |  |
| Programmēšanas inženieris (AVS ūdenssaimniecības nozarē) |  |  |  |  |  |
| Programmēšanas inženieris (programmējamo kontrolieru darbība un datu pārraides sistēmas 3G/4G tīklu programmēšanā) |  |  |  |  |  |

Speciālistu sarakstā Pretendentam ir jānorāda Piedāvāto speciālistu  pieredze par veiktajiem

darbiem /pakalpojumiem , kas apliecina  tā atbilstību  Noteikumu 5.2.3., 5.2.4.1., 5.2.4.2. un

5.2.4.3. apakšpunktos izvirzītajām prasībām.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts> Datums

## C4. pielikums: Speciālistu CV un pieejamības apliecinājuma veidne

CV un pieejamības apliecinājums

CV jānorāda  pieredze un kvalifikācija, kas nepārprotami apliecina Noteikumos prasīto

1.Uvārds:

2.Vārds:

3.Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

5. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

6. Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/īdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

7.    Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi:

CV jānorāda pieredze un kvalifikācija, kas nepārprotami apliecina Noteikumos prasīto

| Darba izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Darba izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts (atbilstoši Noteikumu prasībām attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <1.perioda sākums> | <1.perioda beigas> |
| <…> | <…> |

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotās tirgus izpētes „<Tirgus izpētes nosaukums>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt līgumu un līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <tirgus izpētes priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt līgumu un līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

Paraksttiesīgās personas paraksts>]

## C5. pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo darbu/pakalpojumu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU/PAKALPOJUMU

SARAKSTS

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu/pakalpojuma daļas apjoms (% no kopējā darbu/pakalpojumu/darbu apjoma) | Īss apakšuzņēmējam nododamo un veicamo darbu/pakalpojuma daļas apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

- Pretendents norāda:

-    visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo Darbu vērtība ir 10 % (desmit procenti) (vai vairāk) no  Līguma vērtības;

-      katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Darbu līguma daļa

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

## C6. pielikums: Apakšuzņēmēja un fiziskas personas veidnes paraugs

APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS (fiziskas un/vai juridiskas), UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS,

APLIECINĀJUMS

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas (fiziskas un/vai juridiskas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) dalībai tirgus izpētē                        „Asenizācijas satura pieņemšanas un atjaukšanas sistēmas izbūve, elektriskās un uzskaites daļas izbūve” (Id.Nr. DŪ-TI-2019/9);

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums, apņemas:

[veikt šādus Darbus]:

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā norādītajam>]

[un nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- apliecina, ka uz apakšuzņēmēju (kuram Pretendents plāno nodot vismaz 10 % (desmit procentus) no kopējās līgumu vērtības) neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta 1.daļas 2.,3.,4.,5.,7., vai 8.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts> Datums

## C7. pielikums Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne

TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS

| Iekārtas nosaukums un tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Tiesiskais stāvoklis (ir Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja īpašumā, nomā vai pirkumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums , vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts> Datums

C8. pielikums Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tirgus izpētē „Asenizācijas satura pieņemšanas un atjaukšanas sistēmas izbūve, elektriskās un uzskaites daļas izbūve Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros”

(Id.Nr. DŪ-TI-2019/9)

- Iesniedza

| Pretendenta nosaukums | Pretendenta Rekvizīti |
| --- | --- |

- Iesniedzēja kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr./fax |  |
| e- pasta adrese |  |

| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcijas nosaukums | Cena (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Asenizācijas satura pieņemšanas un atjaukšanas sistēmas izbūve, elektriskās un uzskaites daļas izbūve Bērzes pagasta „Krīgeros” |  |
| Līguma cena (bez PVN) |  |
| 21% PVN summa |  |
| Līguma summa (ar PVN) |  |

- Līguma izpildes termiņš:

Maksimālais līguma izpildes termiņš  16 (sešpadsmit) kalendārās nedēļas , t.sk.

3.1. Sistēmas darbības un tehnoloģisko shēmu izstrāde, risinājumu iesniegšana  saskaņošanai ar Pasūtītāju   ____ kalendārās nedēļas;

3.2. Iekārtu piegāde  sistēmas  izbūvei, uzstādīšana un darbības ieregulēšana - ___________ kalendārās nedēļas.

4. Garantijas  perioda  termiņš:

3.1. Izpildītiem Darbiem  - 36 (trīsdesmit seši)  mēneši no Darbu nodošanas -pieņemšanas akta  parakstīšanas brīža.

3.2.  Iekārtām, sistēmas programmām, materiāliem – 24 (divdesmit četri)  mēneši no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta  parakstīšanas brīža.

5. Pretendenta apliecinājums:

Mēs apliecinām:

- ka esam pilnībā iepazinušies ar tirgus izpētes priekšmeta apjomu, Tirgus izpētes Noteikumu tehnisko specifikāciju, mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvāto asenizācijas satura pieņemšanas un atjaukšanas sistēmas izbūvi, elektriskās un uzskaites daļas izbūvi, kā arī piedāvājuma cenā ir iekļauti Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas.

- Mūsu piedāvājumā iekļauti  visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu darbus saskaņā ar tirgus izpētes tehnisko specifikāciju, tehnisko dokumentāciju  un Pasūtītāja prasībām.

<Pretendenta nosaukums >

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

## D  pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

1.  Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo brīvā formātā, ievērojot  Noteikumos, Tehniskajā specifikācijā (A pielikums), līguma projektā un Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijās noteikto.

2. Pretendents apraksta un sniedz detalizētu informāciju par Tehnisko specifikāciju interpretāciju, raksturojot darbu/pakalpojuma izpildes secību, projekta vadību, organizatorisko struktūru, izpildē piesaistītos speciālistus, apakšuzņēmējus, plānotās darbības līguma saistību izpildē un termiņā, kā arī garantijas laika periodā veicamās darbības un rīcību konstatēto defektu novēršanā.

3. Tehniskajā piedāvājumā  jāiekļauj laika grafiks. Laika grafikā (kalendārās nedēļās) jāatspoguļo plānoto darbību secība, nosakot  darbu/pakalpojumu  sākumu, beigas, ilgumu,  izpildītāju, speciālistus un to noslodzi.

## E pielikums: Apliecinājums par objekta vietas apsekošanu

Apliecinājums par objekta vietas apsekošanu

## Tirgus izpēte „Asenizācijas satura pieņemšanas un atjaukšanas sistēmas izbūve, elektriskās un uzskaites daļas izbūve”

## (Id. Nr. DŪ-TI-2019/9)

_____________________________________________________________________

Ieinteresētā piegādātāja (uzņēmuma) nosaukums, juridiskā adrese, kontaktinformācija

| Objekta vietas nosaukums | Objekts vietas apsekošanas (datums, laiks ) | Ieinteresētā piegādātāja pārstāvja amats, vārds, uzvārds kontaktinformācija (e-pasts, telefona numurs) (vārds, uzvārds, paraksts, e-pasts) | Pasūtītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeri”, attīrīšanas ietaišu teritorija |  |  |  |

# Footnotes

Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Šī   sadaļa CV ir   aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība),personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs